Oznaczenie sprawy: PUB/41-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów dla Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa skanera 1

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Skaner 1 | Skaner dziełowy, płaski, formatu A1, z elektrycznym stołem szalowym i szybą |  |
|  | Obszar skanowania: minimum 890 x 615 mm ((A1) |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 400 dpi |  |
|  | Czas skanowania: maksymalnie 7 sek./A1/400 dpi |  |
|  | Kolor/Odcienie szarości: 36 bit wewn./24 bit zewn 12 bitów odc. szarości wewn./8 bitów zewn. |  |
|  | Oświetlenie oryginału: białe diody LED, bez IR i UV |  |
|  | Interfejs: 1 GB Ethernet TCP/IP |  |
|  | Oprogramowanie: dedykowane do obsługi oferowanego urządzenia |  |
|  | Wymiary: maksimum 1250 x 1500 x 780 mm – z rozłożonymi lampami |  |
|  | Masa: maksimum 85 kg |  |
|  | Dodatkowy pedał sterujący |  |
|  | Podstawa do dzieł oprawnych |  |
|  | Profilowanie ICC on-line |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa skanera 2

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Skaner 2 | Skaner dziełowy, płaski, formatu A2, z szalką V-kształtną |  |
|  | Obszar skanowania: minimum 460 x 620 mm ((A2) |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 600 dpi |  |
|  | Czas skanowania: maksimum 5 sek./A2/300 dpi |  |
|  | Kolor/odc.szarości: minimum 36 bitów wewn./24 bity zewn. minimum 12 bitów odc. szarości wewn./8 bitów zewn. |  |
|  | Oświetlenie oryginału: białe diody LED, zgodnie z norma IEC60825-1, bez IR i UV lub równoważną |  |
|  | Interfejs: minimum 1 GB Ethernet TCP/IP |  |
|  | Oprogramowanie: dedykowane do obsługi oferowanego urządzenia |  |
|  | Wymiary: maksimum 780 x 670 x 670 mm |  |
|  | Masa: maksimum 45 kg |  |
|  | Dodatkowy pedał sterujący |  |
|  | Czytnik linii papilarnych |  |
|  | Aplikacja do skanowania na system iOS/Android, będący w użytkowaniu przez Zamawiającego |  |
|  | Podstawa pod tablet |  |
|  | Profilowanie ICC Online |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)