Oznaczenie sprawy: PUB/47-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa lasera

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Laser | Laser o mocy minimum 50 mW, długości fali 405 nm z polaryzacją liniową musi zostać zamontowany do istniejącego systemu mikroskopowego Ramana inVia firmy Renishaw (na stole optycznym) i zostać z nim w pełni zintegrowany. Integracja musi obejmować zarówno montaż mechaniczny, optyczne prowadzenie wiązki laserowej od lasera do próbki i następnie do detektorów, a także niezbędne modyfikacje oprogramowania sterującego. |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć oraz przeprowadzić montaż i kalibrację wszystkich niezbędnych elementów w tym dodatkowych luster, filtrów i innych elementów optycznych w uchwytach sterowanych z poziomu oprogramowania nadzorującego pracę systemu (program WiRe v.4.0 lub wyższy). |  |
|  | Istniejący system mikroskopowy uzupełniony o laser o długości fali 405 nm musi mieć możliwość z poziomu oprogramowania: -selekcji linii laserowej; -regulacji poziomu mocy światła laserowego docierającego do próbki; -zmiany toru wiązki (doprowadzenie światła na mikroskop prosty i odwrócony sprzężony z mikroskopem AFM firmy JPK) oraz kształtu plamki lasera na próbce („Edge” i „Streamline”) -optymalizacji parametrów wiązki dla mikroskopu prostego w ustawieniu „Edge” i „Streamline” oraz na mikroskopie odwróconym sprzężonym z mikroskopem AFM firmy JPK. |  |
|  | Dostawa obejmuje transport do siedziby Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, konfigurację oprogramowania, pierwsze uruchomienie, bezpłatne szkolenie personelu (3 osób) w wymiarze minimum 4 godzin oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. Instalacja musi zostać przeprowadzona w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dostarczenia urządzenia. |  |
|  | Wymagane dołączenie podręczników użytkownika w formie drukowanej w języku polskim lub angielskim opisujące m. in. działanie systemu, rejestracje widm, mody pracy Raman, oprogramowanie, postępowanie w przypadku awarii. |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | W okresie objętym gwarancją Wykonawca zapewni ciągłość pracy aparatury. |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin roboczych od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania urządzenia; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania urządzenia, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie; - naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia awarii ; - okres gwarancji zostanie automatycznie przedłużony o czas trwania zgłoszonych awarii urządzenia; - bieg terminu gwarancji rozpocznie się od daty oddania urządzenia do eksploatacji tj. od daty zainstalowania, uruchomienia i przetestowania przedmiotu zamówienia; - Wykonawca zapewni pomoc merytoryczną na żądanie Użytkownika w uzyskaniu informacji na temat rozwiązywania problemów pojawiających się w czasie opracowywania metody analitycznej. |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat od dnia przyjęcia urządzenia przez Użytkownika. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa komponentów próżniowych

Producent ……………………………….…………………………..…………………………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane komponenty (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Komponenty próżniowe | Komponenty próżniowe muszą być wykonane ze stali typu 316L |  |
|  | Flansza CF 63 – 6 szt. |  |
|  | Rura do wspawania : średnica wewnętrzna 63 mm (do CF63), grubość ścianek maksimum 2 mm – długość 1,5 m |  |
|  | Rura do wspawania : średnica wewnętrzna 35 mm (do CF35), grubość ścianek maksimum 2 mm – długość 50 cm |  |
|  | Trójnik CF35 – 1 szt. |  |
|  | Flansza CF35 – 4 szt. |  |
|  | Flansza CF 35 z okienkiem kwarcowym – 1 szt. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)