WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA	ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,         a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty.  	                                                                                                                                       Przewody elektryczne.      	                                                                                                                     Przy budowie instalacji elektrycznych wnętrzowych należy stosować następujące typy przewodów elektrycznych:                                                                                                                                                - DY o napięciu znamionowym do 0,75kV, 	                                                                                               - LgY o napięciu znamionowym do 0,75kV,  	                                                                                            - YDY o napięciu znamionowym do 0,75kV.  	                                                                                                 - UTP niskoprądowych  	                                                                                                                              - RG przewody koncentryczne

Przekrój żył kabli i przewodów powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg obowiązujących  norm i przepisów, oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 	                                                                                                                  Osprzęt                                                                                                                                                 Osprzęt stosowany przy budowie powinien być zgodny uzgodnień z Zamawiającym, oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg norm i przepisów

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tej przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wnętrzowych powinien wykazać sie możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:                                 - młotek udarowy,  	                                                                                                                                             - wiertarki wieloczynnościowej, 	                                                                                                                 - bruzdownicy,  	                                                                                                                                               - przyrządów pomiarowych.

Liczba i wydajność sprzętu Będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

W ramach remontu wybranych pomieszczeń biurowych budynku Wydziału Humanistycznego (Humanistyka Stara), w pomieszczeniu biurowym nr 16 przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznych wtynkową. Przewiduje się wykonanie pełnego okablowania do 16 stanowisk komputerowych oraz 1 do tablicy multimedialnej. Przy każdym stanowisku przewiduje się po trzy gniazda wtykowe 230V i jedno podwójne internetowe RJ45 kat. 6A. Przy  stanowisku prowadzącego  gniazdo sieciowe  230V instalacji komputerowej, gniazdo telefoniczne i podwójne gniazdo instalacji komputerowej. W przypadku instalacji teletechnicznych należy przewody instalować w rurach osłonowych, a na korytarzu w korytkach kablowych. Usytuowanie gniazd zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Kabel telefoniczny doprowadzić do rozdzielnicy na korytarzu, kabel komputerowy                      z do serwerowni na poziomie -1 budynku. Zasilanie gniazd wtykowych z rozdzielnicy piętrowej na korytarzu z jednoczesną jej rozbudową o dodatkowe zabezpieczenia. Montaż dwóch kaset podpodłogowych z podłączeniem 3 sztyk gniazd wtykowych i jednego 2RJ45 kat 6A. Doprowadzenie gniazda komputerowego oraz HDMI i VGA w suficie do projektora. Wyprowadzenie kabli wyjściowych do switcha i podłączenie go do zasilania. Podłączenie komputera prowadzącego zajęcia               z tablicą multimedialna wraz z zamontowaniem gniazdek HDMI i VGA.

Zestawienie podstawowych materiałów:

| Nr | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rura osłonowa karbowana fi 25 | 200 mb |
| 2 | Gniazdo telefoniczne p/t | 1 sztuka |
| 3 | Gniazdo 2RJ45 | 17 sztuk |
| 4 | Wyłącznik nadprądowy S301 B16A | 3 sztuki |
| 5 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16/0,03A | 3 sztuki |
| 6 | Gniazdo wtykowe p/t z uziem. | 52 sztuki |
| 7 | Kabel YDY 450/750V 3x2,5 mm² | 300 mb. |
| 8 | Puszki p/t jednokrotne PK | 68 sztuk |
| 9 | Kabel UTP 4x2x0,8 kat 6a | 369 mb. |
| 10 | Kabel HDMI dł. 20 m z wtykami | 2 kpl |
| 11 | Kabel telefoniczny | 200 mb. |
| 12 | Kaseta podpodłogowa 4 gniazda | 2 sztuki |
| 13 | Gniazda HDMI i VGA | po 2 sztuki |

W ramach remontu wybranych pomieszczeń biurowych budynku Wydziału Humanistycznego (Humanistyka Stara), w pomieszczeniu biurowym nr 225 przewiduje się wykonanie następujących prac

-  ułożenie pod tynkiem przewodów do rzutnika i ekranu (wykucie bruzd w podłodze i suficie)

- poprowadzenie drugiego kabla HDMI,

- sprawdzenie istniejącej instalacji komputerowej z wymiana uszkodzonych gniazd.

Wykonywanie i  realizacja robót powinny być uzgadniane z inwestorem

Niezbędne jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy. Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały włącznie                        z rozdzielnicami zapewnia Wykonawca.  	                                                                                       Odpowiedzialnym za roboty elektryczne ze strony zamawiającego jest:

inż. Mieczysław Młodawski Tel  503 634 439.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Powyższe roboty podlegają odbiorowi ostatecznemu końcowy. Gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie,  z uwzględnieniem następujących elementów:  	                                                                                                        - terminowości wykonania robót,     	                                                                                                                - przepisów obowiązującego prawa budowlanego,  	                                                                                         - przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 	                                                                                                   - certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia,	                                                                                 - protokołów z pomiarów i badan, 	                                                                                                                     - wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, specyfikacją, przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych.

1. Umowa o wykonanie robót budowlanych.

2. Przedmiar robót.

3. Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy.

4. Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów.

5. Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych

6. Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów

7. Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej.

Opracował:

inż. Mieczysław Młodawski