UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający:     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS             Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r.

- Przedmiot zamówienia:

3.1.	„Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie dostosowania dźwigu osobowego dla ekip ratowniczych i straży pożarnej w budynku DS. Ikar UMCS w Lublinie ul. Czwartaków 15”.

3.2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3.3.	Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę pracę – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby prowadzące:

mgr inż. Emil Nalewajek		– branża budowlana tel. 81 537-54-21

mgr inż. Damian Iwanek		– branża sanitarna tel. 81 537-57-17

mgr inż. Mieczysław Młodawski	– branża elektryczna tel. 81 537-53-10.

- Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 20.12.2016r.

- Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z CEIDG wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonania zamówienia (uprawnienia projektowe w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej).

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie dostosowania dźwigu osobowego dla ekip ratowniczych i straży pożarnej w budynku DS. Ikar UMCS w Lublinie ul. Czwartaków 15 oraz „Nie otwierać przed: 30.09.2016 r. godz. 1000” oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój nr 901 w terminie do dnia           30 września 2016 r. do godz. 1000.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 30 września 2016 r. do godz. 1015 w pok. nr 901 w siedzibie 	Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

- Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno – użytkowy.

- Nr 2 – Formularz oferty

- Nr 3 – Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIA –

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie dostosowania dźwigu osobowego dla ekip ratowniczych i straży pożarnej w budynku DS. Ikar UMCS w Lublinie ul. Czwartaków 15.

Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 20-031 Lublin Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5.

Osoby prowadzące:

mgr inż. Emil Nalewajek		– branża budowlana tel. 81 537-54-21

mgr inż. Damian Iwanek		– branża sanitarna tel. 81 537-57-17

mgr inż. Mieczysław Młodawski	– branża elektryczna tel. 81 537-53-10.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż                            (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) w zakresie dostosowania dźwigu osobowego dla ekip ratowniczych i straży pożarnej w budynku DS. Ikar UMCS w Lublinie                                  ul. Czwartaków 15 „

Dokumentacja winna być wykonana w formie „papierowej” i elektronicznej zgodnie z zapisem pkt. 6 Wymagań ogólnych dotyczących formy prac projektowych.

Zakres obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej i przedmiarów robót.

- Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków i/lub opinii.

- Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie dostosowania dźwigu osobowego dla ekip ratowniczych                                       z uzgodnieniem i uzyskaniem postanowienia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, zgodnie z PN-EN 81.72..

- Sporządzenie projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego.

- Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wszystkich branż na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod                             i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych zakresem opracowania.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień od rzeczoznawców m.in. w zakresie ppoż.,

- Uzyskanie zamiennej decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta Lublina w zakresie dostosowania dźwigu osobowego dla ekip ratowniczych (o ile będzie wymagane.)

- Zgłoszenie w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta Lublin robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Nadzór autorski nad realizacją zamierzenia.

- Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe z Zamawiającym.

- Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przystosowania dźwigu dla ekip ratowniczych z uzgodnieniem                           i uzyskaniem postanowienia PKW PSP Lublin.

- Nadzór autorski podczas realizacji robót objętych opracowaniami.

- Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, proponowanych rozwiązań technicznych i materiałów.

Niezbędne dane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego polegających na remoncie dźwigu osobowego z przeznaczeniem dla ekip ratowniczych i straży pożarnej:	                                                                                                                                                               Remontowi podlega dźwig osobowy w budynku DS. IKAR UMCS w Lublinie przy ul Czwartaków 15 wraz z zespołem napędowym, dźwig osobowy dwubiegowy – udźwig 800 kg lub 10 osób 	                                                                                                                                                                                      – Ilość przystanków 11 – Ilość drzwi 11                                               	                                                                                                                    – Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe – Nr Fab. – 11488, nr ewidencyjny - N3113061094   Nr Rej – 61094;

Ogólne założenia funkcjonalno- użytkowe

Miejscem remontu dźwigu osobowego z przeznaczeniem dla ekip ratowniczych i straży pożarnej:	                                                                                                                                                               jest budynek DS. IKAR UMCS w Lublinie ul Czwartaków 15 znajdujący się na terenie Miasteczka Akademickiego w Lublinie. Zapewniony jest stały dojazd do obiektu od ul. Czwartaków.

Wymagana charakterystyka techniczna remontowanego dźwigu:

Dźwig z napędem elektrycznym bez maszynowni   	                                                                                                                                           Udźwig: 1000 kg (13 osób).      	                                                                                                                                                                  Nominalna prędkość jazdy: minimum 1 m/s, zapewniająca czas najdłuższego przejazdu nie dłuższy niż 60 sekund.                                                                                                                                                   Wysokość podnoszenia: ~ 29 mb    	                                                                                                                                                                             Liczba przystanków / dojść: 11/11 – jednostronne   	                                                                                                                                      Drzwi przystankowe i kabinowe: wys. minimalna 2000 mm, szer. 900 mm.

- Centralne dwuskrzydłowe z blachy nierdzewnej fakturowanej (np.: „skóra”, len”, itp ).

- Drzwi przystankowe EI 60.

- Skrzydła wzmocnione i wyciszone.

- Fotokurtyna stacjonarna na całej wysokości.

- Drzwi otwierane automatycznie.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi przystankowych teleskopowych dwuskrzydłowych o odporności ogniowej EI60 i minimalnej ochronie IPX3.

- Dźwig nie wykonuje jazd orientacyjnych po wyłączeniu zasilania głównego i włączeniu zasilania awaryjnego (rezerwowego), natomiast automatycznie zjeżdża na poziom dostępu dla ekip ratowniczych i straży pożarnej.

- Opaska drzwi przystankowych od strony korytarza.

Kabiny nieprzelotowe:

konieczne uzyskanie odstępstwa dla minimalnych wymiarów kabiny dla ekip ratowniczych w PKW PSP Lublin.

- Ściany z paneli z blachy nierdzewnej fakturowanej (np.: „skóra”, „len”, itp.).

- Wykładzina podłogowa trudnościeralna, odporna na wgniatanie, antypoślizgowa, dopasowana fakturą i kolorystyką do wyposażenia kabin ( do zatwierdzenia przez Zamawiającego).

- Boki ścian we wewnątrz kabiny zabezpieczone ozdobnymi listwami odbojowymi z blachy nierdzewnej (przy podłodze i na wys. 0,9 m).

- Oświetlenie sufitowe kabiny, energooszczędne, pośrednie, rozproszone o natężeniu zgodnym z normą, z funkcją oświetlenia awaryjnego , z czasem podtrzymania t = 2 godz.

- Wzmocnione progi.

- Lustro – na ścianie tylnej nad poręczą.

Wyposażenie kabin:

- Panel sterowania (dyspozycyjny) usytuowany przy wejściu na ścianie bocznej wyposażony w podświetlane przyciski    z dodatkowym opisem dla osób niewidomych i niedowidzących: piętrowe, otwierania i zamykania drzwi, załączania wentylatora, alarmu i podświetlane znaki informacyjne przeciążenia i zapełnienia kabiny – wersja antywandal.

- Panel winien także zawierać kluczykowy przełącznik do jazdy specjalnej.

- Wentylator zapewniający wymianę powietrza.

- Piętrowskazywacz cyfrowy z sygnalizacją kierunku jazdy.

- Dźwiękowy system informacyjny dojazdu do przystanku oraz stanów awaryjnych (zanik napięcia, alarm pożarowy).

- Interkomową, bezprzewodową (może być przewodowa) łączność z pomieszczeniem portierni.

- Wandaloodporne kamery podłączone wraz z rejestratorem (z zapisem sygnału 30 dniowym) zainstalowanym na portierni obiektu.

- Na dachu kabiny drabinka z łącznikiem elektrycznym szczelnym, wyjmowana ze schowka, o wysokości 3 – ch metrów, umożliwiająca dojście do rygli z dachu kabiny i otwarcie drzwi szybowych.

Prowadnice kabinowe: nowe prowadnice stalowe z uwzględnieniem dobranego udźwigu.

Ramy kabinowe: nowe z chwytaczami dwukierunkowymi i wzmocnionymi prowadnicami jazdy.

Przeciwwagi i ich prowadnice: nowe z dokładną regulacją ustawienia, przeciwwagi ramowe z prowadnicami rolkowymi.

Zderzaki: nowe w podszybiu pod kabiną i przeciwwagą.

Aparatura sterownicza:

- mikroprocesorowa w układzie sterowania zbiorczego z funkcją jazdy specjalnej, alarmu pożarowego, zaniku napięcia.

- elektroniczna regulacja prędkości silnika (falownik).

- Na wszystkich piętrach ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, umiejscowiony na przystankach powyżej drzwi szybowych w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,

Zespół napędowy:

- bez reduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. Okładzina szczęk hamulcowych wykonana z materiału niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych.

Ograniczniki prędkości:

- dwukierunkowe z obciążnikami lin dobranymi do chwytaczy kabinowych.

Zewnętrzne kasety wezwań:

- podtynkowe, płyty czołowe z blachy nierdzewnej, przyciski antywandalowe, podświetlane, wyłączniki kluczykowe jazd specjalnych. Nad drzwiami przystankowymi piętrowskazywacz cyfrowy z sygnalizacją kierunku jazdy.

Zamawiający wymaga, aby nowy dźwig był wyposażony w funkcję pożarową oraz funkcję zaniku napięcia oraz funkcją jazdy specjalnej.

W przypadku powstania alarmu pożarowego II stopnia (sygnał z centrali SAP BN) winda winna zjechać na wskazane piętro (z możliwością zmiany tego wskazania), jej unieruchomienie i otwarcie drzwi. Stan ten należy uwzględnić w automatycznym komunikacie głosowym. W przypadku wystąpienia zaniku napięcia winda winna dojechać do najbliższego przystanku, jej unieruchomienie i otwarcie drzwi. Stan ten należy uwzględnić w automatycznym komunikacie głosowym. Wszystkie sygnały alarmowe z kabiny windy winny być przekazywane do pomieszczenia portierni budynku.

Instalacje

· dźwig powinien być wyposażony w kabel zwisowy o podwyższonej odporności

na pracę w czasie zagrożenia pożarowego.

· instalacja prefabrykowana w szybie prowadzona będzie w odpowiednich

korytkach bryzgoszczelnych oraz zabezpieczających przed podwyższoną

temperaturą lub w rurkach izolacyjnych i puszkach uszczelnionych.

- wykonanie nowej instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień,

- wykonanie nowej instalacji oświetlenia zgodnie z PN/EN 81.72,

- wykonanie instalacji SAP zgodnie z przepisami pożarowymi,

- zaprojektowanie i wykonanie wentylacji oddymiania i napowietrzania szybu windowego i uzgodnienie z PKW PSP Lublin. Napowietrzanie szybu do +50Pa o wydajności 23 000 m3/h. Zamawiający proponuje wykonanie urządzeń do wentylacji szybu i maszynowni spełniający wymogi np. FlaktWoods.

- wykonanie odwodnienia szybu windowego.

Zamawiający oczekuje, że wyremontowany dźwig będzie energooszczędny i dotychczas  wykorzystywana moc elektryczna na ten cel nie zostanie przekroczona.

Do zespołu napędowego dźwigu należy doprowadzić nowy ognioochronny WLZ z RGA z Rozdzielni Głównej. Przekrój przewodów należy dobrać do wyliczonego obciążenia z uwzględnieniem dopuszczalnych spadków napięcia i ochrony przeciwporażeniowej. Układ sieci TN-S. Obliczone obciążenia winno także uwzględniać oświetlenie szybu. WLZ winien zostać wprowadzony do nowej tablicy TD. Tablica ta winna zostać zaprojektowana i wykonana jako modułowa(IP-40) i zawierać aparaturę zabezpieczającą dla wszystkich obwodów związanych z dźwigiem i zespołem napędowym. Tablica winna być objęta ochroną przepięciową II stopnia.

Wymagane jest wykonanie w szybie windowym instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień połączonej z GSU budynku. Należy uwzględnić wymianę wyłącznika głównego  dźwigów wraz z tablicą.

Kamery z rejestratorem na portierni, zapis sygnału min. 30 dniowy. Systemy SAP maszynowni i szybu   windy należy połączyć  i zintegrować z istniejącymi w budynku systemami tego typu. Prace związane z przyłączeniem nowych instalacji do istniejących w budynków systemów wymagają dokonania uzgodnień z firmami odpowiedzialnymi za konserwację tych systemów. W budynku DS. IKAR zamontowany został system pożarowy POLON 4800. Konserwację systemu pożarowego dokonuje Lubelskie Centrum Przeciwpożarowe „SAFE-POŻ” s. c

Wymagania ogólne dotyczące formy prac projektowych.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.

- Projekt budowlany i wykonawczy (wszystkich branż), przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne, które będą podstawą do przeprowadzenia procedury przetargowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót remontowych zgodnie                                     z przedstawionym opracowaniem.

- W opracowywanej dokumentacji projektowej nie należy używać nazw własnych przewidywanych do stosowania materiałów i urządzeń technicznych, definiując je jedynie poprzez ich parametry techniczne.

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności:

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 j.t.).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 j.t.).

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016 r. nr 191 j.t.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650 j.t.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014r. poz. 1946 j.t.).

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 j.t.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389).

- Inne przedmiotowe obowiązujące.

- Dokumentację należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej:

- Wersje papierowe:

  - Projekty budowlane wielobranżowe – 4 egz.;

  - Projekty wykonawcze wielobranżowe – 2 egz.;

  - Specyfikacje techniczne wielobranżowe – 2 egz.;

  - Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formie papierowej – po 1 egz.;

  - Pozostałe opracowania, opinie itd. – po 1 egz.

- Wersje elektroniczne (2 egz. na płytach):

- Projekty wykonawcze wielobranżowe – część opisowa winna być dostarczona w formacie *.doc. i pdf;

- Specyfikacje techniczne wielobranżowe - w formacie *.doc. i PDF.;

- Schematy, plany, rysunki winny być dostarczone w standardzie plików pdf i *.dwg. W przypadku zastosowania innego formatu (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją;

- Inwentaryzacja niezbędna do celów projektowych dwg. I pdf.;

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie *.ath (Norma Pro) lub innym obsługującym przez program Norma Pro.

Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w Specyfikacji oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.  Konieczne uzyskanie uzgodnień z PKW PSP Lublin.

Opracował:

inż. Mieczysław Młodawski

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz firmy

…….……....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

w odpowiedzi  na zapytanie z dnia 23.09.2016 r. na:

„Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie dostosowania dźwigu osobowego dla ekip ratowniczych i straży pożarnej w budynku DS. Ikar UMCS w Lublinie ul. Czwartaków 15”.

składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez Zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę:

brutto: …………………………………………………………………..…........PLN,

w tym wartość pełnienia nadzoru autorskiego: wartość z podatkiem VAT: ................................... złotych

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do dnia 20.12.2016 r.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ……………………………………………………………..………………………..

- ……………………………………..……………………………………..…………

...................................... dn. ..........................      ..................................................

ZAŁĄCZNIK NR 3

U M O W A   NR ………….2016 (WZÓR)

zawarta w Lublinie w dniu ………………………..2016 r., pomiędzy:

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: ……………………………………………………..

.......................................................................

przy kontrasygnacie Kwestora UMCS

a

………………………………………………………………………………………………….…..

zarejestrowaną w Sądzie ………. pod Nr ………..,  lub, ………………….prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  …………… NIP, REGON …………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

zwaną/nym dalej w treści umowy "Wykonawcą".

reprezentowaną/nym przez :

…………………………………………………..

W wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) oraz na podstawie Zarządzenia Rektora nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie określone pod nazwą: „Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie dostosowania dźwigu osobowego dla ekip ratowniczych i straży pożarnej w budynku DS. Ikar UMCS w Lublinie ul. Czwartaków 15”, przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym) będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

- Zakres rzeczowy zadania  określonego w § 1 ust. 1 obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej i przedmiarów robót.

- Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branż.

- Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków i/lub opinii, konieczne uzyskanie uzgodnień z PKW PSP Lublin. Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przystosowania dźwigu dla ekip ratowniczych z uzgodnieniem                           i uzyskaniem postanowienia PKW PSP Lublin.

- Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż powiązanych    z zakresem projektów wykonawczych.

- Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wszystkich branż robót związanych z w/w zakresem opracowań na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie o ile zachodzi taka potrzeba, niezbędnych dla dokumentacji technicznej uzgodnień rzeczoznawców.

- Jeżeli zachodzi taka potrzeba, uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenie na budowę                         z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublina.

- Zgłoszenie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych.

- Nadzór autorski podczas realizacji robót objętych opracowaniami.

    - Opracowania wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca wykona w formie graficznej (wydruk) oraz elektronicznej w następujących ilościach:

- projekty budowlane wielobranżowe w wersji papierowej – 4 egz.,

- projekty wykonawcze wielobranżowe w wersji papierowej – 2 egz..,

- specyfikacje techniczne wielobranżowe – 2 egz.,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w wersji papierowej – po 2 egz.

- pozostałe opracowania, opinie – po 2 egz.

- wersje elektroniczne dokumentacji – 2 egz. na płytach:

- projekty wykonawcze wielobranżowe – część opisowa powinna być dostarczona w formacie *.doc. i pdf, schematy, plany, rysunki winny być dostarczone w standardzie plików pdf i *.dwg

- specyfikacje techniczne wielobranżowe – część opisowa powinna być dostarczona w formacie *.doc. i pdf

- inwentaryzacja niezbędna do celów projektowych *.dwg i pdf.,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie *.ath (Norma Pro) lub innym obsługującym przez program Norma Pro.

W przypadku zastosowania innego formatu plików (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją,

    - W dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można jego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 tj.),

- pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego na każde wezwanie telefoniczne Zamawiającego, nie później niż trzeciego dnia, licząc od dnia powiadomienia. Pełnienie nadzoru autorskiego odbędzie się w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt 4 umowy,

- udzielanie odpowiedzi w terminie 2 dni na pytania w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz normami, aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia,

- bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami i użytkownikiem.

- każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych z przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystania do celów reklamowych i statystycznych,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że została wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

- przygotowanie opracowań stanowiących przedmiot umowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,

- zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy,

  - Wykonawca w zakresie realizacji niniejszej umowy, w szczególności w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt. 3), 8) i 9) działa jako pełnomocnik Zamawiającego, w rozumieniu art. 15 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udzielenie stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego

- odbiór przedmiotu umowy (lub jego części) w terminach wynikających z niniejszej umowy,

- zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.

§ 3

Termin realizacji umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia, w którym nastąpi odbiór robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 za wyjątkiem § 1 ust. 2 pkt. 8) w terminie do 20.12.2016 r. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć:

1)	Złożenie wniosku stosowym instytucjom o wydanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

2)	Złożenie zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 j.t.) w przypadku braku konieczności występowania o pozwolenie na budowę i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie zgłoszenia oraz dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

3)	W przypadku wykonania czynności nadzoru autorskiego – podpisanie protokołu odbioru robót zrealizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca udzieli dodatkowych wyjaśnień oraz dokona uzupełnień lub zmian w dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub organ wydający decyzję administracyjną lub warunki techniczne.

- Wykonawca niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 zobowiązany jest do udzielania w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania dokumentacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy:

- zmienią się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie do przedmiotu umowy,

      - zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonanie uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca dołożył wszelkich starań by bezzwłocznie je uzyskać lub wykonać,

      - wystąpią inne okoliczności, których Zamawiający ani wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do aktualizacji dokumentacji w przypadku określonym w pkt 1).

- Nowy termin wykonania przedmiotu umowy Strony określą w aneksie do niniejszej umowy.

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Całkowita cena wykonania przedmiotu umowy wynosi:

- wartość bez kwoty podatku VAT: …………………………………

(słownie:……………………………………………………………..),

- podatek VAT według stawki 23 %, tj.: ……………………………..

(słownie:………………………………………………………………..),

- wartość z kwotą podatku VAT - cena umowy: ………………………….

(słownie: ………………………………………………………………………..

- w tym wartość pełnienia nadzoru autorskiego:

wartość z podatkiem VAT: ................................................... złotych,

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 pkt 3 pomniejszone o wartość pełnienia nadzoru autorskiego, określonego w § 4  ust. 1 pkt. 4 będzie wypłacone jednorazowo po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę albo w przypadku braku sprzeciwu właściwego organu, gdy roboty budowlane wymagają zgłoszenia.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 nie może stanowić mniej niż 10% całkowitej ceny wykonania przedmiotu umowy tj. określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 pkt. 4 będzie wypłacone po wykonaniu i zakończeniu odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3, zostanie wypłacone po przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy, w tym min.: wykonania inwentaryzacji, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, dokumentacji finansowej inwestycji, koszty rozpoznania technicznego, koszty wymaganych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej, koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego, dojazdów, inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych w przedmiocie umowy w postaci: ekspertyz, opinii, uzgodnień.

- Zamawiający zapłaci należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 5

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

- po stronie Zamawiającego:

Emil Nalewajek (81) 537 54 21; Damian Iwanek  (81) 537 57 17; Mieczysław Młodawski  (81) 537 53 10

2)	po stronie Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………….……..

- Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 umowy są upoważnione do podpisania “Protokołu odbioru” ze strony Zamawiającego.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 1 są umocowane jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

- Przedmiot zamówienia odbierany jest przez Komisję, którą tworzą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego.

§ 6

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy, jej niezgodności z obowiązującymi przepisami, brakiem kompletności z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu dokumentacji.

- Wykonawca udziela gwarancji na opracowaną dokumentację na cały okres realizacji prac, do których odnosi się sporządzona dokumentacja do czasu zakończenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Wykonawca odpowiada za wady i usterki robót zrealizowanych według jego dokumentacji projektowej wynikłe wskutek wad  i usterek tejże dokumentacji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej co będzie podstawą zastosowania kar umownych, o których mowa w § 8 niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi również odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wadliwe wykonywanie czynności nadzoru autorskiego.

§ 7

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji i opracowań powstałych                         w związku z realizacją Umowy przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy (za wszystkie wymienione poniżej pola eksploatacji). Zamawiający będzie miał prawo wykorzystywania ich w dowolny sposób w swojej działalności, w całości lub części, na wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, w tym prawo ich powielania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, prezentacji publicznej w dowolnej formie, wprowadzania poprawek i zmian, a także prawo ich zbywania, udzielania licencji itp.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich zmian projektowych lub w przypadku braku możliwości dokonania tych zmian, wyraża zgodę na wykonanie zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez osoby trzecie.

- Do przedmiotu umowy zalicza się także zmiany w dokumentacji projektowej dokonane przez realizujących nadzór autorski, wprowadzone podczas realizacji inwestycji.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania terminów realizacji umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 i 5 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli opóźnienie w terminach, o których mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w  § 4 ust. 1 pkt 3 umowy.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Przyjmujący zamówienie wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………. w wysokości 10 % ceny oferty brutto tj.: ……………….………. zł.

      - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

      - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, w części dotyczącej prac projektowych i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie                   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie dłuższym niż 14 dni – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 3, co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy wartość ustalonej kary.

- W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 2 i pkt 3, przepis § 8 ust. 3 nie ma zastosowania.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie osób wskazanych w §5 ust.1 niniejszej umowy.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:

- Prawo budowlane;

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- Kodeks cywilny;

- Prawo zamówień publicznych;

- Inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy;

z odnośnymi przepisami wykonawczymi.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku z niniejszą umową, jednak                     w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla:

- Wykonawcy,

- Zamawiającego (DTI UMCS),

- Zamawiającego (Kwestura UMCS).

§ 12

Załączniki

Integralna częścią umowy jest:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (program funkcjonalno-użytkowy),

- Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA