Oznaczenie sprawy: PUB/55-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów dla Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa skanera dziełowego A2

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Skaner dziełowy A2 | Skaner dziełowy płaski formatu A2 z szalką V-kształtną, z oprogramowaniem, wdrożeniem oraz 12 miesięczną obsługą serwisową w miejscu instalacji. |  |
|  | Skaner dziełowy |
|  | Rodzaj skanera: skaner książkowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem. |  |
|  | Tryby skanowania: kolor – 24 bity, odcienie szarości – 8 bitów, bitonal. |  |
|  | Maksymalny format skanowanych obiektów: minimum 620 x 430 mm. |  |
|  | Przetwornik obrazu: liniowy przetwornik analogowo-cyfrowy |  |
|  | Rozdzielczość optyczna urządzenia: minimum 400 dpi. |  |
|  | Prędkość skanowania: proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A2 z rozdzielczością 200 dpi nie może trwać dłużej niż 2 s. |  |
|  | Szyba dociskowa: skaner musi być wyposażony w ruchomą szybę, umożliwiającą dociśnięcie obu pagin dzieła, skanowanego w pozycji nie w pełni rozwartej (kąt rozwarcia nie większy niż 120⁰). |  |
|  | Stół roboczy: skaner musi być wyposażony w specjalny stół oraz układ optyczny umożliwiające skanowanie obiektów w pozycji płaskiej oraz w pozycji o kącie rozwarcia 120 stopni. Skaner musi umożliwiać jednoczesne skanowanie obu stron rozwartego dzieła, a rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię zarówno przy pracy w trybie płaskim jak i w trybie 120 stopni. |  |
|  | Układ optyczny: układ optyczny skanera musi umożliwiać skanowanie w trybie płaskim oraz w trybie V (120⁰). Ponadto w przypadku zastosowania trybu V musi umożliwiać skanowanie obu pagin rozwartego dzieła podczas tego samego cyklu skanowania, a rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię stron skanowanego obiektu. Nie dopuszcza się rozwiązań, które do zeskanowania prawej i lewej paginy rozwartego dzieła wymagają dwóch (lub więcej), niezależnych cykli skanowania. |  |
|  | Interfejs fizyczny: skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb/s Fast Ethernet, umożliwiający bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia z aplikacji klienckich posadowionych na dowolnych stacjach komputerowych pracujących w danym segmencie sieci, za pośrednictwem minimum protokołu TCP/IP. |  |
|  | Interfejsy użytkownika: skaner musi być wyposażony w dotykowy panel sterujący umożliwiający operatorowi dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek komputerów zewnętrznych. Skaner musi umożliwiać dostęp do interfejsu użytkownika przez przeglądarkę WWW. |  |
|  | Dystrybucja plików: skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami: - bezpośrednio na wskazany udział sieciowy, - bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP. |  |
|  | Obsługa zewnętrznych nośników pamięci: skaner musi być wyposażony w minimum dwa porty USB oraz umożliwiać skanowanie i zapis rezultatów bezpośrednio na zewnętrzne nośniki USB (pendrive, inne urządzenie magazynujące USB) bez konieczności komunikacji z jakimkolwiek komputerem zewnętrznym. |  |
|  | Oświetlenie: skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału. |  |
|  | Korekcja obrazów: Skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja kadrowania musi umożliwiać zapis obrazu z uwzględnieniem marginesu o szerokości definiowanej przez użytkownika skanera. Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki. |  |
|  | Oprogramowanie: |
|  | Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem do skanowania i zarządzania procesem digitalizacji. Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim i umożliwiać współpracę z różnorodnymi urządzeniami do pozyskiwania obrazów: skaner płaski, aparat cyfrowy, skaner dziełowy w celu łączenia w jedno zadanie obrazów pochodzących z różnych źródeł. Oprogramowanie musi zwierać interfejs do zewnętrznego oprogramowania OCR Server i zapewniać poniższe funkcjonalności: METADANE Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie i wykorzystanie w procesie digitalizacji metadanych: metadanych bibliograficznych skanowanych obiektów; metadanych technicznych związanych z architekturą procesu digitalizacji; metadanych związanych z dystrybucją dokumentów elektronicznych; AUTOMATYCZNA DETEKCJA Oprogramowanie musi zapewniać: automatyczną detekcję krawędzi strony zeskanowanego obiektu; automatyczną analizę logiczną zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. automatyczną detekcję koloru tła skanowanego obiektu; automatyczną detekcję linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła ) podział obrazów na pojedyncze paginy w raz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron; łączenie pojedynczych obrazów stron dzieła w obrazy zawierające dwie sąsiadujące ze sobą paginy; FUNKCJE OBRAZU Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie operacji na obrazach: skalowanie obrazów; zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC konwersję formatów plików; binaryzację obrazów; regulacja jasności oraz kontrastu; wyostrzanie; obrót; prostowanie; kadrowanie. FORMATY WYJŚCIOWE Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zapisu zeskanowanych obrazów w formatach: minimum jpg, jpg2000, tiff, tiff G4, png, pdf, pdf/a FUNCJE ZARZĄDZANIA PROCESEM DIGITALIZACJI Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i zapisywania różnych schematów obsługi procesu digitalizacji. W ramach schematu musi być możliwe tworzenie zestawów czynności związanych z realizacją procesów: skanowania, modyfikacji obrazów, kontroli jakości, konwersji formatów, indeksowania, dystrybucji i zapisu plików oraz nadawanie czynnościom atrybutów wykonania automatycznego lub pod nadzorem operatora. Narzędzie musi umożliwiać automatyzację wykonywania czynności zdefiniowanych w procesie jako automatyczne i łączyć je w ramach danego schematu z czynnościami wykonywanymi pod kontrolą operatora. W ramach czynności automatycznych muszą być wykonywane co najmniej: detekcja krawędzi strony zeskanowanego obiektu; analiza logiczna zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. kadrowanie; detekcja koloru tła skanowanego obiektu; łączenie pojedynczych obrazów stron dzieła w obrazy zawierające dwie sąsiadujące ze sobą paginy; detekcja linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła ) podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością stworzenia poprawnej kolejności pojedynczych stron; konwersja formatów wyjściowych plików; tworzenie struktury katalogów i nazw plików wynikowych w oparciu o przechowywane w środowisku metadane; W ramach czynności pod nadzorem operatora musi być możliwość dokonywania: oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych; korekta – bez konieczności dokonywania powtórnego skanowania obiektu. |  |
|  | Dostawa: urządzenie musi zostać dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (pełna instrukcja oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. |  |
|  | Serwis gwarancyjny z wsparciem technicznym: Skaner musi być objęty minimum 12 miesięcznym bezpłatnym serwisem gwarancyjnym z wsparciem technicznym, w ramach którego zapewnione mają być: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny naprawa sprzętu w miejscu instalacji, wsparcie techniczne telefonicznie oraz mailowo w godzinach od 8.00 – 16.00 (bez ograniczeń co do ilości). wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego, okresową diagnostykę oraz operacje kalibracyjne, dwie dodatkowe sesje szkoleniowe dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa  skanera dziełowego A1

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Skaner dziełowy A1 | Skaner dziełowy płaski formatu A1 z elektrycznym stołem szalowym oraz szybą, z oprogramowaniem do skanowania i zarządzania procesem digitalizacji, wdrożeniem i 12 miesięczną obsługą serwisową w miejscu instalacji |  |
|  | Skaner dziełowy |
|  | Rodzaj skanera : skaner dziełowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem |  |
|  | Tryby skanowania: kolor – 24 bity, odcienie szarości – 8 bitów, bitonal. |  |
|  | Maksymalny format skanowanych obiektów: minimum 850 x 600 mm (A1+). |  |
|  | Przetwornik obrazu: liniowy przetwornik analogowo-cyfrowy. |  |
|  | Rozdzielczość optyczna urządzenia: minimum 300 dpi |  |
|  | Prędkość skanowania: proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A1 z rozdzielczością 200 dpi nie może trwać dłużej niż 3 s. |  |
|  | Szyba dociskowa: skaner musi być wyposażony w szybę dociskową i dawać możliwość skanowania zarówno przy użyciu jak i bez użycia szyby. |  |
|  | Stół roboczy: skaner musi być wyposażony w stół roboczy, sterowany za pomocą przycisków, dostępnych na panelu sterującym urządzenia. Konstrukcja stołu roboczego musi zapewniać możliwość skanowania obu pagin rozwartego dzieła w trybie płaskim oraz szalkowym a także w pozycji V, o kącie rozwarcia szalek wynoszącym nie więcej niż 140⁰. |  |
|  | Układ optyczny: układ optyczny skanera musi umożliwiać skanowanie w trybie płaskim, szalkowym oraz w trybie V (140⁰). Ponadto w przypadku zastosowania trybu V musi umożliwiać skanowanie obu pagin rozwartego dzieła podczas tego samego cyklu skanowania, a rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię stron skanowanego obiektu. Nie dopuszcza się rozwiązań, które do zeskanowania prawej i lewej paginy rozwartego dzieła wymagają dwóch (lub więcej), niezależnych cykli skanowania. |  |
|  | Interfejs fizyczny: skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb/s Fast Ethernet, umożliwiający bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia z aplikacji klienckich posadowionych na dowolnych stacjach komputerowych pracujących w danym segmencie sieci, za pośrednictwem protokołu TCP/IP. |  |
|  | Interfejs użytkownika: skaner musi być wyposażony w dotykowy panel sterujący umożliwiający operatorowi dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek komputerów zewnętrznych. Skaner musi być wyposażony w interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW. |  |
|  | Dystrybucja plików: Skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami: bezpośrednio na wskazany udział sieciowy, bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP. |  |
|  | Obsługa zewnętrznych nośników pamięci: skaner musi być wyposażony w minimum dwa porty USB oraz umożliwiać skanowanie i zapis rezultatów bezpośrednio na zewnętrzne nośniki USB (pendrive, inne urządzenie magazynujące USB) bez konieczności komunikacji z jakimkolwiek komputerem zewnętrznym. |  |
|  | Oświetlenie: skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału. |  |
|  | Korekcja obrazów: skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja kadrowania musi umożliwiać zapis obrazu z uwzględnieniem marginesu o szerokości definiowanej przez użytkownika skanera. Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki. |  |
|  | Oprogramowanie |
|  | Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem do skanowania i zarządzania procesem digitalizacji. Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim i umożliwiać współpracę z różnorodnymi urządzeniami do pozyskiwania obrazów: skaner płaski, aparat cyfrowy, skaner dziełowy w celu łączenia w jedno zadanie obrazów pochodzących z różnych źródeł. Oprogramowanie musi zwierać interfejs do zewnętrznego oprogramowania OCR Server i zapewniać poniższe funkcjonalności: METADANE Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie i wykorzystanie w procesie digitalizacji metadanych: a) metadanych bibliograficznych skanowanych obiektów; b) metadanych technicznych związanych z architekturą procesu digitalizacji; c) metadanych związanych z dystrybucją dokumentów elektronicznych; AUTOMATYCZNA DETEKCJA Oprogramowanie musi zapewniać: a) automatyczną detekcję krawędzi strony zeskanowanego obiektu; b) automatyczną analizę logiczną zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. c) automatyczną detekcję koloru tła skanowanego obiektu; d) automatyczną detekcję linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła ) e) podział obrazów na pojedyncze paginy w raz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron; f) łączenie pojedynczych obrazów stron dzieła w obrazy zawierające dwie sąsiadujące ze sobą paginy; FUNKCJE OBRAZU Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie operacji na obrazach: a) skalowanie obrazów; b) zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC c) konwersję formatów plików; d) binaryzację obrazów; e) regulacja jasności oraz kontrastu; f) wyostrzanie; g) obrót; h) prostowanie; i) kadrowanie; FORMATY WYJŚCIOWE Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zapisu zeskanowanych obrazów w formatach: minimum jpg, jpg2000, tiff, tiff G4, png, pdf, pdf/a FUNCJE ZARZĄDZANIA PROCESEM DIGITALIZACJI Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i zapisywania różnych schematów obsługi procesu digitalizacji. W ramach schematu musi być możliwe tworzenie zestawów czynności związanych z realizacją procesów: skanowania, modyfikacji obrazów, kontroli jakości, konwersji formatów, indeksowania, dystrybucji i zapisu plików oraz nadawanie czynnościom atrybutów wykonania automatycznego lub pod nadzorem operatora. Narzędzie musi umożliwiać automatyzację wykonywania czynności zdefiniowanych w procesie jako automatyczne i łączyć je w ramach danego schematu z czynnościami wykonywanymi pod kontrolą operatora. W ramach czynności automatycznych muszą być wykonywane co najmniej: a) detekcja krawędzi strony zeskanowanego obiektu; b) analiza logiczna zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. c) kadrowanie; d) detekcja koloru tła skanowanego obiektu; e) łączenie pojedynczych obrazów stron dzieła w obrazy zawierające dwie sąsiadujące ze sobą paginy; f) detekcja linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła ) g) podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością stworzenia poprawnej kolejności pojedynczych stron; h) konwersja formatów wyjściowych plików; i) tworzenie struktury katalogów i nazw plików wynikowych w oparciu o przechowywane w środowisku metadane; W ramach czynności pod nadzorem operatora musi być możliwość dokonywania: a) oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych; b) korekta – bez konieczności dokonywania powtórnego skanowania obiektu; |  |
|  | Dostawa: urządzenie musi zostać dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (pełna instrukcja oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. |  |
|  | Serwis gwarancyjny z wsparciem technicznym: Skaner musi być objęty minimum 12 miesięcznym bezpłatnym serwisem gwarancyjnym z wsparciem technicznym, w ramach którego zapewnione mają być: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny naprawa sprzętu w miejscu instalacji, wsparcie techniczne telefonicznie oraz mailowo w godzinach od 8.00 – 16.00 (bez ograniczeń co do ilości). wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego, okresową diagnostykę oraz operacje kalibracyjne, dwie dodatkowe sesje szkoleniowe dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa  skanera do negatywów

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Skaner do negatywów | Skaner formatu A4 przeznaczony do klisz, slajdów, przeźroczy i negatywów fotograficznych z oprogramowaniem. |  |
|  | Typ skanera: płaski |  |
|  | Rozdzielczość skanowania: minimum 6.400 dpi (poziomo x pionowo) |  |
|  | Gęstość optyczna: 4 D max |  |
|  | Zakres skanowania: maksimum 216 mm x 297 mm (poziomo x pionowo) |  |
|  | Formaty papieru: A4 |  |
|  | Głębia kolorów: - minimum 48 Bit Kolor, - minimum: 48 Bit Kolor |  |
|  | Napięcie zasilania: między 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz |  |
|  | Zużycie energii: maksimum 23 W |  |
|  | Waga produktu: maksimum 7 kg |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, bądź nowszy. |  |
|  | Wymagane akcesoria: minimum 8 uchwytów klisz: negatywy 35 mm (x2), slajdy 35 mm (x2), średni format (x2) i 4 x 5 cali (x2), zasilacz sieciowy, sterowniki i oprogramowanie na nośniku CD, kabel zasilający, instrukcja montażu, kabel USB i karta gwarancyjna |  |
|  | Sensor: przetwornik CCD z obiektywem i systemem optyki górnoprzepustowej. |  |
|  | Źródło światła: Białe diody LED. |  |
|  | Rozdzielczość wyjściowa: między wartościami 25~12800 (w odstępach co 1 dpi) DPI. |  |
|  | Złącze: minimum jedno USB 2.0 |  |
|  | Skanowanie w kolorze refleksyjne: minimum od 12 do15 s na stronę. |  |
|  | Skanowanie kliszy: - 35 mm film negatywowy w rozdzielczości 4800 dpi w maksymalnie 60 s - 35 mm film negatywowy w rozdzielczości 2400 dpi w maksymalnie 35 s - 35 mm film pozytywowy w rozdzielczości 4800 dpi w maksymalnie 68 s - 35mm mm film pozytywowy w rozdzielczości 2400 dpi w maksymalnie 40 s. |  |
|  | Obsługiwane nośniki, w tym klisze: minimum klisza filmowa 35 mm: 3 x 6 klatek, slajdy 35 mm: 12 klatek, 120/220 — średni format (maks. 6 x 20 cm),1 klatka, 5 x 4 cale: 1 klatka, do 203 x 254 mm (8×10 cali). |  |
|  | Funkcje skanowania minimum: redukcja ziarna, usuwanie pyłków, korekcja podświetlenia, przywracanie kolorów, usuwanie efektu mory za pomocą optymalizatora do dokumentów, regulacja krzywej tonalnej z histogramem. |  |
|  | Serwis gwarancyjny: Skaner musi być objęty minimum 12 miesięczną bezpłatną gwarancją, w ramach której zapewnione mają być: a) czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny b) naprawa sprzętu w miejscu instalacji, c) w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)