Oznaczenie sprawy: PUB/59-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa pompy próżniowej z zestawem filtracyjnym

Producent pompy……………………………….…………………………..….model pompy…………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Pompa próżniowa z zestawem filtracyjnym | Pompa próżniowa, bezolejowa z zestawem filtracyjnym |  |
|  | Pompa próżniowa, bezolejowa |
|  | Maksymalna moc: 250 W |  |
|  | Maksymalna próżnia: nie mniej niż -650 mmHg |  |
|  | Przepływ maksymalny: nie mniej niż 60 l/min. |  |
|  | Regulator próżni |  |
|  | Ochrona przed przepełnieniem |  |
|  | Poziom hałasu: nie więcej niż 70,0 dB |  |
|  | Waga netto: nie więcej niż 10 kg |  |
|  | Wymiary: nie więcej niż 35x20x22 cm (LxWxH) |  |
|  | Pompa próżniowa musi być kompatybilna z zestawem filtracyjnym i z nim połączona |  |
|  | Zestaw filtracyjny |
|  | W skład zestawu filtracyjnego wchodzą: - lejek porcelanowy Buchnera o średnicy 100 mm – 1 szt. - lejek porcelanowy Buchnera 120 mm – 1 szt. - kolba próżniowa grubościenna wykonana ze szkła borokrzemowego z dwoma króćcami, o pojemności 1000 ml – 1 szt. - kolba próżniowa grubościenna wykonana ze szkła borokrzemowego z dwoma króćcami, o pojemności 2500 ml – 1 szt. - korek gumowy pasujący do kolby z dwoma króćcami o pojemności 1000 ml i do lejka porcelanowego Buchnera o średnicy 100 mm – 1 szt. - korek gumowy pasujący do kolby z dwoma króćcami o pojemności 2500 ml i do lejka porcelanowego Buchnera o średnicy 120 mm – 1 szt. |  |
|  | Węże łączące zestaw filtracyjny z pompą próżniową – 2 szt. |  |
|  | Krążek filtracyjny zabezpieczający pompę próżniową przed uszkodzeniem – 1 szt. |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa  autoklawu stołowego

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Autoklaw stołowy | Autoklaw stołowy do sterylizacji parowej |  |
|  | Pojemność: minimum 12 l |  |
|  | Wymiary komory: maksimum 250 x 350 mm (średnica x wysokość) |  |
|  | Maksymalna waga ładunku: minimum 4 kg |  |
|  | Temperatura sterylizacji: 126°C |  |
|  | Minimalny czas sterylizacji: 10-12 minut |  |
|  | Ciśnienie sterylizacji: 1,4-1,5 bar |  |
|  | Wymagana ilość wody destylowanej: 0,7-0,8 l |  |
|  | Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji |  |
|  | Wymagana przerwa między cyklami: poniżej 6 minut |  |
|  | Zabezpieczenia: - elektroniczny detektor wyłączania zasilania w przypadku zbyt małej ilości wody - podwójny bezpiecznik termiczny zapobiegający niekontrolowanemu wzrostowi temperatury - sprzężony system mechanicznego zamkniecia zapobiegający możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu - bezpiecznik zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu |  |
|  | Maksymalna waga netto 5 kg |  |
|  | Wyposażenie: koszyk, manometr, termometr |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa  wabika ultradźwiękowego

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wabik ultradźwiękowy | Wabik ultradźwiękowy/mobilny odtwarzacz z wbudowanym wzmacniaczem i głośnikiem o mocy minimum 10W |  |
|  | Zakres reprodukowanym częstotliwości: minimum 3 – 120 kHz |  |
|  | Stosunek sygnał/szum na wyjściu wzmacniacza: ( 78 dB |  |
|  | Zasilanie 8 ogniw AA (wbudowane) lub 9-15 V z zewnętrznego źródła |  |
|  | Odtwarzanie danych z kart SD/SDHC/SDXC o pojemności minimum 64 GB |  |
|  | Częstotliwości próbkowania plików WAV: 384, 192 lub 96 kHz (lub inne po konwersji) |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika DAC i plików WAV: 16 bitów (lub inne po konwersji) |  |
|  | Regulator głośności na dwóch przyciskach |  |
|  | 5-punktowy wskaźnik przesterowania na diodach LED |  |
|  | Diodowy wskaźnik wysterowania końcówki mocy |  |
|  | Diodowa kontrolka pracy/indykator błędów logicznych urządzenia |  |
|  | Wyjście liniowe sygnału do podłączenia dodatkowych głośników aktywnych |  |
|  | Uchwyt statywowy 1/4’ na spodniej ściance do popularnych statywów fotograficznych |  |
|  | Wymiary: maksimum 15x15 x 7 cm |  |
|  | Waga z bateriami: maksimum 900g |  |
|  | Wymagane akcesoria: karta pamięci SCHC 4/8 GB, zasilacz sieciowy, uniwersalny kabel zasilający (końcówki typu krokodylek), etui ochronne. |  |
|  | Gwarancja: minimum 36 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa  radiometru cyfrowego

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Radiometr cyfrowy | Licznik Geigera-Müllera |  |
|  | Pomiar dawki o mocy: minimum 0.01 do 1000 (Sv/h |  |
|  | Zakres energetyczny: minimum 50 keV do 1,5 MeV |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe |  |
|  | Masa: maksimum 0,5 kg |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5: Dostawa  autoklawu medyczny stołowego - 2szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Autoklaw medyczny stołowy - 2 szt. | Autoklaw stołowy do sterylizacji parowej |  |
|  | Pojemność: minimum 12 l |  |
|  | Wymiary komory: maksimum 210 x 330 mm (średnica x wysokość) |  |
|  | Maksymalna waga ładunku: minimum 4 kg |  |
|  | Maksymalna długość instrumentów min. 290mm |  |
|  | Temperatura sterylizacji: 126°C |  |
|  | Minimalny czas sterylizacji: 10-12 minut |  |
|  | Ciśnienie sterylizacji: 1,4-1,5 bar |  |
|  | Moc urządzenia min. 1500 W |  |
|  | Czas trwania całego cyklu maks. 22min. |  |
|  | Wyposażenie: koszyk, podstawa pod koszyk |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)