OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 4 ramp najazdowych mobilnych do UMCS w Lublinie.

- Termin dostawy: Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do: Lublin, ul. Langiewicza 16 (budynek dawnej Stołówki UMCS), na swój koszt i ryzyko w ciągu max. 30 dni od zawarcia umowy.

- Osoba do kontaktu w sprawie dostawy: Pan Sebastian Nieśpiał, tel 081 537 54 55 lub Pan Maciej Fidor, tel 081 537 58 90.

- Specyfikacja techniczna zamawianego asortymentu:

- Rampa najazdowa mobilna rolowana                                                                                 – 4 sztuki;

- budowa rampy:  modułowa,

- konstrukcja: aluminium lotnicze,

- szerokość rampy: 76 - 80 cm,

- długość jednego elementu / odcinka: min. 91 cm, max. 122 cm,

- możliwość przenoszenia rampy w dowolne miejsca,

- składanie rampy poprzez rolowani,

- każdy odcinek (ok 1m) zakończony listwami startowymi z obu stron (listwy z myśliwością odłączenia od modułów głównych),

- możliwość łączenia i dzielenia ramp na dowolne długości za pomocą śrub,

- możliwość zamontowania poręczy,

- antypoślizgowa powierzchnia,

- odporne na warunki atmosferyczne,

- nośność dla odcinka 1m – min. 400kg,

- waga dla odcinka 1m – max. 12 kg,

- gwarancja: min. 2 lata,

- Podpórki do rampy najazdowej                                                                                          - 2 sztuki;

- regulowana wysokość: 24-35 cm;

- regulacja wysokości: płynna, śrubowa;

- możliwość przytwierdzenia na stałe do podłoża;

- mocowana na śruby do rampy;

- pasująca zaoferowanej rampy najazdowej;