Oznaczenie sprawy: PUB/64-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury pomiarowej i kamery cyfrowej

dla jednostek UMCS w Lublinie.

Część 1: Dostawa  rejestratora sygnałów analogowych

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Rejestrator sygnałów analogowych | Elektroniczna forma prezentacji wyników pomiarów |  |
|  | Wyświetlacz minimum 5,6 cala |  |
|  | Dotykowy ekran |  |
|  | Pamięć wewnętrzna minimum 256 mb |  |
|  | Wejścia kart pamięci SD oraz USB |  |
|  | Możliwość podłączenia do sieci internetowej – protokół TCP/IP |  |
|  | Monitorowanie wyników w trybie online |  |
|  | Możliwość zapisu wielkości mierzonej z częstotliwością1 ms |  |
|  | Dostęp do oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie wyników w komputerze PC |  |
|  | Możliwość równoległego zastosowania różnego typu modułów/kart pomiarowych |  |
|  | Kompaktowe wymiary |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa  karty pomiarowej

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Karta pomiarowa | Liczba wejść analogowych: minimum 6 |  |
|  | Możliwość pomiaru wielkości prądowych oraz napięciowych z różną dokładnością pomiaru (np. wejście napięciowe 0-1V oraz 0-10V) |  |
|  | Możliwość podłączenia termopary i monitoringu temperatury |  |
|  | Prosty sposób przestrajania i konfiguracji karty |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa  kamery cyfrowej

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Kamera cyfrowa | Przetwornik |
|  | Przetwornik obrazu: minimum 3 sensory 1/2.3 |  |
|  | Całkowita liczba pikseli: minimum 38.28 megapikseli |  |
|  | Liczba efektywnych pikseli: - filmy: minimum 8.49 megapikseli [16:9] - zdjęcia: minimum 8.49 megapikseli [16:9] |  |
|  | Obiektyw |
|  | Liczba przysłony: F1.5(WIDE)/F2.8 (TELE) |  |
|  | Zoom optyczny: minimum 12x |  |
|  | Długość ogniskowej: minimum 2.84-34.1 mm |  |
|  | Średnica filtra: 49 mm |  |
|  | Odpowiednik w kamerze filmowej 35 mm: - filmy: 29.8-399.2 mm [16:9] - zdjęcia: 29.8-399.2 mm [16:9] |  |
|  | Kamera |
|  | Standardowe oświetlenie: minimum 1400 lx |  |
|  | Oświetlenie minimalne: 1,6 lx (tryb Scene Low Light 1/25), 1 lx (tryb Colour Night View) |  |
|  | Tryb ustawiania ostrości: automatyczny/manualny |  |
|  | Balans bieli: minimum automatyczny/we wnętrzu 1/we wnętrzu 2/słoneczny dzień/pochmurny dzień/ustawienie bieli |  |
|  | Tryb ustawiania przesłony: automatyczny/manualny |  |
|  | Stabilizator obrazu |  |
|  | Kreatywna kontrola: minimum Miniatura, Film Niemy, Film 8 mm, Poklatkowy |  |
|  | Zoom: - inteligentny zoom WYŁ. – minimum 12x - inteligentny zoom WŁ. – minimum 25x - zoom cyfrowy: minimum 40x/700x |  |
|  | Prędkość migawki: - filmy: [50p/50i] - zdjęcia: minimum 1/2-1/2000 (Video Flash: 1/2-1/500) |  |
|  | Nagrywanie |
|  | Nośniki zapisu: karta pamięci: SD/SDHC/SDXC |  |
|  | Format nagrywania: [AVCHD] AVCHD 3D/Progresywny |  |
|  | Metoda kompresji: [2D] MPEG-4 AVC/H.264 |  |
|  | Tryby Nagrywanie/Odtwarzanie: minimum 1080/50p (28 Mbps/VBR), (1920x1080) |  |
|  | Wyświetlanie miniatur: minimum 20 miniatur/strona, 9 miniatur/strona, 1 miniatura/strona |  |
|  | System nagrywania dźwięku: minimum 1080/50p, PH, HA, HE, Dolby Digital (5.1ch/2ch) |  |
|  | Mikrofon: 5.1ch Surround, Zoom, Focus and Stereo Microphone |  |
|  | Głośniki: dynamiczny |  |
|  | Aparat |
|  | Format nagrywania: JPEG (DCF/Exif2.2) MPO |  |
|  | Lampa błyskowa |  |
|  | Rejestrowana wielkość zdjęcia: - [16:9] 20.4 megapikseli (6016x3384), 9.4 megapikseli (4096x2304), 2.1 megapikseli (1920x1080) |  |
|  | Dane ogólne |
|  | Zasilanie: 7.2V (akumulator)/9.3V (zasilacz AC) |  |
|  | Pobór mocy: maks. 9.3W (nagrywanie)/maks. 10.3W (ładowanie) |  |
|  | Wymiary(dł.xwys.xgł.): maksimum 70x75x150 mm |  |
|  | Waga (bez akumulatora i karty pamięci): maksimum 450g |  |
|  | Ekran LCD: minimum 3.5" |  |
|  | Wizjer |  |
|  | Pierścień manualnej obsługi |  |
|  | Stopka do akcesoriów : zimna |  |
|  | Złącza: minimum AV, mini HDMI, mikrofon (mini jack stereo), słuchawki (mini jack stereo), USB 2,0 Hi-Speed |  |
|  | WiFi: - standardowy: IEEE 802.11 b/g/n - częstotliwość: pasmo 2.4 GHz |  |
|  | Akcesoria |
|  | Zasilacz AC |  |
|  | Przewód AC |  |
|  | Przewód DC |  |
|  | Ładowarka w zestawie |  |
|  | Akumulator (1.250 mAh) |  |
|  | Kabel HDMI (mini) |  |
|  | Kabel AV |  |
|  | Stopka |  |
|  | Osłona obiektywu |  |
|  | Kabel USB |  |
|  | Dołączone oprogramowanie |  |
|  | Filmowanie 3D |
|  | Konwerter |  |
|  | Wymiary: maksimum 75x60x90 mm |  |
|  | Masa: maksimum 200g |  |
|  | Liczba przysłony: F2.0 |  |
|  | Długość ogniskowej: 1,64 mm |  |
|  | Odpowiednik w kamerze filmowej 35 mm: 36 mm |  |
|  | Stereo: 18.3 mm |  |
|  | Minimalna odległość filmowania: maksimum 1,2 m |  |
|  | Oświetlenie minimalne: 12lx (1/25, słabe światło, tryb sceny) |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)