Oznaczenie sprawy: PUB/67-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i multimedialnych dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa  wskaźnika laserowego - 3 szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| kolor lasera | zielony |  |
| zasięg | min. 30m |  |
| interfejs | USB |  |
| przyciski | do sterowania pokazem slajdów |  |
| zasilanie | 2x baterie AAA |  |
| wskaźnik poziomu naładowania baterii | tak |  |
| łączność | WiFi, Łączność Bezprzewodowa 2.4 GHz |  |
| załączone wyposażenie | etui mini odbiornik bezprzewodowy instrukcja obsługi |  |
| Gwarancja | minimum 24 miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa urządzenia do prowadzenia diagnostyki oraz treningów zaburzeń słuchowych, wzrokowych i ruchowych

Producent ……………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| przeznaczenie | urządzenia do prowadzenia diagnostyki oraz treningów zaburzeń słuchowych, wzrokowych i ruchowych |  |
| napięcie wyjściowe | 12V DC |  |
| urządzenie zasilające napięcie pierwotne | 100-240 VAC /50-60 Hz/400 |  |
| napięcie wtórne | 12VDC /1,25 A |  |
| natężenie prądu podczas pracy urządzenia | 70mA |  |
| poziom wyjściowy | 110 dBA bezpośrednio w słuchawkach |  |
| funkcje | zawiera bazę danych pacjentów możliwość analizy danych i raport z diagnozy i treningów min. 8 programów do testowania i treningu obsługa przy użyciu menu |  |
| zestaw zawiera min: |  |  |
| słuchawki | otwarte, dynamiczne HiFi stereo automatyczne dopasowanie rozmiaru zakres częstotliwości: min. 20 - 20000 Hz, impedancja: 100 Ohm poziom ciśnienia akustycznego: 105dB/ mW pasujące do wtyczke zapadkowych 3,5mm oraz 6,35mm długość kabla min. 3m |  |
| walizka | tak |  |
| karta pamięci CF | tak |  |
| program do obsługi urządzenia w wersji jednostanowiskowej | tak |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa   urządzenia wielofunkcyjnego A3-  1szt.

Producent: …………………………………….………..….model:……………………………………………………………………………………

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ | Monochromatyczne, laserowe |  |
| Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie |  |
| Prędkość druku w czerni A4 | Minimum 30 stron/minutę |  |
| Prędkość druku A3 | Minimum 16 stron /minutę |  |
| Obsługiwane formaty papieru | A3 -A5 |  |
| Automatyczny podajnik papieru | min. 110 arkuszy |  |
| drukowanie dwustronne | automatyczny duplex |  |
| obsługiwane gramatury papieru | min. 60 -215 g/m2 |  |
| zainstalowane podajniki papieru | 2 kasety o pojemności min. 520 arkuszy podajnik boczny o pojemności min. 50 arkuszy |  |
| podstawa | podstawa na kółkach dedykowana przez producenta urządzenia |  |
| czas uzyskania pierwszej kopii | maksymalnie 5 sekund |  |
| zoom | min. 25-400% |  |
| procesor | min. 667 Mhz |  |
| dysk twardy | min. 160 GB |  |
| pamięć | min. 1 GB |  |
| złącze zewnętrzne | ethernet 10/100/1000 Base -TX, USB 2.0 |  |
| skanowanie | skanowanie w kolorze na email, do pamięci USB, na dysk twardy urządzenia. |  |
| prędkość skanowania | min. 55 stron/min. |  |
| wydruk z pamięci przenośnej USB | pliki w formacie JPG, TIFF, PDF |  |
| interfejs obsługi | kolorowy panel dotykowy |  |
| rozdzielczość drukowania | min. 1200 x 1200 dpi |  |
| funkcje wykańczania | sortowanie z funkcją przesunięcia offsetowego |  |
| pojemność tac odbiorczych | min. 2 x 250 arkuszy |  |
| maksymalna miesięczna wydajność | min. 100000 stron |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |  |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący minimum: przeglądy gwarancyjne, konserwacje i naprawy, na czas trwania gwarancji |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa  dyktafonu cyfrowego - 3 szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| mikrofon | stereo, zapis w formacie MP3, |  |
| wyświetlacz | LCD |  |
| zasilanie | akumulator lub bateria |  |
| karta pamięci | o pojemności min. 4 GB |  |
| wbudowane łącza | min. 1 x USB |  |
| głośnik | o mocy 300 mW |  |
| czas nagrywania na zasilaniu ( baterie) | min. 95 godzin |  |
| funkcja redukcji szumów | tak |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)