Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Aparatury Naukowej								 Lublin, dnia  03.11.2016 r.

20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

tel. 81/537 51 79

fax  81/ 537 50 43

Zapytanie ofertowe nr PUB/71-2016/DOP-a

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Oferowany asortyment (nazwa, nr kat., producent) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny odtwarzacz /wabik ultradźwiękowy: Wabik ultradźwiękowy/mobilny odtwarzacz z wbudowanym wzmacniaczem i głośnikiem o mocy minimum 10W, Zakres reprodukowanym częstotliwości: minimum 3 kHz – 120 kHz, Stosunek sygnał/szum na wyjściu wzmacniacza: ( 78 dB, Zasilanie 8 ogniw AA (wbudowane) lub 9-15 V z zewnętrznego źródła, Odtwarzanie danych z kart SD/SDHC/SDXC o pojemności minimum 64 GB, Częstotliwości próbkowania plików WAV: 384, 192 lub 96 kHz (lub inne po konwersji), Rozdzielczość przetwornika DAC i plików WAV: 16 bitów (lub inne po konwersji), Regulator głośności na dwóch przyciskach, 5-punktowy wskaźnik przesterowania na diodach LED, Diodowy wskaźnik wysterowania końcówki mocy, Diodowa kontrolka pracy/indykator błędów logicznych urządzenia, Wyjście liniowe sygnału do podłączenia dodatkowych głośników aktywnych, Uchwyt statywowy 1/4’ na spodniej ściance do popularnych statywów fotograficznych, Wymiary: maksimum 15x15 x 7 cm, Waga z bateriami: maksimum 900g. Wymagane akcesoria: karta pamięci SCHC 4/8 GB, zasilacz sieciowy, uniwersalny kabel zasilający (końcówki typu krokodylek), etui ochronne, Gwarancja: minimum 36 miesięcy, Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | 1 kpl. |  |  |  |

Ofertę prosimy przesłać w terminie: 	do dnia 10.11.2016 r.  (do godz. 12:00)

Termin realizacji dostawy:		              w ciągu 14 dni od daty wysłania zamówienia;

Warunki  dostawy:		 	na koszt dostawcy (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego).

Termin płatności:		                            30 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: dorota.walencik@poczta.umcs.lublin.pl  lub

pod numer faxu: (081) 537 50 43.

dnia ................................						                             ……........................................

pieczątka i podpis Wykonawcy