Oznaczenie sprawy: PUB/69-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa wytrząsarki do probówek

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wytrząsarka do probówek | Ruch: kołowy, wibracyjny |  |
|  | Częstotliwość wytrząsania: minimum 0-2500 min.-1 |  |
|  | Orbita: 5 mm |  |
|  | Bez regulacji |  |
|  | Moc wejściowa: minimum 42 W |  |
|  | Masa: maksimum 3400g |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): maksimum 140 x 180 x 110 mm |  |
|  | Klas ochrony: minimum IP22 |  |
|  | Warunki otoczenia: minimum od +5°C do +40°C przy 85% RH |  |
|  | Talerz wstrząsający: mały talerz na probówki o maksymalnej średnicy 20 mm |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa  zestawu akcesoriów do rozbudowy spektrofotometru

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zestaw akcesoriów do rozbudowy spektrofotometru | 1.Termostatowany uchwyt wykorzystujący zjawisko Peltiera, na kuwetę o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 12,5 mm x 12,5 mm, kompatybilny ze spektrofotometrem UV-1800 firmy Shimadzu posiadanym przez Zamawiającego: - zakres temperatur: minimum od -5°C do +110°C; - precyzja nastawienia temperatury nie gorsza niż +/- 0,1°C; - dokładność temperatury nie gorsza niż +/- 0,1°C w całym wymaganym zakresie temperatury (co najmniej od -5°C do +110°C); - możliwość mieszania przy użyciu mieszadełka magnetycznego z regulacją co najmniej 10 poziomów mieszania. |  |
|  | 2. Kontroler temperatury o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 85 mm x 105 mm x 85 mm: - port USB wbudowany w kontroler, w celu podłączenia kontrolera do komputera; - możliwość kontroli temperatury, ustawiania programu temperaturowego z poziomu komputera. |  |
|  | 3. Cyrkulator cieczy |  |
|  | 4. Mieszadełko magnetyczne nie mniejsze niż 6,35 mm (długość) x 3 mm (średnica) |  |
|  | Dostawa obejmuje transport do siedziby Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie, bezpłatne szkolenie instalacyjne personelu z obsługi aparatu i oprogramowania sterującego dodatkowymi funkcjami wynikającymi z montażu zakupionych akcesoriów. |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa  inkubatora

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Inkubator | Inkubator do prowadzenia hodowli kultur komórkowych z kontrolą temperatury i stężenia CO2 |  |
|  | Zakres regulacji CO2 w zakresie minimum od 0 do 20% z regulacją +/- 0,1% |  |
|  | Pomiar stężenia CO2: czujnik IR |  |
|  | Wilgotność względna w komorze 90-95% wilg. wzgl. |  |
|  | Zakres temperatury pracy: minimum od +7 powyżej temperatury otoczenia do + 50 °C z regulacją +/- 0,1 °C |  |
|  | Jednorodność temperatury w 37 °C nie gorsza niż +/- 0,3 °C |  |
|  | Stabilność temperatury nie gorsza niż +/- 0,1 °C |  |
|  | Sterylizacja komory gorącym powietrzem w temperaturze minimum 180 °C |  |
|  | Pojemność komory inkubacyjnej nie mniejsza niż 165 dm3 |  |
|  | Wnętrze komory wykonane z jednego arkusza stali nierdzewnej, bezspoinowe |  |
|  | Obudowa malowana proszkowo, odporna na zarysowania |  |
|  | Komora inkubacyjna powinna być otoczona płaszczem powietrznym z elementami grzejnymi odsuniętymi od ściany komory i z elementem mieszającym powietrze w obrębie płaszcza (nie dopuszcza się inkubatorów z elementami grzejnymi przylegającymi do ściany komory inkubacyjnej i inkubatorów z wentylatorem w komorze inkubacyjnej) |  |
|  | Minimum 3 półki, stelaż dla półek bez konieczności przykręcania do komory, maksymalnie dwuczęściowy, wykonany w całości ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się stelaży z elementami gumowanymi i z tworzyw sztucznych) |  |
|  | Wewnętrzne szklane drzwi, szkło hartowane |  |
|  | Zewnętrzne drzwi pełne, z ogrzewaniem, otwierane na prawą stronę (zawiasy po prawej stronie) |  |
|  | Drzwi wyposażone w klamkę i dwupunktowy rygiel (nie dopuszcza się drzwi z uszczelkami magnetycznymi) |  |
|  | Waga inkubatora maksymalnie 110 kg |  |
|  | Filtry aseptyczne na drodze zasilania inkubatora gazami |  |
|  | Gazy doprowadzone do komory poprzez elementy mieszające gaz z powietrzem obecnym w komorze bez potrzeby użycia wentylatorów – np. poprzez efekt Venturiego |  |
|  | Sterownik z podwójnym wyświetlaczem typu LED, wskazujący parametry: temperaturę i stężenie CO2 |  |
|  | Alarm akustyczny i wizualny przy przekroczeniu zadanych parametrów, otwartych drzwi |  |
|  | Panel sterowania zamocowany na drzwiach urządzenia |  |
|  | Bezpotencjałowe wyjście alarmowe |  |
|  | Dostawa obejmuje koszty transportu, wniesienia urządzenia, montażu, instalacji w miejscu wskazanym przez Użytkownika, pierwszego uruchomienia oraz szkolenia personelu |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa komory laminarnej

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Komora laminarna | Komora laminarna minimum II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego |  |
|  | Minimum dwa filtry o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3 um |  |
|  | Wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej |  |
|  | Misa ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym pozwalająca na zbieranie rozlanych cieczy |  |
|  | Układ recyrkulacji powietrza 30/70% (powietrze usuwane/powietrze w recyrkulacji), komora z pionowym przepływem laminarnym |  |
|  | Szerokość obszaru roboczego minimum 1200 mm, maksymalna szerokość zewnętrzna komory 1290 mm, wysokość otworu roboczego komory minimum 200 mm |  |
|  | Szyba frontowa poruszana elektrycznie i umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego |  |
|  | Konstrukcja komory umożliwiająca obustronne mycie szyby głównej zamykającej obszar pracy |  |
|  | Boki komory przeszklone |  |
|  | Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego wykonany w całości ze stali nierdzewnej |  |
|  | V kształtny wlot powietrza na kurtynie powietrza |  |
|  | Komora wyposażona w minimum trzy silniki elektronicznie komutowane |  |
|  | Lampa UV zamontowana na stałe, źródło światła białego, bezcieniowe, min. 1000 lux |  |
|  | Pobór energii elektrycznej przy znamionowych roboczych parametrach pracy komory z włączonym oświetleniem poniżej 200 W |  |
|  | Blat roboczy pełny, nie dzielony, wyjmowany |  |
|  | Zawór gazu palnego oraz zawór dla gazów technicznych |  |
|  | Minimum trzy gniazda elektryczne w obszarze pracy |  |
|  | Czujnik temperatury w komorze roboczej z sygnalizacją przekroczenia temperatury wewnątrz komory |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia obszaru roboczego |  |
|  | Stelaż pod komorę z możliwością regulacji wysokości |  |
|  | Wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu zużycia filtrów |  |
|  | Możliwość zaprogramowania opóźnienia włączenia lampy UV oraz czasu jej pracy |  |
|  | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zgodna z normą EN12469. Zgodność potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą |  |
|  | Wymagany certyfikat CE |  |
|  | Dostawa obejmuje koszty transportu, wniesienia urządzenia, montażu, instalacji w miejscu wskazanym przez Użytkownika, pierwszego uruchomienia oraz szkolenia personelu |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5: Dostawa pastylarki – 2 szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Pastylarka – 2 szt. | Pastylarki (matryce do przygotowania pastylek) o średnicy tłoka równej 13 mm |  |
|  | Moduł matrycy powinien składać się z podstawy wyposażonej w gniazdo umożliwiające podłączenie pompy próżniowej do odciągu pary wodnej z uszczelnieniem, bloku głównego, dwóch kowadełek oraz tłoka z uszczelką umożliwiającego wykonanie pastylki o średnicy 13 mm |  |
|  | Wszystkie elementy powinny być wykonane z hartowanej stali nierdzewnej |  |
|  | Matryca powinna wytrzymać nacisk 9 ton |  |
|  | Maksymalna wysokość matrycy nie powinna przekraczać 75 mm |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)