Oznaczenie sprawy: PU/09-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawę autoklawu stołowego

dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Autoklaw stołowy | Autoklaw stołowy do sterylizacji parowej |  |
|  | Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji |  |
|  | Wygodne uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie |  |
|  | Wymagana krótka przerwa między cyklami (4-5 min.) |  |
|  | Zabezpieczenia: -elektroniczny detektor wyłączania zasilania w przypadku zbyt małej ilości wody - podwójny bezpiecznik termiczny zapobiegający niekontrolowanemu wzrostowi temperatury - sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiegający możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu - bezpiecznik zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu |  |
|  | Wymiary komory (śr./wys.): maksimum 210 x 330 mm |  |
|  | Waga netto: maksimum 5 kg |  |
|  | Pojemność: minimum 12 l |  |
|  | Maksymalna waga ładunku: minimum 4 kg |  |
|  | Temperatura sterylizacji: minimum 126°C |  |
|  | Czas sterylizacji: minimum 11 minut |  |
|  | Ciśnienie sterylizacji: minimum 1,4 bar |  |
|  | Wymagana ilość wody destylowanej: 0,5-1 l |  |
|  | Wyposażenie: koszyk, manometr, termometr |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)