Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r.

- Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pracowniach komputerowych nr 508 oraz nr 608 na Wydziale Ekonomicznym UMCS”

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 tj. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usługi.

  - Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

mgr inż. Iwona Chiniewicz oraz mgr inż. Adam Kargul - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375310.

- Termin wykonania zamówienia:  20 grudnia 2016 roku.

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Do oferty należy dołączyć karty katalogowe dobranych urządzeń.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

„Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pracowniach komputerowych nr 508 oraz nr 608 na Wydziale Ekonomicznym UMCS” - „Nie otwierać przed: 18.11.2016 r. godz. 9.15", oraz  nazwę i adres lub pieczęć  firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 18.11.2016 r. do godz. 9:00

Oferty zostaną otwarte w dniu: 18.11.2016 r. o godz. 9:15 w pok. nr 901 w siedzibie   Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest cena i spełnienie wymogów Zamawiającego.

10. Zawarcie umowy: Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- Nr 1 - 	Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja

- Nr 2 - 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  USŁUGI

pn. „Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pracowniach komputerowych nr 508 oraz nr 608 na Wydziale Ekonomicznym UMCS”.

- Wstęp.

  - Przedmiot i zakres specyfikacji:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Usługi jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji pracowni komputerowych Wydziału Ekonomicznego UMCS w dwóch pomieszczeniach nr 508 oraz nr 608.

  - Nazwy i kody robót budowlanych  wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV   45331000-6 	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

  - Informacja o terenie budowy:

- Teren budowy stanowić będą pracownie komputerowe Wydziału Ekonomicznego UMCS w dwóch pomieszczeniach nr 508 oraz nr 608.

- Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Posiadają certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz.881) co uprawnia do prowadzenia działalności w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,

- Dysponują osobami, które posiadają uprawnienia zgodnie z ustawą o F-gazach tj.: certyfikat dla personelu na podstawie art. 21 ust.2 ustawy z dnia 15maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015, poz. 881).

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową oraz poleceniami przedstawiciela inwestora. Roboty elektryczne nadzorował będzie mgr inż. Adam Kargul (tel.  81 537 53 10).

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy Robót plac budowy.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

- Po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu budowy.

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje do wykonywania robót elektrycznych stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w razie wywołania przez niego pożaru odpowiedzialny będzie za związane z nim straty.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich bezzwłocznej naprawy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

- Wykonawca staraniem własnym zutylizuje zdemontowane stare urządzenia klimatyzacji, na co przedstawi stosowne dokumenty.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów.

- Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Dostarczane urządzenia systemu klimatyzacji winny pochodzić od jednego producenta. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2016, nie noszące śladów zużycia. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zaproponowanych klimatyzatorów, atest, PZH, deklarację zgodności, autoryzację na montaż i serwis wystawioną przez producenta oraz uprawnienia i świadectwa wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi do wykonywania robót.

- Maszyny, narzędzia, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny pracować zgodnie z parametrami technicznymi i wymaganiami producenta, stosownie do ich przeznaczenia.

- Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i prawidłowości działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

- Do demontażu starych i montażu nowych jednostek zewnętrznych na elewacji budynku na piętrze V i piętrze VI budynku niezbędne jest użycie podnośnika koszowego

- Wymagania dotyczące środków transportu.

- Droga dojazdowa do remontowanego obiektu jest drogą wewnętrzną uczelni i jest ona dostępna do ruchu po uprzednim zgłoszeniu do Działu Eksploatacji UMCS danych dotyczących środków transportu i przewożonego materiału (rodzaj środka transportu, masa ładunku, nr rejestracyjny pojazdu).

- Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do obowiązujących ograniczeń obciążeń pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach i placach wewnętrznych uczelni.

- Wymagania (zakres robót) dotyczące wykonania montażu urządzeń klimatyzacyjnych.

Roboty instalacyjne związane z wykonaniem systemów klimatyzacji pomieszczeń nr 508 oraz nr 608 polegać mają na:

- demontażu i utylizacji zamontowanych obecnie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych poszczególnych pomieszczeń,

- przepłukaniu i dostosowaniu do nowych urządzeń istniejącej instalacji klimatyzacyjnej,

- dostawę i montaż nowych jednostek systemu klimatyzacji poszczególnych pomieszczeń,

- uruchomienie systemów klimatyzacji.

5.1 Szczegółowy zakres robót instalacyjno - montażowych:

- Zdemontować zamontowane obecnie jednostki zewnętrzne i wewnętrzne w poszczególnych pomieszczeniach. Zdemontowane urządzenia własnym staraniem zutylizować, a Zamawiającemu przedstawić protokół wykonania tej czynności.

- Wykorzystać istniejącą instalację dla czynnika chłodniczego i odprowadzenia skroplin w obu pomieszczeniach, dokonując płukania instalacji oraz dostosowując je do nowych urządzeń.

- Dostarczyć i zamontować po jednej jednostce wewnętrznej i jednej jednostce wewnętrznej w każdym z pomieszczeń. Parametry urządzeń przedstawiono niżej.

- Wykorzystać istniejącą instalację elektryczną zasilającą urządzenia klimatyzacji.

- Uruchomić i sprawdzić prawidłowość działania systemu klimatyzacji w każdym z pomieszczeń.

- Dokonać stosownych pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej jednostki klimatyzacji w obu pomieszczeniach.

- Przeszkolić użytkowników pomieszczeń w zakresie obsługi urządzeń.

Wymagane dane techniczne dostarczanych urządzeń klimatyzacji:

Jednostka wewnętrzna podstropowa o wydajności chłodniczej 12,5kW :

- model jednostki wewnętrznej: podstropowy

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 12,5 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 14kW,

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 1600x680x230 mm

- poziom głośności na najniższym biegu nie więcej niż 39 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż 38kg

- wydatek powietrza na najniższym biegu 1380/1500/1620/1740m3/h

- funkcja auto restart

- gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)

Jednostka zewnętrzna systemu SPLIT o wydajności chłodniczej 12,5kW:

- jednostka składająca się z jednego modułu wyposażonego w jedną sprężarkę  wykonaną w technologii inwerterowej,

- moc chłodnicza nie mniej niż 12,5kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 14 kW,

- współczynnik SEER (kW) nie mniejszy – 5,2

- współczynnik SCOP (kW) nie mniejszy – 4,2

- poziom głośności przy chłodzeniu nie więcej niż 50dB(A)

- masa jednostki zewnętrznej nie większa niż 126kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  3,98 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  3,80 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380 415, 3+N,50

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 46 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -20 ~  + 21 C

- czynnik chłodniczy R410A

- certyfikat PHZ

- gwarancja na urządzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)

Urządzenia winny posiadać możliwość sterowania pilotem przewodowym z menu w j. polskim oraz realizującym funkcje:

- Dual Setpoint - osobne ustawianie wartości zadanej trybu ogrzewania i chłodzenia,

- funkcja blokady wszystkich przycisków sterownika (poza wyłącznikiem)

- funkcja autodiagnostyki

- kontrola ilości/ubytku czynnika chłodniczego w układzie chłodniczym

5.2 Zakres wykonania dokumentacji powykonawczej:

Po wykonaniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą:

- opis wykonanych robót,

- schematy i rysunki instalacji klimatyzacji,

- schematy i rysunki instalacji elektrycznej,

- protokoły niezbędnych prób i pomiarów.

Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w Specyfikacji oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

- Kontrola jakości robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i jakość stosowanych materiałów.

- Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujące, że zapewniono zgodność zamontowanych z kryteriami określonymi w normach, właściwych przepisach i dokumentach technicznych.

- Wykonawca po zakończeniu robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych  z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami oraz przedstawi protokoły pomiarów stanu izolacji wymienionych przewodów elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej.

- Jakość robót sprawdzana będzie w trakcie prac jak i podczas odbioru końcowego robót.

- Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się między innymi:

- umowa

- STWiOR

- protokół przekazania placu budowy,

- notatki służbowe,

- protokoły przekazania materiałów z demontażu (jeżeli takie występują),

- stosowne protokoły pomiarów instalacji elektrycznej i oświadczenia,

- protokół odbioru robót itp.

- Odbiór robót.

- Odbiór wykonanych robót obejmuje:

- Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji będącej przedmiotem robót.

- Sprawdzenie dokumentów odbioru końcowego.

- Dokumenty do odbioru końcowego robót:

- dokumentacja powykonawcza

- protokół odbioru końcowego robót

- oświadczenie o zgodności zastosowanych materiałów z polskimi normami, certyfikatami;

- protokoły badań i pomiarów;

- ewentualnie protokoły przekazania materiałów z demontażu i dokumenty utylizacji urządzeń.

- Rozliczenie robót.

Wykonane roboty rozlicza się w sposób określony umową.

- Przepisy związane.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót.

Akty prawne,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2013 poz.1409 z późniejszymi zmianami.)

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779)

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr204 poz.2087)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

  - Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia

    - PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

    - PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja.

    - PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

    - PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

    - PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

    - PN-IEC 60364-4-41:2000 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

    - PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

    - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE, Warszawa, Instytut Energetyki, Wydawnictwo Przemysłowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na dzień 05-05-1997r.

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem.

Opracował:

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani …………….……………. działając w imieniu i na rzecz firmy ………............................................................................................................................

składamy niniejszą ofertę w odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.11.2016 r. na „Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pracowniach komputerowych nr 508 oraz nr 608 na Wydziale Ekonomicznym UMCS ”

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto: ………….. PLN słownie: ……………….. złotych, podatek VAT 23 % wynosi…………………….

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składamy kartę katalogową urządzenia.

- Ofertę składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- …………………………………………………..……

- ………………………………………………..………

Lublin, dn. ….. …… 2016 r.

....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA NR ……/11/2016  (wzór)

zawarta w Lublinie w dniu …….11.2016 r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez:

mgr inż. Renatę Bylicką  - ZASTĘPCA KANCLERZA ds. Techniczno - Majątkowych

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”                                                                                                                                 przy kontrasygnacie Kwestora UMCS,

a: ………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………… z siedzibą:                                       …………………………………………………….

NIP: ………………….., REGON: …………………., reprezentowaną przez:	                                                                                               ……………………………..  – właściciela

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego art. 4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) wraz z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 r. z dnia 16.04.2014 r., o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest: „Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pracowniach komputerowych nr 508 oraz nr 608 na Wydziale Ekonomicznym UMCS”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zaproszeniu do składania ofert..

§ 2.

Wykonawca przystąpi do realizacji umowy w dniu jej podpisania, a zakończy jej realizację w terminie do dnia 20 grudnia 2016 roku.

§ 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się na kwotę: …………………. zł brutto (słownie: …………………………………………….brutto), w tym VAT  23 %  w wysokości ……………. zł i ma ono charakter ryczałtowy.

§ 4.

1. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni.

§ 5.

1. Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek – faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury    z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 6.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny oferty brutto tj.: ……………. zł.

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ………………….

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 	                                                                                                                                                      4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 3 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia  umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto                              w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

§ 7.

1. Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

1)  Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej dwa dni.

2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 7 dni.

3)  Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.

2. Odstąpienie od umowy winno być dokonane w terminie 7 dni od podjęcia wiadomości o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.

§8.

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania konserwacji systemu klimatyzacji, serwisowania oraz rocznych przeglądów.

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek – gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks Cywilny.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający z powodu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego.

8. Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej.

§9.

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu  na przedmiot umowy.   	                                                                         2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.  	                                                                                                                                           3. Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.    	                                4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla:	                       -  Wykonawcy robót,    	                                                                                                                             -  Zamawiającego (DTI UMCS),    	                                                                                                       -  Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                                                        Zamawiający :