Oznaczenie sprawy: PUB/76-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej do jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa  filtrów optycznych górnoprzepustowych - 2 szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………………………

|  | parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtr optyczny górnoprzepustowy 325nm - 1 szt. | OD (gęstość optyczna) | min. 4 |  |
|  | zakres transmisji | 333 - 1600 nm |  |
|  | średnica | 25mm |  |
|  | transmisja | minimum 91% |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesięcy |  |
| Filtr optyczny górnoprzepustowy 375nm - 1 szt. | OD (gęstość optyczna) | min. 4 |  |
|  | zakres transmisji | 383 - 1600 nm |  |
|  | średnica | 25mm |  |
|  | transmisja | minimum 91% |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa źródła światła  - 1 kpl.

Producent ……………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| źródło światła | z kwarcową lampą halogenową o mocy min. 150 W |  |
| zakres spektralny | min. 360 -3800 nm |  |
| stabilność | nie gorsza niż 0,05% |  |
| adapter do światłowodu dedykowany do zamawianego źródła światła | w zestawie |  |
| zakres spektralny | min. 185 - 2100 nm. |  |
| w komplecie | zasilacz , 2 zapasowe żarówki, |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa   źródła światła  - 1 kpl.

Producent: …………………………………….………..….model:……………………………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| źródło światła | lampa ksenonowa bezozonowa z zasilaczem o mocy min. 150W |  |
| zakres spektralny | 240 -2400 nm |  |
| stabilność | nie gorsza niż 0,3% |  |
| lampa | Hg -Xe do źródła o mocy min. 150W |  |
| adapter do światłowodu dedykowany do zamawianego źródła światła | tak |  |
| zakres spektralny adaptera | 185 nm -2.1 µm |  |
| światłowód w zestawie | tak |  |
| średnica rdzenia światłowodu | 5mm |  |
| długość światłowodu | 1,2m |  |
| zakres spektralny światłowodu | 340- 800 nm. |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)