Oznaczenie sprawy: PUB/73-2016/DOP- a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej do jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa  myjki ultradźwiękowej - 1 szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| myjka ultradźwiękowa | z tworzywa sztucznego z wanną ze stali szlachetnej |  |
| zastosowanie | do czyszczenia instrumentów laboratoryjnych i innych małych przedmiotów |  |
| timer | minimum w zakresie od 0 do 10minut |  |
| częstotliwość użytkowa | od 40 do 45 KHz |  |
| kosz i pokrywa | wykonane z tworzywa sztucznego |  |
| wyposażona w łapy do statywu | o rozpiętości 12-25 mm - 2 szt. o rozpiętości 20-40 mm - 1 szt. |  |
| łapy | lakierowane proszkowo z odlewu cynkowego wyposażone w korkowe wkładki |  |
| pojemność | min. 0,5l |  |
| wymiary zewnętrzne | nie większe niż: 200 x 120 x 130 mm |  |
| wymiary wewnętrzne kosza wsadowego | nie mniejsze niż: 130 x 50 x 40mm |  |
| moc ultradźwięków | min. 50W |  |
| zasilanie sieciowe | 220 240V |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa homogenizatora  - 1 szt.

Producent ……………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| zakres pracy dla objętości próbki | w zakresie nie mniejszym niż od 0,25ml do 100 ml |  |
| tryb pracy | ręczna lub do zamocowania na statywie |  |
| waga | maksymalnie 500 g |  |
| średnica | maksymalnie 7 cm |  |
| możliwość zastosowania | końcówek plastikowych do prób twardych, końcówek do prób miękkich i końcówek stalowych |  |
| rodzaje końcówek w zestawie | 1) do prób twardych (zakończenia zębate), minimum 15 sztuk, dwuczęściowe, łatwe do mycia, możliwość autoklawowania min. 7 razy, do pracy w probówkach min. 2,0 ml ( średnica ostrza 7 mm, długość min. 110mm) 2) do prób miękkich (zakończenie płaskie), min. 5 sztuk, dwuczęściowe, łatwe do mycia, możliwość autoklawowania min. 7 razy, do pracy w probówkach min. 2,0 ml ( średnica ostrza 7 mm, długość min. 110mm) 3) do prób twardych (zakończenia zębate), minimum 25 sztuk, dwuczęściowe, łatwe do mycia, możliwość autoklawowania min. 7 razy, do pracy w probówkach min. 2,0 ml ( średnica ostrza 7 mm, długość min. 110mm) |  |
| adapter | specjalny z obustronnym zakończeniem bagnetowym do łączenia motoru homogenizującego oraz końcówek |  |
| moc maksymalna | 125W |  |
| głośność | max. 75 dB |  |
| zakres obrotów | regulowany w zakresie nie węższym niż 5000 - 35000 rpm |  |
| wyłączanie | możliwość bezpiecznego wyłączenia motoru bez konieczności zmiany ustawionych obrotów |  |
| akcesoria | walizka do transportu urządzenia wraz z zestawem końcówek |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa   łaźni wodnej  - 2 szt.

Producent: …………………………………….………..….model:……………………………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| łaźnia wodna | dwustanowiskowa z krążkami redukcyjnymi |  |
| zakres temperatury | RT - 100 oC |  |
| jednorodność temperatury | +/- 1 oC |  |
| wahania temperatury | +/- 1 oC |  |
| moc grzewcza | min. 500 W |  |
| rozmiar powierzchni użytkowej | min. 300 x 200 x 150 mm, do 6 litrów |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa  mikroskopu stereoskopowego z oświetlaczem   - 1 szt.

Producent: …………………………………….………..….model:……………………………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| minimalny zakres powiększeń | od 8 x do 40 x |  |
| odległość robocza | min. 110 mm |  |
| współczynnik zoom | min. 5:1 |  |
| tubus | binokularowy o kącie nachylenia 45 stopni |  |
| statyw | do pracy w świetle odbitym, wykonany zgodnie z normami ochrony ESD, zakres pracy minimum 120 mm, regulacja siły oporu obustronnego pokrętła regulacji ostrości. |  |
| okulary | o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 22 z regulacją dioptryjną od min. -8 do +5 dioptrii, możliwość zamontowania płytki mikrometrycznej |  |
| pole widzenia | - przy najmniejszym powiększeniu min. 27mm średnicy; - przy największym powiększeniu min. 5mm średnicy |  |
| rozbudowa | -możliwość rozbudowy o okulary o powiększeniu 15x, 20x, 30x; - możliwość rozbudowy o obiektywy o powiększeniu 0,3x 0,4x, 0,5x o odległości roboczej min. 200mm; - możliwość rozbudowy o obiektyw 2x o odległości roboczej minimum 35mm |  |
| oświetlenie | w postaci diodowego pierścienia ( min. 40 diod) wraz z kontrolerem sterującym pozwalającym na wyłączanie poszczególnych sektorów |  |
| Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)