Oznaczenie sprawy: PUB/79-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu fotograficznego i audiowizualnego

dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa aparatu cyfrowego

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Aparat cyfrowy | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Cyfrowy aparat kompaktowy |  |
|  | Rozdzielczość matrycy: minimum 20 Mpix |  |
|  | Typ matrycy: CCD |  |
|  | Zoom optyczny: minimum 12x |  |
|  | Zoom cyfrowy: minimum 4x |  |
|  | Ogniskowa obiektywu: ekwiwalent 25-300 mm – dla formatu 35 mm |  |
|  | Przysłona: f/3.6-7.0 |  |
|  | Pomiar światła: wielosegmentowy (związany z ramką AF wykrywania twarzy), punktowy, centralnie ważony |  |
|  | Balans bieli: światło jarzeniowe, światło żarówek, pochmurny dzień, światło dzienne, automatyczny balans bieli |  |
|  | Kompensacja ekspozycji: +/- 2EV, z dokładnością do 1/3 stopnia |  |
|  | Zakres otwarcia migawki: minimum 15 sek-1/2000 sek. |  |
|  | Zakres ISO: minimum 100-1600 |  |
|  | Stabilizacja obrazu: optyczna |  |
|  | Rozdzielczość zdjęć: minimum 5152 x 2896, 640 x 480, 2048 x 1536, 3648 x 2736, 5152 x 3864 |  |
|  | Nagrywanie wideo: 640 x 480 do 30 kl./sek 1280 x 720 do 25 kl./sek. |  |
|  | Format zapisu: minimum H.264, JPEG |  |
|  | Zdjęcia seryjne: 0,8 kl./sek |  |
|  | Programy: efekty fotograficzne, tryby automatyczne |  |
|  | Lampa błyskowa: wbudowana |  |
|  | Rodzaje wyjść/wejść: minimum czytnik kart SD, wyjście AV, mini USB 2.0 |  |
|  | Ekran LCD: 2,5"- 3,0" |  |
|  | Zasilanie: akumulator dedykowany |  |
|  | Wysokość: maksimum 60 mm |  |
|  | Szerokość: maksimum 100 mm |  |
|  | Grubość: maksimum 25 mm |  |
|  | Waga: maksimum 150 g |  |
|  | Dodatkowe akcesoria: zapasowy akumulator oraz 64MB karta SD |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa aparatu cyfrowego z akcesoriami

Producent aparatu…………………………….…………………………..….model aparatu …………………………………………………………………………………

Producent obiektywu…………………………….…………………………..….model obiektywu…………………………………………………………………………

| Aparat cyfrowy z akcesoriami | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Pełnoklatkowa lustrzanka cyfrowa z akcesoriami |
|  | Lustrzanka cyfrowa: korpus + obiektyw o ogniskowej 24-105 mm |  |
|  | Matryca światłoczuła wykonana w technologii CMOS, o rozmiarze pełnej klatki i rozdzielczości minimum 22,3 megapiksela |  |
|  | 14-bitowy procesor sygnałowy obrazu |  |
|  | Zakres czułości ISO 100–25600 z możliwością rozszerzenia do ISO 102 400 |  |
|  | Minimum 61-punktowy, szerokokątny system AF (min. 41 punktów krzyżowych (f/4), w tym 5 podwójnie krzyżowych (f/2,8) |  |
|  | Możliwość wykonywania serii zdjęć z szybkością minimum 6kl./s, rejestrowanych w formatach minimum JPEG oraz RAW na karcie pamięci typu Compact Flash UDMA |  |
|  | Możliwość wykonywania filmów w standardzie Full HD w rozdzielczości min. 1920x1080p, sterowanie ręczne |  |
|  | Możliwość rejestracji cyfrowego dźwięku stereo z częstotliwością 48 kHz i ręcznej regulacji poziomu dźwięku |  |
|  | Wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 8,11 cm (3,2 cala) i rozdzielczości minimalnej 1 040 000 pikseli, minimum 7 poziomów jasności |  |
|  | Wizjer: pentagonalny, zapewniający około 100-procentowe pole widzenia oraz możliwość wyświetlenia siatki na wbudowanym, przezroczystym ekranie LCD |  |
|  | Tryb fotografowania cichego, tłumiący dźwięk migawki i lustra umożliwiając dyskretną pracę |  |
|  | Odporna i trwała konstrukcja ze stopu magnezu, zawierająca fabryczne uszczelnienie zabezpieczające przed pyłem i wilgocią |  |
|  | Menu w języku polskim |  |
|  | Profesjonalny, wysokiej jakości obiektyw o zmiennej ogniskowej 24-105 mm, zaopatrzony w fabryczny futerał, osłonę typu płatkowego oraz dekiel; w pełni kompatybilny z korpusem aparatu |  |
|  | Najważniejsze parametry obiektywu: kolor czarny; średnica filtra 77 mm; minimum 4,3-krotne zbliżenie; jasność f/4 w całym zakresie ogniskowych; pierścieniowy napęd sterowania układem automatycznej regulacji ostrości za pomocą fal ultradźwiękowych; funkcja ciągłej ręcznej regulacji ostrości bez potrzeby wyłączania układu AF; minimalna odległość ostrości 0,45 m w całym zakresie ogniskowych; stabilizator obrazu – kompensacja 3 stopni; przesłona: 8 listków; okrągły otwór przysłony; zaopatrzony w element ze szkła typu Super UD, eliminujący wtórne aberracje chromatyczne oraz elementy asferyczne korygujące aberracje sferyczne; zaopatrzony w uszczelnienie zabezpieczające konstrukcję przed pyłem i wilgocią; waga obiektywu musi być mniejsza niż 700g; maksymalna średnica nie może przekraczać 85 mm, a maksymalna długość 110 mm |  |
|  | Wymagane w zestawie z korpusem i obiektywem: a/ akumulator typu LP-E6; b/ kompatybilna ładowarka; c/bateria litowa pozwalająca na podtrzymanie ustawień zegara; d/ muszla oczna e/ szeroki i wytrzymały pasek; f/ stereofoniczny kabel audio-wideo o długości min. 1,2 m; g/ kabel interfejsu o długości min. 1,5 m; h/ płyty CD z oprogramowaniem instalacyjnym oraz instrukcją obsługi |  |
|  | Gwarancja na zestaw: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Akcesoria |
|  | Karta pamięci typu CompactFlash UDMA: - pojemność 32 GB - zapis zdjęć i filmów HD z szybkością minimum 80 MB/s oraz odczyt danych z prędkością minimum 120 MB/s - kompatybilna z modelem lustrzanki stanowiącej przedmiot zamówienia | Producent karty:………………………………………………. |
|  | Pilot do aparatu: - bezprzewodowy pilot do wyzwalania migawki w aparacie dedykowany do modelu lustrzanki będącej przedmiotem zamówienia - gwarancja: minimum 12 miesięcy | Producent i model pilota:……………………………… |
|  | Statyw z głowicą i pokrowcem: - aluminiowy 3-sekcyjny statyw zaopatrzony w 3-kierunkową głowicę o metalowej konstrukcji, wyposażoną w szybką złączkę i duży uchwyt do obracania w poziomie - zestaw musi pozwalać na wykonywanie zdjęć w minimalnym przedziale wysokości 65-170 cm - kompatybilny z modelem lustrzanki stanowiącej przedmiot zamówienia - waga zestawu: maksimum 2,2 kg - rozmiary po złożeniu: maksimum 65 cm - maksymalne obciążenie: 3,5 kg - typ blokady nóg: zatrzaski - gwarancja: minimum 24 miesiące | Producent i model statywu:…………………………… |
|  | Lampa błyskowa: - dedykowana dla modelu lustrzanki stanowiącej przedmiot zamówienia - zaopatrzona w metalową stopkę mocującą oraz obracany i uchylny reflektor - obsługa bezprzewodowej transmisji radiowej - zakres pokrycia ogniskowych od 24 do 105 mm - podział siły błysku: co 1/3 stopnia - liczba przewodnia (przy ISO 100): 43 dla 105 mm - możliwość pracy w temperaturach 0–45°C oraz przy wilgotności do 85% - zaopatrzona w nakładkę rozpraszającą - gotowość do pracy maksymalnie po 3,5 s od wyzwolenia błysku o pełnej mocy - zaopatrzona w podświetlany punktowy wyświetlacz LCD oraz przyciski dające szybki dostęp do najważniejszych nastaw - dodatkowe funkcje: synchronizacja z krótkimi czasami (FP), autozoom dla czujnika, synchronizacja błysku z drugą zasłoną, błysk modelujący, transmisja informacji o temperaturze barwowej - wspomaganie AF (typ światła wspomagającego: podczerwień / stroboskopowe z lampy) - zasilanie: 4 baterie/akumulatory typu AA - waga: maksimum 300 g - długość: maksimum 14 cm - w komplecie z lampą: a/ futerał; b/ pokrowiec na akcesoria; c/ podstawka; d/ adapter dyfuzora; e/ kolorowy filtr ocieplający barwę błysku lampy; f/ instrukcja tradycyjna; e/ instrukcja na CD - gwarancja: minimum 12 miesięcy | Producent i model lampy błyskowej:………………. |
|  | Torba na aparat: - wykonana z nylonu, barwy czarno-oliwkowej - minimalne wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 27 x 16 x 15 cm, pozwalające pomieścić lustrzankę z 2-3 obiektywami oraz lampą błyskową - regulowane przegrody wewnętrzne - metalowe sprzączki - torba powinna być zaopatrzona w jedną większą kieszeń przednią oraz dwie mniejsze kieszenie boczne (zapinane na suwak), a także w paski umieszczone na spodzie, umożliwiające podpięcie statywu - w zestawie wytrzymały pas biodrowy - dedykowana do modelu lustrzanki stanowiącej przedmiot zamówienia - gwarancja: minimum 12 miesięcy | Producent i model torby na aparat:…………………. |
|  | Zbroja: - wytrzymała i estetyczna gumowa osłona dedykowana do modelu lustrzanki będącej przedmiotem zamówienia - zaopatrzona w plastikową osłonę wyświetlacza LCD - gwarancja: minimum 6 miesięcy | Producent i model zbroi:………………………………. |
|  | Filtr UV: - współczynnik filtra: 1.0 - średnica 77 mm - pokryty obustronnie powłokami przeciwodblaskowymi pozwalającymi zredukować refleksy na całej długości spektrum światła widzialnego do poziomu poniżej 1% - kompatybilny z obiektywem lustrzanki stanowiącej przedmiot zamówienia - gwarancja: minimum 24 miesiące | Producent i model filtra UV:………………………… |
|  | Filtr polaryzacyjny: - średnica 77 mm - element optyczny o grubości min. 1,5 mm, pokryty min. 12 utwardzanymi powłokami odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, charakteryzującymi się właściwościami hydrofobowymi - czarny metalowy pierścień o wysokości maksimum 5 mm - transmisja światła widzialnego rzędu min. 99% - kompatybilny z obiektywem lustrzanki stanowiącej przedmiot zamówienia - gwarancja: minimum 84 miesiące | Producent i model filtra polaryzacyjnego:………… |
|  | Filtr ochronny: - średnica 77 mm - dedykowany do obiektywu będącego przedmiotem zamówienia | Producent i model filtra ochronnego:……………… |
|  | Poziomica: poziomica dwuosiowa spirytusowa przystosowana do montażu na stopce lampy błyskowej | Producent i model poziomicy:…………………………. |
|  | Zestaw czyszczący do elementów optycznych (z pokrowcem): - zestaw czyszczący w pokrowcu, obejmujący: a/ gruszkę; b/ pędzelek; c/ płyn do czyszczenia na mokro minimum 30ml; d/ ściereczka z mikrofibry minimum 18 x 18 cm; e/ chusteczki nawilżane minimum 10 szt. |  |
|  | Uchwyt na rękę: - wykonany z trwałego, wytrzymałego tworzywa i zaopatrzony z system mocowania do korpusu aparatu zgodny z modelem lustrzanki będącym przedmiotem zamówienia - w zestawie z szybkozłączką | Producent i model uchwytu:………………………… |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa kamery cyfrowej

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Kamera cyfrowa | Przetwornik |
|  | Przetwornik obrazu: minimum 3 sensory 1/2.3 |  |
|  | Całkowita liczba pikseli: minimum 38.28 megapikseli |  |
|  | Liczba efektywnych pikseli: - filmy: minimum 8.49 megapikseli [16:9] - zdjęcia: minimum 8.49 megapikseli [16:9] |  |
|  | Obiektyw |
|  | Liczba przysłony: F1.5(WIDE)/F2.8 (TELE) |  |
|  | Zoom optyczny: minimum 12x |  |
|  | Długość ogniskowej: minimum 2.84-34.1 mm |  |
|  | Średnica filtra: 49 mm |  |
|  | Odpowiednik w kamerze filmowej 35 mm: - filmy: 29.8-399.2 mm [16:9] - zdjęcia: 29.8-399.2 mm [16:9] |  |
|  | Kamera |
|  | Standardowe oświetlenie: minimum 1400 lx |  |
|  | Oświetlenie minimalne: 1,6 lx (tryb Scene Low Light 1/25), 1 lx (tryb Colour Night View) |  |
|  | Tryb ustawiania ostrości: automatyczny/manualny |  |
|  | Balans bieli: minimum automatyczny/we wnętrzu 1/we wnętrzu 2/słoneczny dzień/pochmurny dzień/ustawienie bieli |  |
|  | Tryb ustawiania przesłony: automatyczny/manualny |  |
|  | Stabilizator obrazu |  |
|  | Kreatywna kontrola: minimum Miniatura, Film Niemy, Film 8 mm, Poklatkowy |  |
|  | Zoom: - inteligentny zoom WYŁ. – minimum 12x - inteligentny zoom WŁ. – minimum 25x - zoom cyfrowy: minimum 40x/700x |  |
|  | Prędkość migawki: - filmy: [50p/50i] - zdjęcia: minimum 1/2-1/2000 (Video Flash: 1/2-1/500) |  |
|  | Nagrywanie |
|  | Nośniki zapisu: karta pamięci: SD/SDHC/SDXC |  |
|  | Format nagrywania: [AVCHD] AVCHD 3D/Progresywny |  |
|  | Metoda kompresji: [2D] MPEG-4 AVC/H.264 |  |
|  | Tryby Nagrywanie/Odtwarzanie: minimum 1080/50p (28 Mbps/VBR), (1920x1080) |  |
|  | Wyświetlanie miniatur: minimum 20 miniatur/strona, 9 miniatur/strona, 1 miniatura/strona |  |
|  | System nagrywania dźwięku: minimum 1080/50p, PH, HA, HE, Dolby Digital (5.1ch/2ch) |  |
|  | Mikrofon: 5.1ch Surround, Zoom, Focus and Stereo Microphone |  |
|  | Głośniki: dynamiczny |  |
|  | Aparat |
|  | Format nagrywania: JPEG (DCF/Exif2.2) MPO |  |
|  | Lampa błyskowa |  |
|  | Rejestrowana wielkość zdjęcia: - [16:9] 20.4 megapikseli (6016x3384), 9.4 megapikseli (4096x2304), 2.1 megapikseli (1920x1080) |  |
|  | Dane ogólne |
|  | Zasilanie: 7.2V (akumulator)/9.3V (zasilacz AC) |  |
|  | Pobór mocy: maks. 9.3W (nagrywanie)/maks. 10.3W (ładowanie) |  |
|  | Wymiary(dł.xwys.xgł.): maksimum 70x75x150 mm |  |
|  | Waga (bez akumulatora i karty pamięci): maksimum 450g |  |
|  | Ekran LCD: minimum 3.5" |  |
|  | Wizjer |  |
|  | Pierścień manualnej obsługi |  |
|  | Stopka do akcesoriów : zimna |  |
|  | Złącza: minimum AV, mini HDMI, mikrofon (mini jack stereo), słuchawki (mini jack stereo), USB 2,0 Hi-Speed |  |
|  | WiFi: - standardowy: IEEE 802.11 b/g/n - częstotliwość: pasmo 2.4 GHz |  |
|  | Akcesoria |
|  | Zasilacz AC |  |
|  | Przewód AC |  |
|  | Przewód DC |  |
|  | Ładowarka w zestawie |  |
|  | Akumulator (1.250 mAh) |  |
|  | Kabel HDMI (mini) |  |
|  | Kabel AV |  |
|  | Stopka |  |
|  | Osłona obiektywu |  |
|  | Kabel USB |  |
|  | Dołączone oprogramowanie |  |
|  | Filmowanie 3D |
|  | Konwerter |  |
|  | Wymiary: maksimum 75x60x90 mm |  |
|  | Masa: maksimum 200g |  |
|  | Liczba przysłony: F2.0 |  |
|  | Długość ogniskowej: 1,64 mm |  |
|  | Odpowiednik w kamerze filmowej 35 mm: 36 mm |  |
|  | Stereo: 18.3 mm |  |
|  | Minimalna odległość filmowania: maksimum 1,2 m |  |
|  | Oświetlenie minimalne: 12lx (1/25, słabe światło, tryb sceny) |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa projektora

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Projektor | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia: DLP |  |
|  | Rozdzielczość: minimum SVGA 800 x600 |  |
|  | Jasność: minimum 3 300 ANSI-Lumen |  |
|  | Maksymalny kontrast: 13 000:1 |  |
|  | Kolory: 1,07 mld |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)