Oznaczenie sprawy: PU/12-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Część 1 -  dostawa głowicy kamerowej ze sterownikiem - 1 szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| głowica | zmotoryzowana dwusilnikowa z napędem bezpośrednim |  |
| mocowanie kamery | w klatce metalowej ze standardowym mocowanie na łyżwie |  |
|  | uniwersalne mocowanie do kranu kamerowego |  |
| ruch głowicy | zdalny ruch głowicy w płaszczyznach panorama i tilt |  |
| ciężar | maksymalnie 13kg |  |
| zasilanie | ze sterownika kable 4 pin XLR ze sterownika napięciem 12V |  |
| prędkość | regulowana płynnie panorama / tilt |  |
| sterowanie | joystikiem z selktorem prędkości |  |
| funkcje | przełączanie kierunków pracy w sterowniku |  |
| akcesoria | całość przechowywana w walizce transportowej |  |
| gwarancja: | minimum 12 miesięcy |  |
| serwis | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część2: zestaw obejmujący: projektor multimedialny +  switch VGA  - 3 szt. - 1 kpl.

Zestaw o  parametrach nie gorszych niż:

|  | Producent projektora ........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Projektor - 1 szt. | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
|  | Technologia obrazu | DLP, |  |
|  | Rozdzielczość podstawowa | XGA (1024 X 768) 4:3 |  |
|  | Kontrast | min. 13 000:1 |  |
|  | Jasność w trybie normalnym | min. 3000 lumenów |  |
|  | przekątna ekranu - min./ max | 0.61 /7,62 m |  |
|  | odległość projekcji | min. 1 -10 m |  |
|  | korekcja zniekształceń | +/- 40 stopni |  |
|  | funkcje obrazu | 2 krotny zoom |  |
|  | wbudowane głośniki | tak, min. 3W |  |
|  | żywotność lampy | min. 3500 h |  |
|  | Głośność w trybie normalnym | max. 30dB |  |
|  | waga | max. 3 kg |  |
|  | wyposażenie | pilot z bateriami, torba, przewód zasilający, przewód VGA min. 15m |  |
|  | Gwarancja na lampę | minimum 12miesięcy |  |
|  | Gwarancja na urządzenie | minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |
| Switch - 3 szt. | obsługa manualna | tak |  |
|  | wejście VGA | min. 2 szt. |  |
|  | wyjście VGA | min. 1 szt. |  |
|  | możliwe standardy sygnału wejściowego | VGA, SVGA, XGA, SXGA, monitory Multi -Sync |  |
|  | waga | max. 0,20 kg |  |
|  | gwarancja | min. 24 miesiące |  |

...................................................		                                                                                                                     …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                                                       (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3 -  dostawa sterowników AV z oprogramowaniem  - 4 szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| system sterowania AV | 8 przyciskowy ze wsparciem iOS/ Android, przyciski muszą posiadać możliwość skonfigurowania dla dowolnej funkcji |  |
| wejście/wyjście | 1) dwukierunkowy port RS-232 x 1 lub port IR x 2; 2) jednokierunkowy RS-232 x 2 lub port IR x 4 3) ETHERNET - kontrola do 10 urządzeń LAN; 4) min. wejście/ wyjście ogólnego zastosowania x 3, do kontroli wejścia/wyjścia przekaźników i czujników; 5) port NEB - z możliwością dodania do 5 dodatkowych urządzeń: klawiatura, kontrola poziomu lub port roszczeń ( seryjny i I/O) 6) min. 1 port USB z przodu, 7) wsparcie Power over Ethernet, w celu uniknięcia wsparcia zewnętrznego zasilacza 12V ( zasilacz w zestawie) 8) czytnik podczerwieni z wbudowanym czytnikiem IR; |  |
| funkcje | 1)sterowanie projektorami, wyświetlaczy, wzmacniaczy i innych urządzeń AV z funkcją sprzężenia zwrotnego; 2) wysyłanie poleceń do projektorów i innych urządzeń AV za pomocą komunikacji szeregowej lub podczerwieni; 3) wysyłanie powiadomień email i ostrzeżeń; |  |
| oprogramowanie | umożliwiające: 1) zaprogramowanie podstawowych funkcji pracy projektorów ( obsługa poprzez wbudowane przyciski) 2) zaprogramowanie ustawień pracy matrycy wideo, ( obsługa poprzez wbudowane przyciski) 3) tworzenie interfejsu do niestandardowych ustawień urządzenia ( obsługa przez tablet) 4) stworzenie interfejsu do obsługi projektorów ( możliwość obsługi przez tablet) |  |
| gwarancja: | minimum 12 miesięcy |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4 -  dostawa mobilnego miksera wideo   - 1 szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| mobilne studio | sześciokanałowe Full HD |  |
| funkcje | mieszanie dowolnych źródeł wideo i audio |  |
| monitor | LCD min. 17", pracujący w trybie Multi -view, wyświetlający wszystkie źródła sygnału wejściowego, podgląd i program |  |
| mikser wideo- funkcje | min. wejście SDI x 4 min. wejście HDMI x 2 min. wyjście SDI x 2 programowalne ( PGM w /DSK, Clean PGM, Clean PVW, Multiview, AUX) min. wyjście HDMI x 1 dla programu i HDMI x 1 dla podglądu Multi view, min. wejścia XLR 3 pin x 2 min. wyjście GPI x 1 min. wyjście Tally x 1 min. port Ethernet x 1 min. złącze RS -232 x 1 synchronizator ramek ( FrameSync) na każdym wejściu |  |
| obsługiwane rozdzielczości | min. 1080i ( 50/59.94/60) min. 720p (( 50/59.94/60) |  |
| przetwarzanie wideo | SDI 4:2:2, HDMI YUV 4:2;2 RGB 4:4:4 |  |
| klawiatura - funkcje | posiadająca minimum po jednym rzędzie przycisków dla wszystkich sześciu kanałów osobno, dla programu i podglądu, w każdym rzędzie przyciski BLK i BGK sześć przycisków pamięci ustawień użytkownika z przyciskami do obsługi Shift, Save i przyciskiem Norm do przywracania w menu wartości domyślnych , sześć przycisków do nawigacji po menu. procesor efektów posiada - osiem przycisków w sekcji wyboru funkcji kluczowych -sześć przycisków w sekcji wyboru źródła - dwa przyciski PiP (obraz w obrazie) - w sekcji przejść min. 4 przyciski do obsługi ramki ( włacz/ wyłacz, nasycenie, kolor i grubości) - dziewięć klawiszy do wyboru rodzaju przejścia: min. wertykalnie od lewej, wertykalnie z obu stron, od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu, kwadrat ze środka obrazu do zewnętrznych krawędzi, krzyż ze środka obrazu do zewnętrznych krawędzi, symbol serca ze środka obrazu do żewnętrznych krawędzi. |  |
| wyposażenie | przenośna plastikowa walizka o wymiarach nie większych niż 50 x 35 cm , zasilacz sieciowy 12V DC, i wadze nie większej niż 8 kg. |  |
| gwarancja: | minimum 12 miesięcy |  |
| serwis | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5 -  dostawa zestawu multimedialnego  - 1 kpl.

Mikrofon pojemnościowy - 2 szt.: Producent ………………………..….model:……………………………

Mikrofon pojemnościowy - 1 szt.: Producent ………………………..….model:……………………………

Mikrofon dynamiczny - 6 szt. :      Producent ………………………..….model:……………………………

Odsłuch aktywny - 1 szt.                  Producent ………………………..….model:……………………………

|  | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| mikrofon pojemnościowy - 2 szt. | Pojemnościowy mikrofon | z małą membraną z wymiennymi kapsułami |  |
|  | Charakterystyka kardioidalna | Pasmo 20 - 20.000 Hz Max SPL 149 dB |  |
|  | W zestawie | futerał oraz uchwyt |  |
|  | uwaga! Mikrofony są zakupem uzupełniającym do mikrofonów posiadanych w zasobach Zamawiającego SHURE BETA 181/C i mają tworzyć z nimi zestaw, posiadając parametry równoważne. |
|  | gwarancja: | minimum 12 miesięcy |  |
| mikrofon pojemnościowy - 1 szt. | mikrofon wokalny | kardioidalny pojemnościowy 50 Hz - 18 kHz |  |
|  | zawieszenie | Wbudowane trójpunktowe, elastyczne |  |
|  | filtr przeciwwietrzny | dwustopniowy |  |
|  | uwaga! Mikrofony są zakupem uzupełniającym do mikrofonów posiadanych w zasobach Zamawiającego SHURE SM86 i mają tworzyć z nimi zestaw, posiadając parametry równoważne. |
|  | gwarancja: | minimum 12 miesięcy |  |
| mikrofon dynamiczny - 6 szt. | charakterystyka | wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia , jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa, pneumatyczne zawieszenie elastyczne, pasmo przenoszenia: 50 do 16000 Hz. |  |
|  | uwaga! Mikrofony są zakupem uzupełniającym do mikrofonów posiadanych w zasobach Zamawiającego SHURE BETA 58a i mają tworzyć z nimi zestaw, posiadając parametry równoważne. |
|  | gwarancja: | minimum 12 miesięcy |  |
| odsłuch aktywny - 1 szt. | charakterystyka | sterowania Wi-fi za pomocą specjalnego oprogramowania, sterownik DSP Moc: 1500W (750W x 2) Głośniki Woofer: 15" Differential Drive Driver: 1.5 " Pasmo przenoszenia: 50Hz-20kHz Max SPL: 137 dB Kąt rozproszenia: max: 100°x 50° Budowa bass-reflex Wzmacniacz: min: Crown klasa D 2 x 750W Wymiary:max: 705 x 450 x 360 mm Waga: max 27 kg |  |
|  | obudowa | drewniana |  |
|  | uwaga! Odsłuch jest zakupem uzupełniającym do odsłuchów posiadanych w zasobach Zamawiającego JBL PRX 815W i ma tworzyć z nimi zestaw, posiadając parametry równoważne. |
|  | gwarancja: | minimum 12 miesięcy |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 6 -  dostawa zestawu multimedialnego  - 1 kpl.

Matryca HDMI 2 x 2 - 3 szt.:             Producent ………………………..….model:……………………………

Wzmacniacz mocy - 2 szt.:                Producent ………………………..….model:……………………………

Głośniki pasywne - 2 kpl.  :                Producent ………………………..….model:……………………………

|  | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Matryca HDMI 2 x 2 - 3 szt. | zgodny z | HDMI 1.3 HDCP 1.1 DVI 1.0 |  |
|  | obsługiwane cyfrowe wideo | w formacie DeepColor 12bit bezstratna kompresja cyfrowego audio (Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS - HD Master Audio |  |
|  | sygnalizacja źródła sygnału wejściowego | diodami LED dla każdego wyjścia |  |
|  | obsługiwane rozdzielczości | min. VGA max. UXGA min. 480i max. 1080p |  |
|  | obsługiwane sterowanie | RS -232 pilot na podczerwień przedłużacz IR |  |
|  | zasięg | dla 1080p - wejście / wyjście min. 15/15 metrów |  |
|  | wejścia/ wyjścia min. | HDMI x 2 RS232 x 1 wyjście: HDMI x 2 |  |
|  | zasilacz | 5V/ 3A |  |
|  | gwarancja: | minimum 12 miesięcy |  |
|  | wymiary | max. 240mm x 170 mm x 45 mm |  |
|  | waga | max. 1300 g |  |
| Wzmacniacz mocy- 2 szt | moc | min. 2 x 30W RMS |  |
|  | impedancja | 8 omów |  |
|  | sterowanie | przez RS 232 |  |
|  | podświetlenie LED | tak |  |
|  | wejście mikrofonowe | profesjonalne XLR |  |
|  | wejścia | RCA stereo x 3 minijack x 1 |  |
|  | wyjście | RCA stereo x 1 |  |
|  | zmiana źródła dźwięku | na przednim panelu |  |
|  | pilot | w zestawie |  |
|  | gwarancja: | minimum 12 miesięcy |  |
| Głośniki pasywne - 2 kpl | moc całkowita | 2 x 25W RMS |  |
|  | konstrukcja | trójdrożna |  |
|  | głośnik niskotonowy | 5,25" |  |
|  | głośnik średniotonowy | 1" |  |
|  | głośnik wysokotonowy | 0,5" jedwabny |  |
|  | oporność | 8 ohm |  |
|  | czułość | min. 89dB (1w/1m) |  |
|  | częstotliwość | 80Hz -20kHz |  |
|  | wymiary | w zakresie 240 x 180 x 200 mm |  |
|  | kolor obudowy | biały |  |
|  | w zestawie | uchwyty montażowe |  |
|  | gwarancja: | minimum 12 miesięcy |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)