Oznaczenie sprawy: PUB/80-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa pompy jonowej

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Pompa jonowa | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Mała pompa jonowa: - szybkość pompowania: minimum 10 l/sek. - z obrotowym kołnierzem DN35CF (2,75”) - waga pompy: maksimum 6 kg - wymiary: maksimum 200 x155 x 80 mm (dł. x szer. x wys.) - maksymalna temperatura pracy: 250°C |  |
|  | Wymagany kabel do podłączenia pompy jonowej z kontrolerem SPC o długości 6m (wygrzewalny do temperatury 250°C) |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa dwustopniowej pompy rotacyjnej z filtrami

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Dwustopniowa pompa rotacyjna z filtrami | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Dwustopniowa pompa rotacyjna z filtrami: -zasilanie jednofazowe 230V/50Hz - maksymalna szybkość pompowania: minimum 3,7 m3/h - ciśnienie końcowe 2 x 10-3 mbar - maksymalne natężenie hałasu 48 dB - kołnierz wlotowy i wylotowy NW25 - dodatkowy zbiornik oleju 1 litr |  |
|  | Filtr oparów oleju (pułapka olejowa) od strony próżni – 1 szt. |  |
|  | Wylotowy filtr oparów oleju – 1 szt. |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa podzespołów i materiałów próżniowych

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Podzespoły i materiały próżniowe | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Kołnierz pełny DN35CF – 5 szt. |  |
|  | Okno szklane na kołnierzu DN35CF – 1 szt. |  |
|  | Okno szklane na kołnierzu DN63CF – 1 szt. |  |
|  | Mieszek cienkościenny z kołnierzami DN35CF o długości 76,2 mm – 1 szt. |  |
|  | Ręczny mini manipulator obrotowy ze skalą na kołnierzu DN16CF – 1 szt. |  |
|  | Dwupinowy przepust elektryczny na kołnierzu DN16CF (15 A/pin, 5kV) – 1 szt. |  |
|  | Uszczelka miedziana do kołnierza DN16CF – 2 opak. |  |
|  | Uszczelka miedziana do kołnierza DN35CF – 2 opak. |  |
|  | Uszczelka miedziana do kołnierza DN35CF o średnicy wewnętrznej 38,81 mm – 4 opak. |  |
|  | Uszczelka miedziana do kołnierza DN63CF – 1 opak. |  |
|  | Uszczelka witonowa do kołnierza DN35CF – 2 opak. |  |
|  | Uszczelka witonowa do kołnierza DN63CF – 2 opak. |  |
|  | Drut Au o średnicy 1 mm i czystości 99,99% - 5g |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa okienek szafirowych i kwarcowych

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Okienka szafirowe i kwarcowe | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Okienka szafirowe średnica 13 mm, grubość 0,5 mm – 10 szt. |  |
|  | Okienka kwarcowe, średnica 10 mm, grubość 1mm – 10 szt. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5: Dostawa detektora z akcesoriami

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Detektor z akcesoriami | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Detektor InGaAs o zakresie spektralnym 900-2570 nm ze wzmacniaczem, chłodzony termoelektrycznie, srednica obszaru czynnego 1 mm |  |
|  | Tuba do zamocowania soczewki do ww. detektora |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 6: Dostawa  rejestratora sygnałów analogowych

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Rejestrator sygnałów analogowych | Elektroniczna forma prezentacji wyników pomiarów |  |
|  | Możliwość łączności z urządzeniem przez Internet |  |
|  | Dotykowy ekran |  |
|  | Pamięć wewnętrzna 4 GB |  |
|  | Wejścia kart pamięci USB |  |
|  | Monitorowanie wyników w trybie online |  |
|  | Dostęp do oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie wyników w komputerze PC |  |
|  | Możliwość równoległego pomiaru różnych wielkości fizycznych |  |
|  | Kompaktowe wymiary |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)