OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do nanoszenia identyfikacji w postaci kodów RFID wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie

Urządzenie do  nanoszenia identyfikacji w postaci kodów RFID wraz z oprogramowaniem  o parametrach technicznych nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Urządzenie do nanoszenia identyfikacji w postaci kodów RFID wraz z oprogramowaniem – 1 szt. | Rodzaj druku | Minimum termiczny i termotransferowy i RFID |  |
|  | Rozdzielczość | Minimum 203 dpi, opcjonalnie: 300 dpi lub 600 dpi |  |
|  | Maksymalna prędkość druku | Minimum 356 mm/s |  |
|  | Szerokość druku | Minimum 104 mm |  |
|  | Maksymalna długość druku | Minimum 203 dpi - 3988 mm, 300 dpi - 1854 mm, 600 dpi - 991 mm |  |
|  | Szerokość etykiety | 25.4 - 108 mm |  |
|  | Maksymalna średnica rolki etykiet | 203 mm |  |
|  | Maksymalna szerokość taśmy barwiącej | 110 mm |  |
|  | Maksymalna długość taśmy barwiącej | 450 m |  |
|  | Ilość pamięci | - pamięć FLASH: minimum 512 MB - pamięć RAM: minimum 256 MB |  |
|  | Interfejsy | Minimum USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, opcjonalnie LPT, WiFi |  |
|  | Zasilanie | Minimum 100-240VAC, 50-60Hz |  |
|  | Języki programowania | Minimum ZPL, ZPL2, EPL, XML |  |
|  | Drukowane kody kreskowe | Minimum 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2- or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (and composite), Aztec |  |
|  | Temperatura pracy | W zakresie od 0°C do 40°C |  |
|  | Temperatura składowania | W zakresie od -40°C do 60°C |  |
|  | Dopuszczalna wilgotność otoczenia | W zakresie od -40°C do 60°C |  |
|  | Dopuszczalna wilgotność otoczenia | W zakresie od 5% do 85% bez kondensacji |  |
|  | Wymiary | Maksymalnie270 x 325 x 495 mm |  |
|  | Waga | Maksymalnie 16,5 kg |  |
|  | Oprogramowanie | Darmowa aplikacja do projektowania etykiet typu Zebra Designer lub równoważna |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                                                       ………………………………………………………….........................................

(miejscowość i data)                                                                                                     (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)