Oznaczenie sprawy: PUB/89-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej do jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa  mieszadła obrotowego ( wytrząsarki) z wyposażeniem - 1 kpl.

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | typu Tube Revolver |  |
| sterowanie | cyfrowe z wyświetlaczem obrotów, rozdzielczość 1 obr/min |  |
| tryby pracy | praca obrotowa lub tryb obrotowy ze zmiana kierunku (co 40 stopni) |  |
| w standardzie | wymienne uchwyty na probówki z regulowanym kątem pochylenia |  |
| silnik | bezobsługowy |  |
| zasilanie | z zewnętrznego zasilacza, dostarczanego z urządzeniem |  |
| wyposażenie | 2 uchwyty na 7 probówek 10/15 ml |  |
|  | 2 uchwyty na 7 probówek 5/7 ml |  |
|  | 2 uchwyty na 15 probówek 1,5/2 ml |  |
|  | 2 uchwyty na 21 probówek 0,5/0,8 ml |  |
|  | 1 uchwyt na 6 probówek 50 ml |  |
| zakres obrotów | min. od 10 do 40 obrotów na minutę |  |
| wymiary | nie więcej niż : 30 x 15 x 20 cm |  |
| praca w temperaturze otoczenia | min. w zakresie od 4 do 60 oC |  |
| zasilanie | 10W, 100 do 240V, 50/60 Hz. |  |
| gwarancja | min. 12 miesięcy |  |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący minimum: przeglądy gwarancyjne, konserwacje i naprawy, na czas trwania gwarancji |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa mikroskopu stereoskopowego - 1 szt.

Producent ……………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| funkcje | mikroskop stereoskopowy |  |
| powiększenie | min. od 8x do 40x |  |
| odległość robocza | min. 110mm |  |
| współczynnik ZOOM | min. 5:1 |  |
| tubus | binokularowy o kącie nachylenia 45stopni |  |
| statyw | do pracy w świetle odbitym wykonany zgodnie z normami ochrony ESD, |  |
| zakres pracy statywu | min. 120mm, regulacja siły oporu obustronnego pokrętła regulacji ostrości |  |
| okulary | o powiększeniu 10 x i polu widzenia min 22 z regulacją dioptryjną od min. -8 do +5 dioptrii, możliwość zamontowania płytki mikrometrycznej |  |
| pole widzenia | przy najmniejszym powiększeniu minimum 27 mm średnicy |  |
|  | przy największym powiększeniu minimum 5 mm średnicy |  |
| możliwość rozbudowy | o minimum okulary o powiększeniu 15x , 20x i 30 x |  |
|  | o obiektywy o powiększeniu 0,3x, 0,4x, 0,5x o odległości roboczej min. 200mm |  |
|  | o obiektyw 2x o odległości roboczej min. 35mm |  |
| oświetlenie | w postaci diodowego pierścienia na obiektywie |  |
| wyposażenie | pokrowiec bezpyłowy do mikroskopów |  |
| Gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa  suszarki laboratoryjnej - 1 szt.

Producent: …………………………………….………..….model:……………………………………………………………………………………

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Minimalny zakres temperatury pracy suszarki: minimum: od powyżej +5oC od temperatury pokojowej do 200°C |  |
| Czas nagrzewania komory suszarki do maksymalnej temperatury: maksimum 1 godzina |  |
| Programowalny kontroler temperatury typu PID lub inny kontroler umożliwiający utrzymywanie nastawionej temperatury ( z co najmniej dwoma obszarami wzrostu i utrzymania temperatury w zadanym czasie) |  |
| Wymagana możliwość regulacji temperatury z dokładnością do 1°C |  |
| Zewnętrzny wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę wewnątrz komory suszenia |  |
| Obudowa zabezpieczona przed korozją |  |
| Izolacja urządzenia musi być tak wykonana, żeby przy maksymalnej pracy suszarki zewnętrzne powierzchnie suszarki nagrzewały się do temperatury maksimum 50°C |  |
| Wymagana możliwość podzielenia komory suszenia (minimum 1 półka) |  |
| Wymagany wymuszony obieg powietrza w komorze suszarki |  |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |
| Masa całkowita suszarki: maksimum 70 kg |  |
| Zasilanie z gniazda sieciowego (230V, 50Hz) |  |
| Minimalne wymiary komory suszenia (szer. x gł. x wys.): 30 x 30 x 25 cm |  |
| Maksymalne wymiary zewnętrzne: 60 x 60 x wys. 70 cm |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawca