Oznaczenie sprawy: PUB/88 -2016/DOP-a                                               Załącznik Nr 1 do zaproszenia po modyfikacji z dnia 08.12.2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej do Wydz. Chemii  UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa  wibroizolatorów pneumatycznych - 16 szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| wysokość | max. 65 mm |  |
| nacisk | w zakresie 10-45 kg |  |
| częstotliwość rezonansowa własna | przy nacisku 30kg - 5Hz |  |
|  | przy nacisku 47,5 kg - 4,2 Hz |  |
| mocowanie | nie wymaga mocowania do podłoża |  |
| poduszki pneumatyczne | wulkanizowane |  |
| twardość poduszki | 50 shore |  |
| gwarancja | min.12 miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa miernika temperatury punktu rosy - 1 szt.

Producent ……………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| czujnik - 2 szt. | parametr mierzony | punkt rosy |  |
|  | zakres parametru | od 0 do 50 000 ppm |  |
|  | dokładność pomiaru | +/- 2oC (+/- 1,5 oC w zakresie -50 ... +10 oC) |  |
|  | ciśnienie procesu | max. 16bar |  |
|  | materiał czujnika | stal nierdzewna SS304 |  |
|  | filtr czujnika | spiekany, stal nierdzewna SS316L, 40um |  |
|  | kabel podłączeniowy | min. 5m |  |
|  | możliwość zakupu komory pomiarowej dla czujnika |  |
|  | Gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |
| Rejestrator - 1 szt. | charakterystyka | rejestrator elektroniczny 2 -kanałowy w obudowie naściennej |  |
|  | wejście | dla czujników opisanych powyżej |  |
|  | wyświetlacz | graficzny LCD, min. 128x 32 punkty, monochromatyczny |  |
|  | obsługa użytkownika | przyciski lub z PC |  |
|  | interfejs | RS 485 Modbus RTU + USB |  |
|  | karta SD | 2GB |  |
|  | zasilacz | zabudowany czujników z poz. powyżej |  |
|  | zasilanie | 230VAC |  |
|  | oprogramowanie do wizualizacji pomiarów | zainstalowane |  |
|  | podłączenie elektryczne z kablami do czujnika | tak |  |
|  | gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa  rozbudowanego regulatora przepływu - 1 szt.

Producent: …………………………………….………..….model:……………………………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| zastosowanie | do gazów nieagresywnych |  |
| zakres pomiarowy | min. 10 do 2000 sccm |  |
| mierzony gaz | kalibracja dla Helu (He) + możliwość zmiany gazu |  |
| dokładność pomiaru: | +/- 0,8 % wartości mierzonej +0,2% FS |  |
| czas odpowiedzi : | poniżej 100ms |  |
| sygnał wejściowy/ wyjściowy | od 0 do 5 VDC / od 0 do 5 VDC |  |
| interfejs komunikacji | RS 232 |  |
| zasilanie nominalne | 24 VDC ( 12 -30 VDC) |  |
| przyłącze elektryczne | konektor 8 -pin Mini -DIN |  |
| wyświetlacz | lokalny, LCD, monochromatyczny |  |
| obsługa użytkownika | przyciski lub z PC |  |
| temperatura procesu | min w zakresie: -10 do +60 oC |  |
| ciśnienie procesu | max. 10 bar g |  |
| korpus przyrządu | stal nierdzewna SS302/ SS304 |  |
| uszczelnienie | Viton |  |
| przyłącza procesowe | 1/8" NPT, gwint wewnętrzny |  |
| świadectwo kalibracji | NIST w dostawie z przyrządem |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4: Dostawa  standardowego regulatora przepływu - 1 szt.

Producent: …………………………………….………..….model:……………………………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| opis | N3030A -2000sccm - 5M -5IN -gas: He |  |
| zastosowanie | do gazów nieagresywnych |  |
| zakres pomiarowy | min. 40 do 2000 sccm |  |
| mierzony gaz | kalibracja dla Helu (He) |  |
| dokładność pomiaru: | nie więcej niż 1% |  |
| czas odpowiedzi : | poniżej 500ms |  |
| sygnał wejściowy/ wyjściowy | od 0 do 5 VDC / od 0 do 5 VDC |  |
| zasilanie nominalne | 24 VDC |  |
| przyłącze elektryczne | konektor Dsub 15pin |  |
| obsługa użytkownika | przyciski lub z PC |  |
| temperatura procesu | min w zakresie: 0 do +50 oC |  |
| ciśnienie procesu | max. 10 bar g |  |
| korpus przyrządu | stal nierdzewna SS302/ SS304 |  |
| uszczelnienie | Viton |  |
| przyłącza procesowe | 1/4"SW(6,5mm), zaciskowe dla rurki |  |
| świadectwo kalibracji | NIST w dostawie z przyrządem |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy