Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa drukarek dla UMCS w Lublinie

(oznaczenie sprawy: LE/01-2017/DOP-a)

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy standardowych drukarek dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie partiami (w formie zamówień jednostkowych). Zamówienia składane będą faksem lub e-mailem w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Realizacja zamówienia jednostkowego odbywać się będzie w ciągu maksymalnie 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania przedmiotu umowy.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot umowy był fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego oraz posiadał gwarancję nie krótszą niż 24 miesiące liczoną od dnia jego dostarczenia  w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Drukarka Nr 1 – 20 szt.

Drukarka monochromatyczna, laserowa lub LED-owa z siecią przewodową oraz bezprzewodową o parametrach nie gorszych niż:

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nominalna prędkość druku (w czerni) | Minimum 30 str./min. |
| 2 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 9 sekund |
| 3 | Rozdzielczość w pionie / poziomie ( w czerni) | Minimum 1200 x 1200 dpi |
| 4 | Normatywne obciążenie | Minimum 50 000 stron A4/ miesiąc |
| 5 | Podajniki papieru | 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 arkuszy A4; 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 50 arkuszy A6-A4 |
| 6 | Gramatura papieru | W zakresie 60-105g/m2 |
| 7 | Zainstalowana pamięć | Minimum 256 MB |
| 8 | Zainstalowany procesor | Minimum 500 MHz |
| 9 | Maksymalny format zadruku | A4 |
| 10 | Złącza zewnętrzne | USB 2.0 |
| 11 | Kabel podłączeniowy | USB 2.0, kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości min. 3m |
| 12 | Interfejs sieciowy | Minimum wbudowany 10Base-T/100base-TX - sieć przewodowa LAN; Minimum wbudowany IEEE 802.11b/g/n - sieć bezprzewodowa LAN |
| 13 | Sieć | Bezpieczne drukowanie; Możliwość ograniczenia drukowania do wybranych użytkowników |
| 14 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 7, Windows 8 i wyższe oraz Linux (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 |
| 15 | Obsługa standardów | Minimum PCL6, PostScript3 lub ich emulacja |
| 16 | Rodzaj panelu sterującego obsługa drukarki | Minimum podświetlany wyświetlacz LCD |
| 17 | Materiały eksploatacyjne, jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Oferowana drukarka musi mieć w standardzie toner startowy na minimum 2 000 wydruków A4. Ponadto musi mieć możliwość obsługi tonera na poziomie minimum 10 000 wydruków. Bębny pozwalające wydrukować minimum 20 000 wydruków |
| 18 | Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |
| 19 | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące od daty dostawy. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się, przed zawarciem umowy, do przedłożenia w siedzibie Zamawiającego oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela, że w okoliczności nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. |
| 20 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |

Drukarka Nr 2 - 20 szt.

Drukarka monochromatyczna, laserowa lub LED-owa o parametrach nie gorszych niż:

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nominalna prędkość druku (w czerni) | Minimum 30 str./min. |
| 2 | Rozdzielczość w pionie / poziomie | Minimum 1200 x 1200 dpi |
| 3 | Normatywne obciążenie | Minimum 50 000 stron A4/ miesiąc |
| 4 | Pojemność podajnika papieru | Minimum 250 arkuszy |
| 5 | Zainstalowana pamięć | Minimum 256 MB |
| 6 | Maksymalny format zadruku | A4 |
| 7 | Złącza zewnętrzne | Minimum USB 2.0, 10/100 Ethernet |
| 8 | Kabel połączeniowy | USB 2.0, kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości min. 3m |
| 9 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 7, Windows 8 i wyższe oraz Linux (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 |
| 10 | Obsługa standardów | Minimum PCL6, PostScript3 lub ich emulacja |
| 11 | Zainstalowany procesor | Minimum 500 MHz |
| 12 | Inne | Kaseta z tonerem w zestawie Automatyczny dupleks, Drukowanie broszur, N-stron, Nakładki, Drukowanie plakatu Formaty użytkownika, Dopasowanie do strony |
| 13 | Niezawodność / jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi. |
| 14 | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące od daty dostawy. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się, przed zawarciem umowy, do przedłożenia w siedzibie Zamawiającego oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela, że w okoliczności nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. |
| 15 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |

Drukarka Nr 3 - 20 szt.

Drukarka laserowa lub LED-owa o parametrach nie gorszych niż:

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Laserowa lub LED-owa |
| 2 | Nominalna prędkość druku | Minimum 25 str./min. |
| 3 | Rozdzielczość w pionie i poziomie | Minimum 600 x 600 dpi |
| 4 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 9 sekund |
| 5 | Obciążenie miesięczne | Minimum 5 000 stron |
| 6 | Gramatura papieru | 60 - 163 g/m² |
| 7 | Pojemność podajnika papieru | Minimum 150 arkuszy |
| 8 | Pojemność odbiornika papieru | Minimum 100 arkuszy |
| 9 | Zainstalowana pamięć | Minimum 128 MB |
| 10 | Maksymalny rozmiar nośnika | A4 |
| 11 | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 12 | Nośniki | Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony |
| 13 | Złącza zewnętrzne | USB 2.0 |
| 14 | Kabel podłączeniowy | USB 2.0 |
| 15 | Niezawodność / jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi – certyfikaty dołączyć do oferty |
| 16 | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące od daty dostawy. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się, przed zawarciem umowy, do przedłożenia w siedzibie Zamawiającego oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela, że w okoliczności nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. |
| 17 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |

Drukarka Nr 4 - 20 szt.

Drukarka monochromatyczna, laserowa lub LED-owa o parametrach nie gorszych niż:

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielczość druku | Minimum 1200 x 1200 dpi |
| 2 | Maksymalny format wydruku | A4 |
| 3 | Nominalna prędkość druku | Minimum 35 stron/min. |
| 4 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 7 sekund |
| 5 | Normatywne obciążenie miesięczne | Minimum 100 000 stron A4/ miesiąc |
| 6 | Złącza zewnętrzne | Minimum USB 2.0, 10/100 Ethernet |
| 7 | Kabel połączeniowy | USB 2.0, kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości min. 3m |
| 8 | Gramatura papieru | W zakresie 60-160g/m2 |
| 9 | Podajniki papieru | 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 arkuszy A4; 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 50 arkuszy A4 |
| 10 | Odbiornik papieru | Minimum 250 arkuszy |
| 11 | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 12 | Zainstalowany procesor | Minimum 400 MHz |
| 13 | Zainstalowana pamięć | Minimum 256 MB |
| 14 | Obsługa standardów | Minimum PCL6, PCL 5e, PostScript3 lub ich emulacja |
| 15 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 7, Windows 8 i wyższe oraz Linux (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 |
| 16 | Materiały eksploatacyjne, jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Oferowana drukarka musi mieć w standardzie toner startowy na minimum 5 000 wydruków A4. Ponadto musi mieć możliwość obsługi tonera na poziomie minimum 15 000 wydruków. Bębny pozwalające wydrukować minimum 60 000 wydruków |
| 17 | Niezawodność / jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |
| 18 | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące od daty dostawy. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się, przed zawarciem umowy, do przedłożenia w siedzibie Zamawiającego oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela, że w okoliczności nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. |
| 19 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |

Drukarka Nr 5 - 20 szt.

Drukarka monochromatyczna, laserowa lub LED-owa o parametrach nie gorszych niż:

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nominalna prędkość druku (w czerni) | Minimum 30 str./min. |
| 2 | Rozdzielczość w pionie / poziomie ( w czerni) | Minimum 1200 x 1200 dpi |
| 3 | Normatywne obciążenie | Minimum 5 000 stron A4/ miesiąc |
| 4 | Pojemność podajnika papieru | Minimum 150 arkuszy |
| 5 | Zainstalowana pamięć | Minimum 128 MB |
| 6 | Maksymalny format zadruku | A4 + obustronnie A5 |
| 7 | Złącza zewnętrzne | Minimum USB 2.0 |
| 8 | Kabel podłączeniowy | USB 2.0 |
| 9 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 7, Windows 8 i wyższe oraz Linux (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 |
| 10 | Obsługa standardów | Minimum PCL6, PostScript3 lub ich emulacja |
| 11 | Inne | Kaseta z tonerem w zestawie, duplex automatyczny, karta sieciowa Ethernet 10/100 |
| 12 | Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi. |
| 13 | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące od daty dostawy. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się, przed zawarciem umowy, do przedłożenia w siedzibie Zamawiającego oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela, że w okoliczności nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. |
| 14 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |

Drukarka Nr 6 - 20 szt.

Drukarka kolorowa, laserowa lub LED-owa o parametrach nie gorszych niż:

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| 2 | Maksymalny format wydruku | A4 |
| 3 | Nominalna prędkość druku | Minimum 30 stron/min. w formacie A4 w kolorze i w mono |
| 4 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 9 sekund |
| 5 | Normatywne obciążenie miesięczne | Minimum 50 000 stron A4/ miesiąc |
| 6 | Złącza zewnętrzne | Minimum USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet |
| 7 | Kabel połączeniowy | USB 2.0, kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości min. 3m |
| 8 | Gramatura papieru | W zakresie min. 64-210g/m2 |
| 9 | Podajniki papieru | 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 arkuszy A4; 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 80 arkuszy A4 |
| 10 | Odbiornik papieru | Minimum 150 arkuszy |
| 11 | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 12 | Zainstalowana pamięć | Minimum 1 GB |
| 13 | Obsługa standardów | Minimum PCL6, PCL 5c, PostScript3 lub ich emulacja |
| 14 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7, Windows 8 i wyższe oraz Linux (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 |
| 15 | Materiały eksploatacyjne, jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Oferowana drukarka musi mieć w standardzie tonery startowe na minimum 2 000 wydruków A4 w każdym z kolorów (B/C/M/Y) Ponadto musi mieć możliwość obsługi tonera na poziomie minimum 6 000 wydruków. Bębny pozwalające wydrukować minimum 25 000 wydruków |
| 16 | Niezawodność / jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |
| 17 | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące od daty dostawy. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się, przed zawarciem umowy, do przedłożenia w siedzibie Zamawiającego oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela, że w okoliczności nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. |
| 18 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |