Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa dwóch uchwytów heksagonalnych do preform polimerowych

światłowodów mikrostrukturalnych dla UMCS w Lublinie (PUB/09-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Uchwyty heksagonalne do preform polimerowych światłowodów mikrostrukturalnych | Wymagana jest dostawa dwóch regulowanych uchwytów heksagonalnych do preform polimerowych światłowodów mikrostrukturalnych. |
|  | Uchwyt ma umożliwiać zaciskanie stosu polimerowych kapilar i pręcików ułożonych w kształcie sześciokąta foremnego. Stos kapilar może mieć różne wymiary, jednak jego zewnętrzny kształt jest zawsze sześciokątem foremnym, a okrąg wpisany w ten sześciokąt może mieć średnice od 0 mm do 30 mm, dlatego szczęki uchwytu powinny tworzyć kształt zamkniętego sześciokąta foremnego w który można wpisać okrąg o średnicy od 0 mm do 30 mm. Wybór rozstawu szczęk musi odbywać się jednocześnie dla wszystkich szczęk przy pomocy jednej dźwigni. Układ szczęk w całym zakresie ruchu musi zachowywać kształt sześciokąta foremnego, a orientacja kątowa każdej ze szczęk względem nieruchomego, poziomego podłoża musi być stała. Uchwyt musi posiadać blokadę umożliwiającą unieruchomienie szczęk dla wybranego rozmiaru sześciokąta. Uchwyt musi być wykonany ze stali i zabezpieczony powłoką antykorozyjną. Waga stosu kapilar umieszczonego w obu uchwytach może dochodzić do 3kg. Zewnętrzne gabaryty pojedynczego uchwytu: - szerokość 175 mm; - wysokość 200 mm; - grubość 75 mm. (schemat uchwytu zamieszczony pod dokumentacją postępowania) |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |