Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie” (PUB/08-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r.,

a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa reaktora do syntez nanomateriałów:

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Reaktor do syntez nanomateriałów | Stabilny stelaż wykonany z minimum trzech pełnych prętów ze stali nierdzewnej, podstawa z anodyzowanego aluminium, taca ociekowa z HDPE o pojemności minimum 5 l |
|  | Klamra zaciskowa do szybkiego montażu naczyń, nie wymagająca dokręcenia pokrywy śrubami. Klamra wykonana z grafitowego PTFE i stali, umożliwiająca wymianę naczynia bez użycia narzędzi. |
|  | Wymagana możliwość pracy z dedykowanymi naczyniami z płaszczem próżniowym o objętościach minimum: 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000 ml. |
|  | Wymagane samocentrujące się sprzęgło mieszadła, nie wymagające użycia narzędzi. Oddzielny, regulowany uchwyt na mieszadło mechaniczne mocowany do stelaża. |
|  | Szybkozłączki do węży termostatujących dokręcane bezpośrednio do naczynia, nie wymagające łączenia na śruby, mające umożliwiać natychmiastową wymianę naczyń. |
|  | Zakres temperatur pracy: minimum od -70°C do +230°C (przy zastosowaniu termoregulatora) |
|  | Uszczelnienie pokrywy reaktorów za pomocą samocentrującego pierścienia z PTFE oraz uszczelki o-ring wykonanej z FEP. |
|  | Prowadnica mieszadła wykonana z PTFE o przedłużonej konstrukcji, uszczelniona, umożliwiająca pracę pod zmniejszonym ciśnieniem ze szlifem B24 z nakrętką zabezpieczającą. |
|  | Zawory do cieczy termostatującej mocowane do stelaża, umożliwiające odpowietrzenie systemu termostatowania oraz zlanie cieczy termostatującej. |
|  | Pokrywa reaktora ze szlifem centralnym B24 do prowadnicy mieszadła mechanicznego oraz szlifami bocznymi B19, B24, B29, B34, szlify zakończone zewnętrznym gwintem do nakrętek zabezpieczających. |
|  | Naczynie reaktora o pojemności 2000 ml z płaszczem termostatującym o proporcjach reaktorów procesowych 1:1,25 (wewnętrzna średnica/wysokość) Wyposażone w dedykowane teflonowe mieszadło turbinowe i teflonowy czujnik temperatury wewnątrz typu Pt1000, spust dolny o zerowej objętości martwej, zapobiegający rozszczelnieniu pod wpływem dużych zmian temperatury. |
|  | Mieszadło mechaniczne: - sterowane przez oprogramowanie reaktora; - obroty: minimum 10-2000/min.; - 1 bieg; - moment obrotowy minimum 200 Ncm; - lepkość minimum 100 000 mPas; - obudowa hermetyczna; - klasa zabezpieczeń minimum IP54; - kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny ze szklanym odpornym panelem dotykowym; - minimum 1 x złącze RS-232; - elektroniczna kontrola prędkości; - zabezpieczenie temperaturowe silnika; - timer; - dokładny wyświetlacz momentu obrotowego informujący o zmianach oporów; - bezpieczny start i stop przez przesuniecie palcem po panelu dotykowym. |
|  | Dedykowane oprogramowanie producenta do sterowania reaktorem i logowania zdarzeń o następujących możliwościach: - kontrola do minimum 4 eksperymentów (reaktorów) równocześnie; - możliwość kontroli urządzeń: mieszadła magnetycznego z grzaniem, czujników temperatury, mieszadła mechanicznego, pomp perystaltycznych, wagi, termostatów cyrkulacyjnych, pomp strzykawkowych, pomp próżniowych, czujników pH, regulatorów przepływu gazów; - integracja parametrów pracy wszystkich podłączonych urządzeń, możliwość stosowania pętli warunkowych, warunków końcowych i limitów bezpieczeństwa; - możliwość kreowania złożonych eksperymentów z dowolną ilością kroków szeregowych (sekwencyjna zmiana wszystkich parametrów eksperymentu w czasie) i równoległych (równoczesna zmiana wszystkich parametrów eksperymentu w czasie); - możliwość zmiany parametrów w trakcie trwania procesu; - interfejs sprzętowy do podłączenia minimum 8 urządzeń jednocześnie: mieszadła mechanicznego, termostatu cyrkulacyjnego, sondy temperaturowej, modułu pH, pompy perystaltycznej (2 sztuki), mieszadeł magnetycznych (2 sztuki) wraz ze wszystkimi kablami niezbędnymi do podłączenia ww. urządzeń; - graficzny interfejs Użytkownika prezentujący ustawienie eksperymentów w formie wykresów graficznych; - wizualizacja wyników i generator raportów; - oprogramowanie preinstalowane na wymaganym komputerze przenośnym typu laptop o następujących parametrach: procesor osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3900 punktów w teście Passmark CPU Mark, 3 MB cache ze zintegrowaną kartą graficzną osiągającą średnią wydajność na poziomie minimum 800 punktów w teście Passmark G3D Mark*; pamięć RAM: minimum 4 GB (1 x 4 GB); twardy dysk: minimum 500 GB, Serial ATA komunikacja bezprzewodowa: minimum Wireless 1802 Dual band 2.4 GHz/5 GHz + minimum Bluetooth 4.0 LE 802.11 2x2 AGN; Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP; monitor: minimum 15 cali , anti-glare LCD; - minimum 12 miesięczna opieka serwisowa. |
|  | Termostat cyrkulacyjny: - sterowany przez oprogramowanie reaktora; - zakres temperatury minimum od -40° do +200°C; - stabilność temperatury +/- 0,02°C; - zabezpieczenie nisko- i wysokotemperaturowe; - kontroler z kolorowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej minimum 5,7", z funkcjami graficznymi; - minimum złącza RS-232 i Pt100; - moc grzania minimum 1500W; - moc chłodzenia minimum 380W w 0°C; - chłodzenie powietrzem; - czynnik chłodzący R290; - pompa tłocząca minimum 27l/min.; - pompa ssąca minimum 20l/min.; - złącza do węży M16; - wymagana możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika typu Pt1000. |
|  | Płyn termostatujący: - silikonowy; - zakres temperatury minimum od -40°C do +160°C; - 5 litrów. |
|  | Adaptery M16-M24 do podłączenia węży do termostatu i złączki kątowe 90° (po 2 szt.) |
|  | Węże termostatyczne długości 150 cm, do 300°C, z końcówkami M16 (2 szt.) |
|  | Moduł kontroli pH wraz z elektrodą kombinowaną dostosowana do naczynia reaktora, ze złączem RS-232, sterowany przez oprogramowanie reaktora. |
|  | Pompa perystaltyczna (2 szt.): - sterowana przez oprogramowanie reaktora; - prędkość: minimum 400m rpm; - przepływ: minimum 2000ml/min.; - minimum 1 x złącze: RS-232; - z rurką Marpene o średnicy 1,6 mm, długości 5m; - adapter do podłączenia do reaktora i kabel do podłączenia do komputera sterującego. |
|  | Szklany zestaw do filtracji próżniowej: - pojemność butli minimum 4 litry; - pojemność lejka minimum 1 litr; - spiek szklany na filtry membranowe 90 mm. |
|  | Pompa próżniowa chemoodporna PTFE: - podciśnienie: minimum 100 mbar; - przepływ minimum 20 l/min. |
|  | Wąż próżniowy silikonowy o średnicy wewnętrznej 10 mm, grubości ścianki 5 mm – 5 mb |
|  | Mieszadło magnetyczne z grzaniem (2 szt.): - sterowane przez oprogramowanie reaktora; - metalowa obudowa; - płyta grzejna ze stopu aluminiowego, pokryta odporną chemicznie i mechanicznie warstwą ceramiczną; - średnica płyty grzejnej 145 mm; - moc grzejna: minimum 800W; - temperatura płyty grzejnej minimum do 300°C; - hermetyczna obudowa; - oddzielny obwód bezpieczeństwa wyłączający grzanie, jeżeli temperatura płyty przekroczy zadaną temperaturę o 25°C; - cyfrowy wyświetlacz do ustawiania i odczytu temperatury i prędkości; - prędkość obrotów minimum do 1400 rpm; - wbudowane przyłącze do kontrolera temperatury; - wbudowane złącze do podłączenia do komputera, - kabel do podłączenia do oprogramowania. |
|  | Dostawa obejmuje transport do siedziby Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym oraz bezpłatne dwudniowe szkolenie personelu z obsługi oprogramowania. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy na cały zestaw |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

*UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów i kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia postępowania, zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia postępowania dostępny jest pod załącznikami do zaproszenia.

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów lub kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia postępowania, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu postępowania Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Część 2: dostawa mieszadła magnetycznego:

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne | Mieszadło magnetyczne z sondą temperatury. |
|  | Obroty regulowane: w zakresie minimum 100 – 1600 obr./min. |
|  | Płynna regulacja mocy grzania: minimum 20 - 180 W |
|  | Stabilizacja temperatury mieszanej cieczy: minimum od 20-99°C |
|  | Dokładność stabilizacji (w zależności od masy cieczy): +/- 1-3°C |
|  | Średnica płyty grzejnej: minimum 150 mm |
|  | Maksymalna temperatura płyty grzejnej: minimum 340°C |
|  | Maksymalna objętość cieczy: minimum 4 litry |
|  | Wymiary: maksimum 200 x 200 x 150 mm |
|  | Masa: maksimum 4 kg |
|  | Wymagany statyw o długości 400 mm |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |