Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa dwunastu kamer autonomicznych dla Wydziału Nauk o Ziemi

i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie” (PUB/18-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r.,

a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Kamery autonomiczne | Typ urządzenia: kamera autonomiczna (z własnym zasilaniem) do rejestracji zdjęć i filmów |
|  | Obudowa: wodoszczelna obudowa w maskujących kolorach, odporność na warunki zewnętrzne minimum IP54 |
|  | Wymiary: maksimum 155 x 90 x 130 mm |
|  | Masa: maksimum 375 g |
|  | Obiektyw: FOV minimum 52° |
|  | Ekran obsługowy: LCD kolorowy, minimum 2 cale |
|  | Zasilanie: bateryjne(zasobnik bateryjny na minimum 12 baterii AA), umożliwiające do minimum 6 miesięcy pracy w trybie czuwania, opcjonalne zasilanie z sieci z wykorzystaniem zasilacza |
|  | Zakres pracy: temperatura pracy (zewnętrzna) w zakresie minimum od -20°C do + 50°C |
|  | Pamięć: obsług kart SD do minimum 32 GB |
|  | Rejestracja obrazów: zdjęcia 12 Mpx (4032x3024) |
|  | Rejestracja filmów: rozdzielczość minimum 1080p |
|  | Podczerwień: minimum 44 diody PIR, zasięg minimum 20 m |
|  | Tryby pracy: fotografowanie, filmowanie, autostart przy wykryciu ruchu, funkcja „timelaps” (możliwość sekwencyjnego fotografowania w określonych interwałach czasowych – konfigurowalne sekwencje zdjęć w odstępach od 30 sekund do 8 godzin), możliwość rejestracji na zdjęciach daty i godziny wykonania |
|  | Komunikacja i porty: minimum 1 x USB, slot kart SD |
|  | Dołączone wyposażenie: kabel USB, pasek montażowy |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |