Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa myjki ultradźwiękowej dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie” (PUB/19-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r.,

a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa | Pojemność wanny: 9 - 10 l |
|  | Moc generatora ultradźwięków: minimum 2 x 400 W |
|  | Moc układu grzania: minimum 300 W |
|  | Częstotliwość: minimum 40 kHz |
|  | Grzanie: minimum 30-80°C |
|  | Układ czasowy: minimum 1-30 minut |
|  | Zawór spustowy |
|  | Wymiary wewnętrzne wanny DxSxW: minimum 290x230x150 mm |
|  | Wymiary zewnętrzne wanny DxSxW: maksimum 330x270x280 mm |
|  | Waga: maksimum 8 kg |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |