Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa oprogramowania do analizy zdjęć hiperspektralnych dla Wydziału Nauk o Ziemi

i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie” (PUB/17-2017/DOP-a)

Oferowane oprogramowanie musi spełniać wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Oprogramowanie do analizy zdjęć hiperspektralnych | Moduł podstawowy |
|  | Oprogramowanie typu desktop, dedykowane do przygotowania, zarządzania, przetwarzania, analizowania danych teledetekcyjnych, zapewniające integrację z oprogramowaniem typu dekstop GIS. Oprogramowanie zgodne z systemem operacyjnym Windows (32/64bit), Mac OSX (64bit) oraz Linux (64bit) |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę formatów wektorowych i rastrowych: Obsługę sensorów i formatów danych m.in.: AISA, ASAS, AlSat-2A, Deimos-1, Gaofen-1, GRIB-1 I GRIB-2, EO-1 Hyperion, HyMap, Multi-page TIFF, NetCDF-4, produkty Proba-V S10 TOC - włączając NDVI; produkty Proba-V S1 TOA i TOC, SkySat-1, WorldView-3, Ziyuan-1-02C oraz -3A Odczyt i zapis danych w formacie .shp Odczyt obrazów w formatach HDF, GeoTIFF Obsługę formatu .gdb, .sde. Obsługa formatu JSON; Eksport opracowań kartograficznych do formatów: .emf, .eps, .ai, .svg. i .svgz; |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie specjalistycznych narzędzi i funkcjonalności: Korekcja spektralna; Klasyfikacje wielospektralne, mi.in. nadzorowana, nienadzorowana, drzewo decyzyjne; Filtrowanie przestrzenne; Rejestracja obrazów (kalibracja obrazu do odwzorowania kartograficznego); Transformacje składowych głównych; Analizy statystyczne; Konwersja danych rastrowych na wektorowe i wektorowych na rastrowe, Uszczegółowienie panchromatyczne, Mozaikowanie, Wykonywanie operacji na danych wektorowych; Narzędzia do przeglądania, przetwarzania, wyszukiwania, analizowania i udostępniania informacji pozyskanych z obrazów, Dostęp do danych przechowywanych na serwerach OGC; Dostęp do danych zapisanych w geobazie; Narzędzia do wstępnego, zautomatyzowanego przetwarzania danych, Transformacja dwóch lub więcej obrazów, Kalibracja, Korekcja atmosferyczna, Tworzenie warstw wektorowych, Wyznaczanie pól treningowych (ROI), Maskowanie, Zmiana rozmiarów, obracanie, konwersja danych, Możliwość przeglądania dużych zestawów danych i metadanych, Porównywanie zobrazowań, Wyświetlanie charakterystyk pikseli; Generowanie statystyk geoprzestrzennych, takich jak autokorelacja i semiwariancja, Obliczanie statystyk obrazu - wartości średnie, minimalne/maksymalne, odchylenia standardowe, Wykrywanie zmian, Pomiary obiektów, Modelowanie charakterystyk topograficznych, Możliwość zastosowania filtrów wbudowanych i zdefiniowanych przez użytkownika, Możliwość określania charakterystyk spektralnych przy użyciu wbudowanych bibliotek spektralnych, Wykrywanie i identyfikowanie obiektów, Możliwość analizowania i wizualizowania rodzajów pokrycia, Wykonywanie analizy na pikselach i sub-pikselach, Automatyczne obliczenie wskaźników roślinności, gleby i minerałów, Wykrywanie celów; Wykrywanie anomalii; Tworzenie serii rastrów; Wykonywanie analiz czasowo-przestrzennych na seriach rastrów; Konwersja plików wideo do serii rastrów; Generowanie kompozycji mapowej przy użyciu szablonów oprogramowania typu desktop GIS; Możliwość rozbudowywanie funkcjonalności oprogramowania o dodatkowe narzędzia i algorytmy; Możliwość wczytywania map podkładowych bezpośrednio z interfejsu oprogramowania; Możliwość wyświetlania i pracy z filmami wideo, pozyskanymi z pułapu lotniczego i satelitarnego; Oprogramowanie pozwala na tworzenie bibliotek spektralnych różnych materiałów i porównywanie ich z analizowanym zobrazowaniem Oprogramowanie pozwala na wykorzystywanie języka IDL w celu automatyzacji pracy. Oprogramowanie ma wbudowane szeroko i wąskopasmowe wskaźniki roślinności Wczytywanie danych LiDAR (.las, .laz, .txt, .ntf, .bin) – formułowanie zapytań przestrzennych oraz filtracja po atrybutach Zapis danych LiDAR do formatu .las Wczytywanie danych wektorowych (np. .shp) oraz danych rastrowych Generowanie mapy gęstości danych LiDAR Klasyfikacja danych LiDAR Wizualizacja danych - wysokość, intensywność oraz wartości RGB Wczytywanie i zapisywanie informacji o układzie współrzędnych, odwzorowaniu Automatyczna ekstrakcja obiektów: drzewa, budynki i linie energetyczne – zapis w formacie .shp / .csv / .dxf Automatyczne generowanie modeli terenu: Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu oraz kontury NMT – zapis do formatu: .asc / .bil / .dat / .hdr / .img / .tif / .gmg / .grd / .dem / .xyz Automatyczne tworzenie ortofotomapy – zapis do formatu: .bmp / .ecw / .dat / .hdr / .img / .tif / .jpg / .png Wizualizacja 3D Tworzenie przelotu 3D Możliwość dodawania opisów Możliwość pomiaru długości i wysokości Generowanie przekroju poprzecznego chmury punktów Manualna reklasyfikacja danych LiDAR Manualna edycja danych i wygenerowanych produktów Analizy widoczności Transformacja odwzorowania pliku .las Tworzenie mapy gęstości lasu Przypisywanie wartości RGB z ortofotomapy do chmury punktów Możliwość eksportu zrzutów ekranowych do programu PowerPoint Eksport produktów/danych do oprogramowania ENVI Eksport produktów/danych do oprogramowania ArcMap Możliwość przetwarzania wsadowego Możliwość rozbudowy funkcjonalności - dodawanie własnych narzędzi, napisanych w IDL |
|  | Moduł do zarządzania danymi |
|  | Oprogramowanie do zarządzania danymi – licencja na trzy stanowiska Podstawowe funkcje: Dwupanelowy interfejs (poziomy lub pionowy) Dostępna wersja zarówno 32 jak i 64-bitowa Bezpośredni dostęp do otoczenia sieciowego Wsparcia dla operacji "przeciągnij-i-upuść" z eksploratorem Windows i pulpitem Wiersz poleceń z możliwością uruchamiania programów z parametrami Konfigurowalny pasek przycisków i menu główne Wbudowana przeglądarka plików (Lister) Obsługa przesyłania plików poprzez port szeregowy Widok miniatur na liście plików Możliwość definiowania własnych kolumn z dodatkowymi informacjami o plikach Narzędzie wielokrotnej zamiany nazw wielu plików naraz wg zadanych reguł Wielojęzyczny interfejs Rozszerzanie funkcjonalności dzięki wtyczkom Obsługa plików Zaawansowane kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazw i usuwanie całych drzew katalogów Porównywanie plików wg zawartości Synchronizacja katalogów (i podkatalogów) Kodowanie/odkodowywanie plików w formatach UUE, XXE i MIME Dzielenie i łączenie dużych plików Wyszukiwanie duplikatów plików Wyświetlanie i zaznaczanie plików wg wybranego wzorca, rozmiaru, daty czy zawartości Przywracanie zaznaczenia z poprzedniej operacji Rozbudowana funkcja wyszukiwania z trybem pełno-tekstowym, w wielu plików na różnych dyskach a nawet w archiwach Możliwość masowej zmiany nazw plików w 1 kroku Klient FTP Wsparcie dla serwerów proxy także z SOCKS4+5 Wsparcie dla FXP czyli przesyłania plików pomiędzy serwerami Wznawianie przerwanych transferów Dodawanie plików do listy (poprzez menu kontekstowe) Pobieranie plików w tle (osobny wątek) Wsparcie dla FTP na SSL/TLS (wymaga dodatkowych bibliotek openssl) Obsługa archiwów Archiwa są obsługiwane jak katalogi Wbudowana pełna obsługa pkzip, arj, lha, rar, ace i uc2 Wbudowany archiwizer ZIP obsługujący długie nazwy plików Wbudowana obsługa rozpakowywania ZIP, ARJ, LZH, TAR, GZ,CAB, RAR i ACE Możliwość obsługi większej liczby formatów dzięki wtyczkom Tworzenie dużych archiwów w tle (osobny wątek) Kopiowanie plików bezpośrednio z jednego archiwum do drugiego |