Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa przenośnej stacji do pomiaru promieniowania dochodzącego i odbitego dla Wydziału Nauk o Ziemi

i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie” (PUB/16-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r.,

a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Przenośna stacja do pomiaru promieniowania dochodzącego i odbitego | Przenośna stacja do pomiaru promieniowania dochodzącego i odbitego |
|  | Spektroradiometr do pomiaru promieniowania dochodzącego i odbitego |
|  | Wersja przenośna ze wzmocnioną obudową, przeznaczona do prac terenowych |
|  | Zakres spektralny minimum 220-1100 nm |
|  | Rozdzielczość optyczna 2 nm lub lepsza |
|  | Wklęsła siatka dyfrakcyjna 590g/mm o średnicy minimum 40 mm zapewniająca jednorodna rozdzielczość w całym zakresie spektralnym |
|  | Wysokiej klasy optyka bez zwierciadeł minimalizująca rozproszenie światła UV |
|  | Konstrukcja zapewniająca stabilność termiczną- zminimalizowany dryf długości fali w przypadku wahań temperatury |
|  | Światło rozproszone: 0,02% dla 435 nm; 0,2% dla 200 nm |
|  | Typ detektora: CCD, 2048 pikseli |
|  | Digitalizator 16-bit 2.5 MHz lub lepszy |
|  | Zintegrowany filtr sortujący |
|  | Szerokość szczeliny 50 (m lub lepiej |
|  | Sonda UV-VIS-NIR o kącie pomiaru 180° |
|  | Sond do zastosowań uniwersalnych polepszająca zakres dynamiczny przy pomiarach jaśniejszych źródeł światła |
|  | Wzmocniony kabel światłowodowy 600 (m o długości minimum 2 m |
|  | Kalibracja NIST dla zakresu 300 do 1100 pozwalająca na określenia intensywności bezwzględnej (W/m2) |
|  | Interfejs: USB |
|  | Oprogramowanie analityczne działające w środowisku Windows, do tworzenia biblioteki widm spektralnych, umożliwiające analizę porównawczą uzyskanych wyników oraz tworzenie własnych rozbudowanych bibliotek spektralnych, pozwalające na transfer danych w popularnych formatach arkuszy kalkulacyjnych lub w postaci plików tekstowych |
|  | Złącze światłowodowe: kompatybilne z zestawem pomiarowym, umożliwiające wykorzystanie standardowych rozwiązań rynkowych |
|  | Zakres dynamiczny: 2000:1 |
|  | Stosunek sygnału do szumu: 1000:1 |
|  | Zasilanie przez port USB 2.0 komputera, bez konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy |
|  | Wyposażenie dodatkowe umożliwiające monitoring na wysokościach powyżej 3 m |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |