UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie                           z Zarządzeniem Rektora Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 34/2012 r. z dnia 13.08.2012 r.

- Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót elektrycznych w budynku administracyjnym na terenie Ogrodu Botanicznego”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót  wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia. Nie przewiduje się robót dodatkowych.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

mgr inż. Piotr Czyżewski – branża budowlana, tel. 81 537 51 24

inż. Mieczysław Młodawski – roboty elektryczne tel81 537 53 10

- Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia     w terminie do 11 sierpnia 2017 roku.

- Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia .

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:  - „Wykonanie robót elektrycznych w budynku administracyjnym na terenie Ogrodu Botanicznego”.

- „Nie otwierać przed :  27.03.2017 r." oraz,

-  nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 27.03.2017  r. do godz. 10:00

- Oferty zostaną otwarte w dniu : 27.03.2017 r. o godz. 10:20 w pok. nr 901            w siedzibie Zamawiającego.

8. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena.

9. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3                z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 –	Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                                                            Wykonanie robót elektrycznych w budynku administracyjnym na terenie Ogrodu Botanicznego

Zamawiający

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 20-031 Lublin, pl. Marii Curie Skłodowskiej 5

Tel. 81 537 53 10, 81 537 51 24

Specjalista prowadzący:

inż. Mieczysław Młodawski – roboty elektryczne tel.  81 537 53 10, 503 634 439.

mgr inż. Piotr Czyżewski – roboty budowlane tel.  81 537 51 24

Termin wykonania: 15 września 2017 r.

Wykonanie robót elektrycznych Wykonanie robót elektrycznych w budynku administracyjnym na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie przy ulicy Sławinkowskiej 3.

Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,                   a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty.  	                                                                                                                                       Opis przedmiotu zamówienia:

1	Roboty demontażowe i wykonanie nowych tras kablowych

2	Montaż rozdzielnic i WLZ

3	Montaż osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych

4	Montaż instalacji komputerowych

5	Wykonanie instalacji telefonicznej

6          Roboty budowlane

7          Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej

Na korytarzach wykonać trasy kablowe z kanału instalacyjnego PCV 90x40.

W pomieszczeniach administracji i na korytarzu należy dokonać demontażu istniejącej instalacji, rozdzielni elektrycznych i montażu nowej.

W miejscu w który obecnie znajduję się szafka wisząca (komputerowa) należy zamontować nową szafę wolno stojącą z cokołem min. 24U, szerokość 600 mm, głębokość 800 mm.

Do w/w szafy należy zamontować wszystkie aktywne urządzenia zdemontowane z istniejącej szafki wiszącej LubMAN tj. switch, urządzenia radiolinii itd. We wszystkich pokojach wymienić okablowanie UTP wraz z gniazdami RJ45. Nowe kable UTP jak i gniazda RJ45 mają być                      w kategorii nie niższej niż. Kat.6. Jeden koniec kabla ma być zaszyty w gnieździe a drugi zaszyty w patchpanelu zamontowanym w nowej wolno stojącej szafie.  Stare kable z pokoi należy usunąć od gniazda do patchpanela w szafce wiszącej LubMAN (o ile nie są zatynkowane).

W nowo zamontowanej szafie, należy:

- zamontować  nowy patchpanel zgodny z okablowaniem tj. min. Kat.6; 48-portowy;

- zamontować organizer kabli 1U

- patchcordami UTP Kat.6 0,5m pokrosować nowe patchpanele ze switchami

- zamontować listwę zasilającą rakową, 9 porty z wł/wył

- zamontować UPS min.3kW; o rozmiarze max. 3U

- wykonać osobne trójfazowe zasilanie 230V zabezpieczone trzema niezależnymi bezpiecznikami które będzie zasilało w prąd nową szafę internetową.

W przedmiotowych pomieszczeniach dokonać montażu 18 podwójnych gniazd komputerowych RJ45 kat 6a zasilanych przewodem FTP kat 6a, montażu 11 gniazd telefonicznych RJ zasilanych skrętką teletechniczną. Na korytarzach i w pomieszczeniach zamontować oprawy oświetleniowe typu LED zapewniające natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami – dla biur 500 lx a korytarze ok. 200 lx. W trakcie wykonywania robót montażowych dokonać uprządkowania przewodów instalacji monitoringu. Ułożyć przewód YTKSY 10x2x0,5 między złączem telekomunikacyjnym na zewnątrz budynku a szafką komputerową UTP na korytarzu.                        W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej budynku zainstalować naścienną rozdzielnicę 18 modułową IP 40 IK 09, na korytarzu zaś rozdzielnicę wnękową IP40-IK07 z drzwiczkami 24 modułową. Demontaż i montaż 4 szt. Opraw oświetleniowych zewnętrznych np. typu Philips BGS213 lub podobne

Podstawowe materiały:

| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica bezpiecznikowa wg opisu | szt. | 2 |
| 2 | Wyłącznik nadprądowy np. RX3 3P B 25A 6000A | szt. | 2 |
| 3 | Ochronnik Przeciwprzepięciowy B+C 4P | szt. | 2 |
| 4 | Wyłącznik nadmiarowo-różnicowy 2P B 16 A | szt. | 16 |
| 5 | Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 | m | 2000 |
| 6 | Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 | m | 550 |
| 7 | Gniazdo wtyczkowe 2-bieg. p/t IP44 | szt. | 10 |
| 8 | Łącznik jednobiegunowy p/t IP20 | szt. | 15 |
| 9 | Puszka montażowa fi 60 p/t | szt. | 105 |
| 10 | Szafa komputerowa UTP wg opisu | kpl | 1 |
| 11 | Przewód YDYp-450/750V 5x6 mm2 | m | 50 |
| 12 | Przewód UTP kat 6a | m | 750 |
| 13 | Gniazdo RJ45 kat 6a | szt. | 19 |
| 14 | Gniazdo telefoniczne RJ45 pojedyncze | szt. | 11 |
| 15 | Przewód telekomunikacyjny YTKSY 1x2x0,5 | m | 300 |
| 16 | Oprawa oświetleniowa podsufitowa typu LED z czujnikiem ruchu | szt. | 10 |
| 17 | Przewód telekomunikacyjny YTKSY 10x2x0,5 | m | 35 |
| 18 | Oprawa oświetleniowa podsufitowa typu LED (biurowa) | szt. | 37 |
| 19 | Wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych na np. Philips BGS213 | szt. | 4 |
| 20 | Kanał instalacyjny 90x40 np. WDK40090RW biały 6191142 /2m/ | szt. | 52 |
| 21 | Czujnik ruchu z detektorem zmierzchu | szt. | 4 |
| 22 | Tablica komputerowa wg opisu | kpl | 1 |
| 23 | Gniazdo wtyczkowe 2-bieg. p/t IP20 | szt. | 53 |

Wbudowane materiały muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na terenie RP. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się do stosowania materiałów z odzysku.

Oprawy oświetleniowe musza spełniać następujące normy potwierdzone przez akredytowane laboratorium oświetleniowe:

PN-EN: 62471 - bezpieczeństwo fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED.

PN 62493 - ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola

elektromagnetyczne.

PN 55015 - poziom zakłóceń radioelektrycznych.

PN-EN-61 00-3-2 - poziom emisji harmonicznych.

PN-EN61000-3-3 – ograniczenie wahań napięcia i migotania światła.

PN-EN-61547 EMC- Kompatybilność Elektromagnetyczna.

Oprawa musi mieć skuteczność świetlną nie mniejszej niż (117 lm/W dla opraw                                     w pomieszczeniach biurowych i 90 lm/W dla komunikacji) z systemu oświetleniowego (strumień świetlny oprawy oświetleniowej/ całkowita pobierana moc oprawy oświetleniowej). Klosz oprawy musi być wykonany z PC odpornego na promieniowanie UV, a korpus wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na UV. Stopień ochrony IK10. Oprawa dopuszczona do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zakres temperatur pracy: od -20°C do 35°C (montaż na ścianie), od -20°C do 25°C (montaż do sufitu). Początkowa moc pobierana nie większa niż 30 W. Ra>80 temperatura barwowa 4000K. Wbudowany zasilacz musi posiadać możliwość wymiany. Trwałość potwierdzona przez producenta 50 000 godz. według L70B50.                 W oprawach muszą być zastosowane zasilacze o poziomie awaryjności nie większym niż 1% na każde 5000 godzin. Dopuszcza się jedynie oprawy, w których deklaracja CE jest poparta wynikami badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym.

Wykonywanie i realizacja robót powinny być uzgadniane z inwestorem

Niezbędne jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy. Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały włącznie                                   z rozdzielnicą zapewnia Wykonawca.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

- Po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu budowy.

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje do wykonywania robót elektrycznych stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w razie wywołania przez niego pożaru odpowiedzialny będzie za związane z nim straty.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót                        i zobowiązany jest do ich bezzwłocznej naprawy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą                        i zniszczeniem materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację  projektową powykonawczą.

- Po zakończeniu prac dokonać stosownych pomiarów instalacji elektrycznej i przedstawić je w protokołach.

Przepisy związane.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót.

Akty prawne,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2016 poz. 290, 961, 1165, 1250).

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2016 poz. 1020, 1579, 1920)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004roku (Dz.U.2014 poz.883)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

  - Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia

    - PN-76/E-05125. – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

    - PN-IEC 60364-4-41:2000 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

    - PN-EN 60529:2002 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

    - PN-74/E-90080 – Ogólne wymagania i badania.

    - PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

    - PN - IEC 60364 Wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem.

Wykonywanie i  realizacja robót powinny być uzgadniane z inwestorem

Niezbędne jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy. Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały zapewnia Wykonawca.

W instalacji elektrycznej należy zastosować przewody wg PN-87/E-90060

Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,                a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty.  	                                                                                                                                       Przewody elektryczne.      	                                                                                                                     Przy budowie instalacji elektrycznych wnętrzowych należy stosować następujące typy przewodów elektrycznych:  	                                                                                                                                              - DY o napięciu znamionowym do 0,75kV, 	                                                                                               - LgY o napięciu znamionowym do 0,75kV,  	                                                                                            - YDY o napięciu znamionowym do 0,75kV.  	                                                                                                 - UTP niskoprądowych  	                                                                                                                              - RG przewody koncentryczne

Osprzęt stosowany przy budowie powinien być zgodny uzgodnień z Zamawiającym, oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg norm i przepisów

Wykonawca  zobowiązany jest dysponować pracownikami posiadającymi wymagane zamówieniem kwalifikacje poświadczone odpowiednimi dokumentami.

Wykonawca powinien udzielić 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane prace i wbudowane materiały.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tej przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wnętrzowych powinien wykazać sie możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

- młotek udarowy,  	                                                                                                                                             - wiertarki wieloczynnościowej, 	                                                                                                                 - bruzdownicy,  	                                                                                                                                               - przyrządów pomiarowych.

Liczba i wydajność sprzętu Będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz firmy

…….…….........................................................................

w odpowiedzi  na ogłoszenie z dnia 20.03.2017 r. na: „Wykonanie robót elektrycznych                    w budynku administracyjnym na terenie Ogrodu Botanicznego”.

-  składamy niniejszą ofertę.

2)  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez zamawiającego.

Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3)  Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę

brutto:……........PLN, słownie: …………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………………………………………………….złotych

4) Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 11 sierpnia 2017 roku.

5) Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty zakończenia terminu  składania ofert.

7) Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas    zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8)  Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

9)  Załącznikami do oferty są:

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- …………………………………………………………..

- …………………………………………………………..