Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia									      Lublin, dnia  20.03.2017 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

tel. 81/537 57 00

fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe nr 832/2017/DOP-z

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. Nr 2164 ze zm.)

| Lp | Nazwa | Ilość | Oferowany asortyment (nazwa, nr kat., producent) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reduktor dwustopniowy argonowy z zaworem odcinającym na wyjściu Dane techniczne - wejście według normy DIN 6 - zawór odcinający, zawór bezpieczeństwa - ciśnienie wejściowe do 200 bar - ciśnienie wyjściowe regulowane do 10 bar - czystość gazu do 6,0 - przyłącze wyjściowe tulejka zaciskowa 1/8’’, ¼’’, 6 mm - redukcja dwustopniowa - uszczelnienia „metal do metalu” - rozmiar porów ¼’’ NPT (F) - manometry ciśnienia 2’’ - ciśnienie próby 1,5 x max ciśnienie wejściowe - zakres temperatury: - 400 C do 750 C - dopuszczalny wyciek 2 x10-8 atm.cc/sel He - waga do 1,3 kg - korpus mosiądz chromowany lub stal 316L - gniazda PCTFE, PTFE - membrana stal 316L | 1 szt. |  |  |  |

Ofertę prosimy przesłać w terminie: 	do dnia 24.03.2017 r.  (do godz. 14:00)

Termin realizacji dostawy:		              w ciągu 30 dni od daty wysłania zamówienia;

Warunki dostawy:		 	na koszt dostawcy (do miejsca wskazanego przez zamawiającego).

Termin płatności:		                            30 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl  lub pod numer faxu: (081) 537 57 03.

___________________________________________________________________________________________________

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie za łączną kwotę:  ................................................ zł brutto

dnia ................................						                             ……........................................

pieczątka i podpis Wykonawcy