Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa mieszadła hematologicznego dla Wydziału Biologii i Biotechnologii

UMCS w Lublinie” (PUB/29-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r.,

a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Mieszadło hematologiczne | Mieszadło hematologiczne rolkowe |
|  | Mieszadło musi mieć możliwość ruchu kołyskowego i obrotowego (rolującego) |
|  | Zakres prędkości mieszadła: minimum od 0 do 70 obr./min. |
|  | Płynna regulacja obrotów pokrętłem |
|  | Mieszadło musi się składać z minimum 6 rolek tocznych o długości minimum 280 mm |
|  | Mieszadło musi posiadać bezszczotkowy silnik zapewniający niezawodną i cichą pracę |
|  | Mieszadło musi być zaprojektowane do pracy ciągłej lub czasowej |
|  | Mieszadło musi mieć możliwość zastosowania w chłodniach lub inkubatorach |
|  | Waga: maksimum 5,00 kg |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |