Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zestawu komputerowego (PU/02-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II połowie 2016r.,

a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do Zaproszenia).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia Zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Dostawa zestawu komputerowego – 1 szt.

Jednostka centralna komputera stacjonarnego – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA – 1 szt. | Typ | Komputer stacjonarny |
|  | Procesor | - zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający, co najmniej 4500 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks - dedykowany wentylator w zestawie |
|  | Płyta główna | - minimum 4 złącza SATA II lub SATA III - wejście i wyjście liniowe audio oraz złącze mikrofonu - złącze wyprowadzenia na przód obudowy gniazd mikrofonu i słuchawek - złącza USB w ilości, co najmniej 6 szt. USB 2.0 - złącza USB w ilości, co najmniej 2 szt. USB 3.0 (w tym minimum 1 szt. USB 3.0 na przednim panelu obudowy oraz minimum 1 szt. USB 3.0 na tylnym panelu obudowy) - minimum 1 złącze typu PCI-E x1 - minimum 1 złącze PCI-E 2.0 x16 - złącza klawiatury i myszy w standardzie PS/2 oddzielne dla każdego urządzenia - minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego |
|  | Pamięć RAM | - minimum 4 GB |
|  | Dysk twardy | - minimum 500 GB |
|  | Napęd | - DVD+/-RW DualLayer wraz z oprogramowaniem (dołączony nośnik instalacyjny) do nagrywania płyt oraz odtwarzania filmów DVD - kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu |
|  | Karta grafiki | Minimum 2 GB pamięci własnej, zewnętrzna (niezintegrowana z płytą główną), bez wentylatora chłodzącego (chłodzenie pasywne) |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną lub 10/100/1000 Mbit PCI zewnętrzna |
|  | Obudowa | Stojąca, fabrycznie wyposażona w: - minimum 3 wnęki zewnętrzne, w tym, co najmniej 2 szt. 5.25", - minimum 2 wnęki wewnętrzne, w tym, co najmniej 1 szt. 3.5", |
|  | Zasilacz | - maksymalna moc nie mniejsza niż 330W, sprawność powyżej 85% dla 50% obciążenia - aktywne PFC |
|  | Klawiatura | - standardowa polska programisty (układ QWERTY) PS lub USB - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu - Klawiatura z wbudowanym złączem Smart Card |
|  | Mysz | - optyczna - minimum 3 przyciski i rolka przewijania PS lub USB - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |
|  | Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 10 PL 64-bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP. |
|  | Wymagania dodatkowe | - 1 x Port równoległy, 1 x serial (RS-232) z tyłu obudowy, 1 x port HDMI |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Monitor – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| MONITOR – 1 szt. | Wielkość ekranu | Minimum 21” maksimum 23” |
|  | Rozdzielczość | Minimum 1920 x 1080 pikseli |
|  | Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5 ms |
|  | Złącza | Minimum DVI, VGA, HDMI |
|  | Jasność (typ.) | Minimum 250 cd/m2 |
|  | Kontrast (typ.) | Minimum 1 000:1 |
|  | Głośniki | Wbudowane |
|  | Inne | Regulacja pochylenia |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |