OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu fotograficznego dla Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie

(PUB/33-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,

a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

część 1: dostawa lampy światła ciągłego (2 szt.)

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Lampa światła ciągłego (2 szt.) | Lampa światła ciągłego (2 szt.)zaopatrzona w trzy gniazda żarówek (gwint E27) |
|  | Każda lampa musi być wyposażona w trzy niezależne włączniki umożliwiające regulację natężenia światła |
|  | Każda lampa musi posiadać obudowę z uchwytem do mocowania na statywie oraz komplet 3 świetlówek kompaktowych o mocy min. 25W i temperaturze barwowej 6400K. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

część 2: dostawa kolumny z blatem do reprodukcji fotograficznej

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Kolumna z blatem do reprodukcji fotograficznej | Kolumna z blatem przeznaczona do bezkontaktowej reprodukcji fotograficznej różnych obiektów (m. innymi zabytków archeologicznych) zaopatrzona w ruchomy uchwyt regulujący wysokość ustawienia aparatu fotograficznego nad fotografowanym przedmiotem |
|  | Kolumna musi być mocowana do blatu za pomocą metalowych śrub/wkrętów |
|  | Minimalne wymiary blatu: 40 x 40 x 1,5 cm |
|  | Blat zaopatrzony od spodu w podkładki gumowe |
|  | Minimalne wymiary kolumny: przekrój 5 x 5 cm, wysokość 90 cm |
|  | Waga całego zestawu nie powinna przekraczać 6 kg |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |