Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie” (PUB/32-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa mieszadła mechanicznego

| Mieszadło mechaniczne | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mieszadło mechaniczne laboratoryjne |
|  | Maksymalna objętość pracy: do 5 litrów |
|  | Minimalny zakres szybkości: od 100 do 1000 obr./min. (rpm) |
|  | Elektryczny silnik bezszczotkowy |
|  | Maksymalna masa urządzenia: 1,5 kg |
|  | Wymagany uchwyt umożliwiający mocowanie urządzenia na statywie |
|  | Głowica umożliwiająca wymianę prętów mieszających |
|  | Możliwość płynnej regulacji obrotów silnika (pokrętło) z wyskalowana podziałką |
|  | Zasilanie z gniazdka sieciowego: 230 V, 50 Hz |
|  | Zabezpieczenie przed przepięciem |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa pH-metru

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| pH-metr | Przenośne urządzenie do pomiaru pH, mV (potencjał redox) i temperatury |
|  | Zakres pomiaru pH: od 0.00 do 14.00 |
|  | Zakres pomiaru potencjału redox: +/-1999,9 mV |
|  | Zakres pomiaru temperatury: minimum od -50°C do 199,9°C |
|  | Rozdzielczość: - 0.01 pH - 1 mV - 0,1°C |
|  | Dokładność: - +/- 0,01 pH - +/- 1 mV - +/- 0,2°C |
|  | Wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt mierzonej funkcji i temperatury |
|  | Wodoszczelna obudowa (minimum IP 66) |
|  | Możliwość długotrwałej pracy w laboratorium z wykorzystaniem zasilacza |
|  | Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów |
|  | Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu (pH: 4.00, 7.00, 9.00) |
|  | Automatyczna kompensacja temperatury |
|  | Możliwość pomiaru czystych wód, ścieków lub past (w zależności od zastosowanej elektrody pH) |
|  | Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera |
|  | Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową |
|  | Zasilanie bateryjne 9V lub przez zasilacz 12 V |
|  | Automatyczne wyłączanie zabezpieczające przed rozładowaniem baterii |
|  | Wymagana instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa wytrząsarki

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Wytrząsarka | Wytrząsarka z platformą do nasadek |
|  | Wymagana bezstopniowa regulacja prędkości w zakresie minimum od 0-2500 obr./min. |
|  | Możliwość wyboru funkcji wstrząsanie przez nacisk lub funkcji pracy ciągłej |
|  | Ruch kołowy po orbicie o średnicy 4 mm |
|  | Podstawa wykonana ze stali |
|  | Obudowa wykonana z odlewu ciśnieniowego |
|  | Ciężar: maksimum 3,5 kg |
|  | Moc: minimum 10 W |
|  | Pobór mocy: maksimum 60 W |
|  | Zasilanie: 220-230 V, 50/60 Hz |
|  | Wymiary: maksimum 130 x 130 x 160 mm (szer. x gł. wys.) |
|  | Rodzaj ochrony: IP 21 lub wyższa |
|  | Elementy wyposażenia: - platforma uniwersalna do nasadek; - nasadka na minimum 18 probówek o średnicy 10 mm; - zapasowa gumowa nakładka wytrząsająca do probówek o średnicy do 30 mm |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |