Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa kamery cyfrowej

dla Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie (PUB/36-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r.,

a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Kamera cyfrowa | Sekcja przetwornika |
|  | Przetwornik obrazu: minimum 3 sensory 1/2.3 |
|  | Całkowita liczba pikseli: minimum 38.28 megapikseli |
|  | Liczba efektywnych pikseli: - filmy: minimum 8.49 megapikseli [16:9] - zdjęcia: minimum 8.49 megapikseli [16:9] |
|  | Sekcja obiektywu |
|  | Liczba przysłony: F1.5(WIDE)/F2.8 (TELE) |
|  | Zoom optyczny: minimum 12x |
|  | Długość ogniskowej: minimum 2.84-34.1 mm |
|  | Średnica filtra: 49 mm |
|  | Odpowiednik w kamerze filmowej 35 mm: - filmy: 29.8-399.2 mm [16:9] - zdjęcia: 29.8-399.2 mm [16:9] |
|  | Sekcja kamery |
|  | Standardowe oświetlenie: minimum 1400 lx |
|  | Oświetlenie minimalne: 1,6 lx (tryb Scene Low Light 1/25), 1 lx (tryb Colour Night View) |
|  | Tryb ustawiania ostrości: automatyczny/manualny |
|  | Balans bieli: minimum automatyczny/we wnętrzu 1/we wnętrzu 2/słoneczny dzień/pochmurny dzień/ustawienie bieli |
|  | Tryb ustawiania przesłony: automatyczny/manualny |
|  | Stabilizator obrazu |
|  | Kreatywna kontrola: minimum Miniatura, Film Niemy, Film 8 mm, Poklatkowy |
|  | Zoom: - inteligentny zoom WYŁ. – minimum 12x - inteligentny zoom WŁ. – minimum 25x - zoom cyfrowy: minimum 40x/700x |
|  | Prędkość migawki: - filmy: [50p/50i] - zdjęcia: minimum 1/2-1/2000 (Video Flash: 1/2-1/500) |
|  | Sekcja nagrywania |
|  | Nośniki zapisu: karta pamięci: SD/SDHC/SDXC |
|  | Format nagrywania: [AVCHD] AVCHD 3D/Progresywny |
|  | Metoda kompresji: [2D] MPEG-4 AVC/H.264 |
|  | Tryby Nagrywanie/Odtwarzanie: minimum 1080/50p (28 Mbps/VBR), (1920x1080) |
|  | Wyświetlanie miniatur: minimum 20 miniatur/strona, 9 miniatur/strona, 1 miniatura/strona |
|  | System nagrywania dźwięku: minimum 1080/50p, PH, HA, HE, Dolby Digital (5.1ch/2ch) |
|  | Mikrofon: 5.1ch Surround, Zoom, Focus and Stereo Microphone |
|  | Głośniki: dynamiczny |
|  | Sekcja aparatu |
|  | Format nagrywania: JPEG (DCF/Exif2.2) MPO |
|  | Lampa błyskowa |
|  | Rejestrowana wielkość zdjęcia: - [16:9] 20.4 megapikseli (6016x3384), 9.4 megapikseli (4096x2304), 2.1 megapikseli (1920x1080) |
|  | Dane ogólne |
|  | Zasilanie: 7.2V (akumulator)/9.3V (zasilacz AC) |
|  | Pobór mocy: maks. 9.3W (nagrywanie)/maks. 10.3W (ładowanie) |
|  | Wymiary(dł.xwys.xgł.): maksimum 70x75x150 mm |
|  | Waga (bez akumulatora i karty pamięci): maksimum 450g |
|  | Ekran LCD: minimum 3.5" |
|  | Wizjer |
|  | Pierścień manualnej obsługi |
|  | Stopka do akcesoriów : zimna |
|  | Złącza: minimum AV, mini HDMI, mikrofon (mini jack stereo), słuchawki (mini jack stereo), USB 2,0 Hi-Speed |
|  | WiFi: - standardowy: IEEE 802.11 b/g/n - częstotliwość: pasmo 2.4 GHz |
|  | Akcesoria |
|  | Zasilacz AC |
|  | Przewód AC |
|  | Przewód DC |
|  | Ładowarka w zestawie |
|  | Akumulator (1.250 mAh) |
|  | Kabel HDMI (mini) |
|  | Kabel AV |
|  | Stopka |
|  | Osłona obiektywu |
|  | Kabel USB |
|  | Dołączone oprogramowanie |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |