załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa modułu termostatującego do autosamplera

wysokociśnieniowego chromatografu cieczowego” (PUB/34-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Moduł termostatujący do autosamplera wysokociśnieniowego chromatografu cieczowego | Moduł termostatujący do autosamplera wysokociśnieniowego chromatografu cieczowego |
|  | Dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego chromatografu 1260 Infinity Agilent termostat musi umożliwiać kontrolę temperatury autosmplera w zakresie minimum od 4-40°C |
|  | Wymagana pełna kontrola modułu z poziomu oprogramowania OpenLAB Chemstation ed. |
|  | Termostat musi być wyposażony w wentylator umożliwiający odprowadzanie ciepłego powietrza do wymienników ciepła |
|  | Wymagany zintegrowany system odprowadzania skondensowanej pary wodnej |
|  | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie personelu. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |