Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Instytutu Fizyki UMCS” (PUB/38-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Wirówka laboratoryjna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wirówka laboratoryjna, stołowa |
|  | Pojemność rotora: 12 probówek 1,5-2,0 ml |
|  | Wymagany dodatkowy rotor na probówki typu PCR z adapterami na probówki o pojemności 0,2 i 0,4 ml |
|  | Maksymalna prędkość wirowania: 15 000 obr./min. |
|  | Detekcja braku wyważenia |
|  | Silnik indukcyjny, bezszczotkowy |
|  | Wyświetlacz LCD |
|  | Blokada pokrywy |
|  | Waga z rotorem: maksimum 4,5 kg |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |