Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu fotograficznego dla Wydziału Artystycznego UMCS” (PUB/46-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

część 1: dostawa tła fotograficznego- 2 szt.

| Tło fotograficzne – 2 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Tła fotograficzne chromakey zielone – 2 szt. |
|  | 1.Tło fotograficzne panoramiczne o wymiarach 4 x 2,3 m - mocowane przy użyciu klipsów na trzech połączonych przegubami ramach aluminiowych (rama centralna 2,3x2 m i ramy boczne 2,3x1 m) - kolor zielony |
|  | 2.Tło tekstylne chromakey o wymiarach 3 x 7 m - do tzw. kluczowania w technice filmowej i fotograficznej (wycinania z tła postaci) - kolor zielony - elastyczna niegniotliwa dzianina muslin, jednolita bez szwów |

część 2 – dostawa zestawu teł  fotograficznych

| Zestaw teł fotograficznych | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Tło płócienne 3x6 m białe – 1 szt. |
|  | Tło płócienne 3x6 m czarne – 1 szt. |
|  | Tło płócienne 3x6 m zielone – 1 szt. |
|  | Tuleja aluminiowa na tła fotograficzne szer. 3 m (300x5 cm), do napędów łańcuszkowych – 3 szt. |
|  | Łańcuszkowy system zawieszania teł na 3 tła |

część 3 – dostawa akcesoriów fotograficznych

| Akcesoria fotograficzne | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Statyw z torba podróżną– 2 szt. o następujących parametrach: - udźwig: 8 kg - przeciwwaga: stała - tryb oporu (drag): stały - kąt przechyłu (tilt): +90°/-80° - płyta kamerowa: płyta przesuwna - zakres przesuwu: ± 40mm - zakres temperatur: -20°C do +60°C - mocowanie płyty: śruba 1/4 cala z kołkiem video - waga: maksimum 6,0 kg - wysokość: 56 do 166 cm - średnica kuli: 75mm - sekcje: 2-stopniowy. |
|  | Kran kamerowy kompatybilny z oferowanym statywem o następujących parametrach: - długość po złożeniu: maksimum 85,0 cm - długość po rozłożeniu: minimum 180,0 cm - waga: maksimum 1,6 kg - zasięg wysokościowy: minimum 1,85 m |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy (na statyw z torbą podróżną i kran kamerowy) |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |