# UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

# Dział Zamówień Publicznych

Sekcja Zaopatrzenia

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„Dostawy obuwia roboczego do UMCS w Lublinie” (PU/40-2017/DOP-z)

Zamawiający:	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, strona internetowa: www.umcs.pl,   tel/ fax: +48 81 537 57 00,03.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży roboczej do UMCS w Lublinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku do Zaproszenia „Opis przedmiotu zamówienia”

- Osoby upoważnione do kontaktu: Sylwia Grzeszczyk, Tel. 81 537 57 01.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem „Formularza ofertowego”, stanowiącego Załącznik do Zaproszenia.

- Oferta winna być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy przesłać na adres: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej,

Dział Zamówień Publicznych, Sekcja Zaopatrzenia,

Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pokój 1206

w terminie do dnia 9.05.2017 do godz. 10:00, na kopercie umieszczając oznaczenie:

„Oferta w postępowaniu na ..............., oznaczenie sprawy: ............ (wpisać  tytuł i numer postępowania)”.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.

- W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawy obuwia roboczego do UMCS w Lublinie” (PU/40-2017/DOP-z)

      - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obuwia roboczego do UMCS w Lublinie.

      - Zamawiający wymaga, aby dostarczone obuwie objęte było minimum 24 – miesięczną gwarancją, licząc od daty dostarczenia danej partii do Zamawiającego.

      - Umowa będzie obowiązywać przez 12 miesięcy lub do wyczerpania przedmiotu umowy. Po upływie okresu realizacji umowy, mimo nie wyczerpania zamówienia określonego umową, umowa wygasa.

      - Dostawy przedmiotu zamówienia będą się odbywały w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do Magazynu Głównego UMCS (Lublin, ul Radziszewskiego 17) na swój koszt i ryzyko maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

      - Oferowany produkt ma być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nieużywany, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- dla każdej z dwunastu pozycji opisu przedmiotu zamówienia: deklaracji zgodności WE potwierdzających, że zaoferowane produkty odpowiadają wymaganiom podanym w opisie przedmiotu zamówienia;

- dla każdej z dwunastu pozycji opisu przedmiotu zamówienia: kart katalogowych potwierdzających spełnianie pozostałych wymogów Zamawiającego określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Przedmiot zamówienia:

|  | Przedmiot zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buty zawodowe damskie i męskie na spodach przeciwpoślizgowych i wkładkach korkowo – gumowych z pełnym profilem ortopedycznym. Wyściółka i perforowana cholewka ze skóry naturalnej (niewydzielającej nieprzyjemnego zapachu), kolor: biały; możliwość regulacji tęgości. Dodatkowy pasek na piętę. Zgodność z normą PN-EN ISO 20347. Dostępność rozmiarów 36-46. | 150 par |
| 2 | Półbuty zawodowe model „A” (buty z niską cholewką) kat 02 tj. zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność i absorpcja wody, z urzeźbioną i olejoodporną podeszwą. Wierzch buta wykonany ze skóry naturalnej tłoczonej. Zgodność z normą PN-EN ISO 20347. Dostępność rozmiarów: 36-48. | 30 par |
| 3 | Półbuty zawodowe model „A” (buty z niską cholewką) kat 01P tj. zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, z podeszwą olejoodporną, urzeźbioną i odporną na przebicie. Zgodność z normą PN-EN ISO 20347. Wierzch wykonany ze skóry naturalnej. Dostępność rozmiarów: 36-48. | 10 par |
| 4 | Półbuty bezpieczne model „A” (buty z niską cholewką) kat S3 tj. zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność i absorpcja wody; Wierzch wykonany ze skóry naturalnej licowej, dodatkowe zabezpieczenie pięty z osłoną PU przed zniszczeniem od ściągania but o but. Zgodność z normą PN-EN ISO 20345. Dostępność rozmiarów: 37-48. | 20 par |
| 5 | Półbuty bezpieczne model „A”(buty z niską cholewką) kat SB E P tj. zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, posiadające właściwości elektroizolacyjne (potwierdzone badaniami) – klasa elektryczna minimum 00, podeszwa urzeźbiona i odporna na przebicie. Obuwie pokryte tkaniną nylonową. Zgodność z normą PN-EN ISO 20345. Dostępność rozmiarów: 39-48. | 10 par |
| 6 | Gumowce bezpieczne model C (buty z cholewką do połowy łydki) kat. S5 absorpcja energii w obszarze pięty, własności antyelektrostatyczne, z izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów i kołnierzem uszczelniającym, podnosek, podeszwa urzeźbiona i odporna na przebicie. Zgodność z normą PN-EN ISO 20345. Dostępność rozmiarów: 36-48. | 5 par |
| 7 | Gumowce bezpieczne model C (buty z cholewką do połowy łydki) kat. S5 absorpcja energii w obszarze pięty, własności antyelektrostatyczne, z izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów, podeszwa urzeźbiona i odporna na przebicie. Zgodność z normą PN-EN ISO 20345. Dostępność rozmiarów: 36-48. | 10 par |
| 8 | Gumowce zawodowe, model C (buty z cholewką do połowy łydki) kat. 04 absorpcja energii w obszarze pięty, własności antyelektrostatyczne, z olejoodporną podeszwą, izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów, podeszwa urzeźbiona. Zgodność z normą PN EN ISO 20347. Dostępność rozmiarów: 36-48. | 35 par |
| 9 | Trzewiki bezpieczne, model B (buty z cholewką powyżej kostki) kat S3, tj. zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność i absorpcja wody, z izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów, podeszwa urzeźbiona i odporna na przebicie. Zgodność z normą PN EN ISO 20345. Cholewka wykonana z naturalnej skóry bydlęcej. Dostępność rozmiarów: 36-50. | 30 par |
| 10 | Trzewiki zawodowe model B (buty z cholewką powyżej kostki) kat.02, tj. zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, z urzeźbioną i olejoodporną podeszwą, izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów, przepuszczalność i absorpcja wody, cholewka z naturalnej skóry bydlęcej licowej, dodatkowe zabezpieczenie pięty z osłoną PU przed zniszczeniem od ściągania but o but. Zgodność z normą PN EN ISO 20347. Dostępność rozmiarów 37-48. | 20 par |
| 11 | Trzewiki zawodowe model B (buty z cholewką powyżej kostki) kat.02, tj. zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, z olejoodporną podeszwą, ociepleniem wierzchów z membraną wodoodporną, podeszwa urzeźbiona gumowa odporna na przebicie. Cholewka wykonana z naturalnej skóry bydlęcej licowej. Zgodność z normą PN EN ISO 20347. Dostępność rozmiarów: 36-48. | 20 par |
| 12 | Trzewiki bezpieczne model B (buty z cholewką powyżej kostki) kat.S3 tj. zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, przepuszczalność i absorpcja wody, z izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów, posiadające własności elektroizolacyjne (potwierdzone badaniami) - klasa elektryczna minimum 00, podeszwa urzeźbiona i odporna na przebicie. Zgodność z normą PN EN ISO 20345. Dostępność rozmiarów: 39-47. | 5 par |

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

# FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   …………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

NIP:    ………………………………………………………………………............

tel., fax, adres e-mail:    ..............................................................................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert: „Dostawy obuwia roboczego do UMCS w Lublinie” (PU/40-2017/DOP-z)

składamy niniejszą ofertę.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego:

| lp | Produkt | Ilość | Zaoferowany asortyment: producent, model / numer katalogowy | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buty zawodowe damskie i męskie – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 1 | 150 par |  |  |  |
| 2 | Półbuty zawodowe model „A” (buty z niską cholewką) kat 02 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 2 | 30 par |  |  |  |
| 3 | Półbuty zawodowe model „A” (buty z niską cholewką) kat 01P – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 3 | 10 par |  |  |  |
| 4 | Półbuty bezpieczne model „A” (buty z niską cholewką) kat S3 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 4 | 20 par |  |  |  |
| 5 | Półbuty bezpieczne model „A”(buty z niską cholewką) kat SB E P – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 5 | 10 par |  |  |  |
| 6 | Gumowce bezpieczne model C (buty z cholewką do połowy łydki) kat. S5 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 6 | 5 par |  |  |  |
| 7 | Gumowce bezpieczne model C (buty z cholewką do połowy łydki) kat. S5 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 7 | 10 par |  |  |  |
| 8 | Gumowce zawodowe, model C (buty z cholewką do połowy łydki) kat. 04 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 8 | 35 par |  |  |  |
| 9 | Trzewiki bezpieczne, model B (buty z cholewką powyżej kostki) kat S3 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 9 | 30 par |  |  |  |
| 10 | Trzewiki zawodowe model B (buty z cholewką powyżej kostki) kat.02 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 10 | 20 par |  |  |  |
| 11 | Trzewiki zawodowe model B (buty z cholewką powyżej kostki) kat.02 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 11 | 20 par |  |  |  |
| 12 | Trzewiki bezpieczne model B (buty z cholewką powyżej kostki) kat.S3 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 12 | 5 par |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów (deklaracji zgodności i kart katalogowych) potwierdzających, że zaoferowane produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania produktu bezpiecznego zgodnie z Ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późniejszymi zmianami) i oświadczam/my, że oferowany przez nas towar jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązujemy się realizować dostawy jednostkowe do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt i ryzyko w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jednostkowego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

………………………………..	        	…………………………………………………			…………………………………………………………………

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)			   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)