Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wytrząsarki do sit laboratoryjnych dla UMCS” (PUB/49-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Wytrząsarka do sit laboratoryjnych | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wytrząsarka do sit laboratoryjnych ze zbiornikiem i pokrywami o średnicy 200 mm |
|  | Średnica sit: od 199 mm do 225 mm |
|  | Maksymalna waga próbki: 3 kg |
|  | Przesiew: na sucho lub na mokro |
|  | Drgania: pionowo-skrętne |
|  | Napęd: elektromagnetyczny |
|  | Niski poziom hałasu |
|  | Regulowane taśmy naciągu zapewniające łatwą wymianę sit |
|  | Możliwość programowania panelu sterowania: - pamięć: minimum 10 programów - czas przesiewania: regulowany minimum 0-99 minut - interwał i amplituda drgań: regulowana 0-2,5 mm |
|  | Waga: maksimum 25 kg |
|  | Zasilanie: 230V, 50 Hz |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |