załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż projektora multimedialnego z ekranem projekcyjnym (PU/08-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II połowie 2016r.,

a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Urządzenia o parametrach nie gorszych niż:

|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Projektor multimedialny – 1 szt. | Technologia | Minimum DLP |
|  | Rozdzielczość | Minimum 1024 x 768 (XGA) |
|  | Kontrast | Minimum 20000:1 |
|  | Jasność | Minimum 3000 ANSI lm |
|  | Poziom szumu | Maksymalnie 29 dB (tryb ECO) |
|  | Zużycie energii | Maksymalnie 225 W (tryb jasny) / 187 W (ECO) / <0.5 W (Stand-by) |
|  | Żywotność lampy | Minimum 7.000h (Dynamic)/ 6.000h (ECO)/ 8.000 (tryb Eco+) / 5.000h (tryb jasny)/ 10.000h (cykl edukacyjny) |
|  | Moc / źródło światła | Minimum 195W |
|  | Obiektyw | Minimum F = 2.40-2.53, f = 21.85 - 24.01 mm |
|  | Zoom / Focus | Minimum ręczny 1,1x |
|  | Odległość od ekranu | Minimum 1,2 - 12 m |
|  | Współczynnik odległości | Minimum 1,95 - 2,16:1 |
|  | Szerokość obrazu | Minimum 0,71-7,73 m |
|  | Przekątna | 27,78” - 304,4” |
|  | Porty wejście /wyjście video | Minimum Composite, HDMI, VGA (D-Sub15), wyjście wideo VGA |
|  | Porty wejście /wyjście audio | Minimum Mini jack 3.5 mm / Mini jack 3.5 mm |
|  | Interfejsy | Minimum RS232, USB-A |
|  | Waga | Maksymalnie 2,2 kg |
|  | Wymiary | Maksymalnie 97 mm wys. x 300 mm szer. x 230 mm głęb. |
|  | Wyposażenie | Minimum baterie do pilota, instrukcja obsługi, kabel VGA, kabel zasilający, pilot, podręcznik użytkownika na CD, uchwyt sufitowy do projektora |
|  | Pozostałe wymagania | Montaż i instalacja urządzenia oraz pierwsze uruchomienie |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące na projektor Minimum 12 miesięcy na lampę projekcyjną lub 1000 h |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |
| Ekran projekcyjny – 1 szt. | Rodzaj | Ekran projekcyjny |
|  | Sposób rozwijania/zwijania: | Elektryczny z pilota lub z przewodu |
|  | Przekątna | 100 cali |
|  | Wymiary | Materiał: 229 x 160 cm, Obraz: 221 x 125 cm |
|  | Proporcje | 16:9 |
|  | Sterowanie | Pilot bezprzewodowy oraz pilot na przewodzie |
|  | Grubość materiału | 0,4 mm |
|  | Współczynnik odbicia | g=1,0 |
|  | Kąt widzenia | 130 stopni |
|  | Kolor ekranu | Matt White |
|  | Mocowanie | Do sufitu lub do ściany |
|  | Materiał wykonania obudowy | Metal, lakierowany proszkowo |
|  | Wymiary obudowy | 256 x 10 x 10 cm |
|  | Inne cechy | Ciężar powierzchni projekcyjnej 500 g/m2 |
|  | Pozostałe wymagania | Montaż i instalacja urządzenia oraz pierwsze uruchomienie |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |