Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa obiektywu do aparatu fotograficznego dla Wydziału Artystycznego UMCS” (PUB/55-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Obiektyw do aparatu fotograficznego | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Obiektyw do aparatu fotograficznego CANON posiadanego przez Zamawiającego |
|  | Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej) - 74°-19°20´ |
|  | Budowa obiektywu (elementy/grupy) – 17/12 |
|  | 10 listków przysłony |
|  | Minimalny otwór przysłony - 22 |
|  | Minimalna odległość ostrzenia (m) - 0,45 |
|  | Maksymalne powiększenie (x) – 0,24 (przy ogniskowej 105 mm) |
|  | Informacje o odległości |
|  | Stabilizator obrazu ( kompensacja 4 stopni ) |
|  | Napęd autofokusa – pierścieniowy USM1 |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |