Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wyparki próżniowej z wyposażeniem dla Wydziału BiB UMCS” (PUB/56-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Wyparka próżniowa z wyposażeniem | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | WYPARKA PRÓŻNIOWA Z WYPOSAŻENIEM |
|  | Rotacyjna wyparka próżniowa z łaźnią wodną |
|  | Wyparka próżniowa: - konfiguracja szkła: chłodnica pionowa pokryta plastikiem, ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródło próżni; - sterowanie: pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na słupku powyżej kolby destylacyjnej w celu ergonomicznej obsługi wyparki (brak możliwości przypadkowego zachlapania); - budowa: modułowa, proste dobieranie konfiguracji użytkowej; - powierzchnia kondensacji: minimum 1500 cm2; - mocowanie kolby destylacyjnej: system z wewnętrznym gwintem i metalową zawleczką do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej; - rurka wyparna: szklana ze szlifem SJ 29/32 z zewnętrznym gwintem dostosowanym do współpracy z mocowaniem kolby destylacyjnej; - napęd: cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej sterowany elektronicznie; - podnoszenie i opuszczanie układu destylacyjnego: ręczne z mechanicznym wspomaganiem; - prędkość obrotowa: płynna regulacja w zakresie minimum od 20-280 obr./min.; - rozmiar kolb destylacyjnych: 50-4000 ml; - zakres podnoszenia układu destylacyjnego: 145 mm ( z możliwością zwiększenia o 115 mm); - zakres odchylenia układu destylacyjnego: minimum 0-35°; - maksymalna masa kolby destylacyjnej: 3 kg; - dozowanie: zawór trójdrożny pozwalający na dozowanie cieczy do destylacji bez przerywania pracy, odpowietrzenie, zamknięcie układu próżniowego; |
|  | Łaźnia wodna: - zakres regulacji temperatury od minimum 20°C do 95°C, z cyfrowa regulacją i odczytem temperatury zadanej i aktualnej, z wyświetlaczem cyfrowym LED ustawionym pod niewielkim kątem do poziomu w celu wygodnego odczytu; - dokładność regulacji temperatury łaźni wodnej: +/- 2°C; - pojemność łaźni wodnej 4000 ml; - wykonanie misy łaźni wodnej ze stali nierdzewnej; - dwufunkcyjność łaźni wodnej – praca z wyparką i możliwość odłączenia łaźni od wyparki i praca jako niezależne urządzenie; |
|  | Wymiary wyparki z łaźnią wodną (szer. x wys. x gł.): maksimum 620 x 900 x 510 mm |
|  | Wymiary łaźni wodnej (szer. x wys. x gł.): maksimum 290 x 220 x 330 mm |
|  | Zasilanie wyparki: 24 V za pośrednictwem łaźni wodnej |
|  | Zasilanie łaźni wodnej: 220-240 V, 50/60 Hz |
|  | Zużycie mocy: maksimum 1800 W z łaźnią wodną |
|  | Klasa zabezpieczenia: IP 20 lub wyższa |
|  | Wymagane wyposażenie: - kolby destylacyjnej ze szlifem SJ 29/32: 1000 ml – 1 szt.; - kolby destylacyjnej ze szlifem SJ 29/32: 500 ml – 1 szt.; - kolby destylacyjnej ze szlifem SJ 29/32: 250 ml – 1 szt.; - kolby destylacyjnej ze szlifem SJ 29/32: 100 ml – 1 szt.; - kolby destylacyjnej ze szlifem SJ 29/32: 50 ml – 1 szt.; - kolby odbieralnikowej ze szlifem kulistym BJ 35/20 pokryta plastikiem: 1000 ml – 1 szt. - butelki Woulff’a – 1 szt. |
|  | Deklaracja zgodności CE |
|  | Urządzenie musi być produkowane zgodnie z certyfikatem ISO 9001 lub równoważnym |
|  | WYPOSAŻENIE |
|  | Kontroler próżni: - zakres pomiarowy: (1400 – 1 mbar; - zakres kontroli próżni: 1100-1 mbar; - główne cechy pomiaru próżni: minimum pomiar pojemnościowy, ciśnienie absolutne niezależne od rodzaju gazu, sensor ceramiczny z tlenku glinu; - dokładność pomiaru próżni: +/- 2 mbar (+/- 1 cyfra) w stałej temperaturze; - dokładność odczytu próżni: 1 mbar; - wyświetlacz cyfrowy: typu LCD, graficzny, monochromatyczny, min. 4”; - jednoczesny odczyt wartości zadanej i aktualnej ciśnienia na ekranie; - kompensacja temperatury; 0,07 mbar/K, automatyczna; - system zabezpieczenia nadciśnienia: automatyczne zapowietrzenie ukadu powyżej 1400 mbar; - zasilanie zaworu elektromagnetycznego: 24V DC; - zawór zapowietrzający: zintegrowany z urządzeniem; - język oprogramowania: minimum en, de fr, it, es; - porty komunikacyjne: RS-485, 3xMini-DIN (wyjście na elektrozawór do dopływu wody chłodzącej, wyjście na elektrozawór próżniowy oraz pompę próżniową); - zakres regulacji histerezy: 1-500 mbar, automatyczny; - timer; - zasilanie: 30 VDC (zasilacz AC 100-240 V/50-60 Hz); - częstotliwość: 50/60 Hz; - zużycie mocy: maksimum 10 W; |
|  | Membranowa pompa próżniowa: - wydajność pompowania: minimum 1,5 m3/h; - liczba stopni/głowic: 2/2; - próżnia końcowa: 10 mbar +/- 2 mbar; - funkcja pracy EKO; - typ podłączeń: GL 14; - pobór mocy: maksimum 150 W (maksimum 70 W w trybie ECO); - zasilanie: 100-240V, 50-60 Hz; - silnik prądu stałego, bezszczotkowy; - regulacja próżni; wł/wył sygnałem z kontrolera próżni; - prędkość nominalna: minimum 1280 obr./min. (minimum 896 obr./min. w trybie ECO; - poziom hałasu: ( 50 dB (A); - tłumik hałasu na wylocie; - porty komunikacyjne: mini-DIN; - klasa bezpieczeństwa: IP 34 lub wyższa; - zastosowane materiały mające kontakt z próbką: PTFE, FEP, FFKM, PPS, pompa chemicznie odporna; - wymiary: (szer. x wys. x głęb.): maksimum 180 x 280 x210 mm; - waga: maksimum 5,6 kg; - deklaracja zgodności CE; |
|  | Agregat chłodzący (chiller): - zakres temperaturowy: minimum od -10°C do 25°C; - zakres temperatury pracy: minimum od 5°C do 25° C; - wyświetlacz: cyfrowy LCD, jednoczesny odczyt temperatury aktualnej i zadanej na wyświetlaczu (bez konieczności przełączania) umiejscowiony na froncie agregatu, z rozdzielczością 0,1°C; - wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego na płycie czołowej urządzenia; - sterowanie: możliwość sterowania pracą termostatu przez kontroler próżni pompy; - dokładność regulacji temperatury: +/- 1°C; - środek chłodzący: R134a; - wydajność pompy cyrkulacyjnej: 2,5 l/min. 0,6 bar lub wyższa; - moc chłodzenia: maksimum 550 W przy +15°C, maksimum 400 W przy +10°C, maksimum 120 W przy 0°C; - pojemność zbiornika: 3 litry, wlew od góry; - wymiary (szer. x wys. x głęb.): maksimum 280 x 500 x 420 mm; - moc pobierana: maksimum 850 W; - zasilanie: 230 V, 50/60 Hz; - masa: maksimum 30 kg; - podłączenia medium: na wąż 8 mm (GL14); - deklaracja zgodności CE |
|  | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie pracowników. |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące na cały komplet |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |