Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla UMCS w Lublinie” (PUB/58-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa wytrząsarki do sit laboratoryjnych

| Wytrząsarka do sit laboratoryjnych | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wytrząsarka do sit laboratoryjnych ze zbiornikiem i pokrywą do sit o średnicy 200 mm |
|  | Średnica sit: od 199 mm do 225 mm (Odbiorca używa kolumny 5 sit ze stali nierdzewnej o średnicy 200 mm) - sita nie są przedmiotem dostawy |
|  | Maksymalna waga próbki: 3 kg |
|  | Przesiew: na sucho |
|  | Drgania: pionowo-skrętne |
|  | Napęd: elektromagnetyczny |
|  | Niski poziom hałasu |
|  | Regulowane taśmy naciągu lub z szybkozłączem nakładano-gwintowano-skrętnym |
|  | Możliwość programowania panelu sterowania: - pamięć: minimum 10 programów - czas przesiewania: regulowany minimum 0-99 minut - interwał i amplituda drgań: regulowana 0-2,5 mm |
|  | Waga: maksimum 25 kg |
|  | Zasilanie: 230V, 50 Hz |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem

| Mikroskop stereoskopowy z wyposażeniem | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mikroskop stereoskopowy z wyposażeniem |
|  | Minimalny zakres powiększeń: minimum od 8x do 40 x |
|  | Odległość robocza: minimum 110 mm |
|  | Współczynnik zoom: minimum 5:1 |
|  | Tubus: binokularowy o kącie nachylenia 45°, możliwość obrotu o 360° |
|  | Statyw: do pracy w świetle odbitym, wykonany zgodnie z normami ochrony ESD lub równoważnymi, zakres pracy minimum 120 mm, regulacja siły oporu obustronnego pokrętła regulacji ostrości |
|  | Okulary: o powiększeniu 10x i polu widzenia minimum 22 z regulacja dioptryjną od minimum -8 do +5 dioptrii, możliwość zamontowania płytki mikrometrycznej |
|  | Pole widzenia: - przy najmniejszym powiększeniu minimum 27 mm średnicy, - przy największym powiększeniu minimum 5 mm średnicy |
|  | Rozbudowa: - możliwość rozbudowy o okulary o powiększeniu 15x, 20x, 30x - możliwość rozbudowy o obiektywy o powiększeniu 0,3x, 0,4x, 0,5x o odległości roboczej minimum 200 mm - możliwość rozbudowy o obiektyw 2 x o odległości roboczej minimum 35 mm |
|  | Oświetlenie: w postaci diodowego pierścienia (minimum 40 diod) wraz z kontrolerem sterującym pozwalającym na wyłączanie poszczególnych sektorów |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa fotopułapek HD – 4 szt

| Fotopułapki HD – 4 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Fotopułapki HD – 4 szt. |
|  | Automatyczne wykonywanie zdjęć dzięki zastosowaniu czujnika ruchu |
|  | Automatyczne nagrywanie filmów w pełnej rozdzielczości HD minimum (1920 x 1080) |
|  | Wbudowana lampa na podczerwień do zdjęć nocnych |
|  | Szerokokątne obiektywy dodatkowe |
|  | Rozdzielczość: minimum 14 MP |
|  | Lampa: minimum 32 diody no-glow |
|  | Zasięg lampy: minimum 18 m |
|  | Obudowa chroniąca przed warunkami atmosferycznymi |
|  | Podłączany kabelkiem zewnętrzny ekranik LCD, na którym bez otwierania fotopułapki będzie można przeglądać zawartość załadowanej w niej karty SD |
|  | Wyświetlacz lampy: od 2” do 3”, kolorowy, LCD |
|  | Ekspozycja: automatyczna |
|  | Balans bieli: automatyczny |
|  | Kolor obudowy: zielony |
|  | Typ baterii: A4 (4-12 szt.) |
|  | Czas pracy baterii: 12 miesięcy |
|  | Detekcja sensora podczerwieni: minimum 18 m |
|  | Detekcja sensora ruchu: minimum 25 m |
|  | Nagrywanie dźwięku |
|  | Regulowany czujnik ruchu |
|  | Automatyczne skanowanie 2x |
|  | Szybkość migawki: 0,2 s |
|  | Czas nagrania pojedynczego filmu: minimum od 1 do 60 s |
|  | Ilość zdjęć w serii: minimum od 1 do 3 |
|  | Nagrywanie dodatkowych informacji (np. fazy księżyca, temperatura) |
|  | Zakres temperatury pracy: minimum od -20°C do +60°C |
|  | Możliwość zewnętrznego zasilania |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 4: dostawa miernika przepływu dla gazów nieagresywnych

| Miernik przepływu dla gazów nieagresywnych | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Miernik przepływu dla gazów nieagresywnych |
|  | Zakres pomiarowy: minimum od 0,25 do 50 l/min. |
|  | Mierzony gaz: kalibracja dla powietrza + możliwość zmiany gazu |
|  | Dokładność pomiaru: do +/- 0,8% wartości mierzonej |
|  | Czas odpowiedzi: poniżej 10 ms |
|  | Ciśnienie: do 10 bar |
|  | Wyświetlacz: monochromatyczny LCD z podświetleniem (wskazanie przepływu masowego, objętościowego oraz ciśnienia i temperatury procesu) |
|  | Obsługa Użytkownika: lokalne przyciski lub z PC |
|  | Korpus przyrządu: stal nierdzewna |
|  | Uszczelnienie odpowiednim rodzajem gumy |
|  | Przyłącza: ¼", gwint wewnętrzny |
|  | Przyłącze elektryczne: konektor 8-Pin Mini-DIN |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |