Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa zintegrowanego systemu dźwięku dla Wydziału Artystycznego UMCS” (PUB/62-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Zintegrowany System dźwięku | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Soundbar – zintegrowany system dźwięku A/V |
|  | Sekcja wzmacniacza: - moc wzmacniacza 1 x 50 W subwoofery, 5 x 25 W centrum/surround; - ilość kanałów: 5 - ilość przetworników: 9 - system: front surround |
|  | Dane techniczne: - głośnik wysokotonowy z aluminiową kopułką - flowport - przetwarzanie sygnału cyfrowego - wzmacniacz cyfrowy - zasilanie trybu przełączania |
|  | Jednostki odsłuchowe: - 2 x ϕ 90 mm subwoofers - 2 x ϕ 75 mm midrange - 4 x ϕ 75 mm surround channels - 1 x ϕ 25 mm metal dome tweeter |
|  | Wejścia/Wyjścia - wejścia: 3 x HDMI - wyjścia: 1 x HDMI (obsługa RCA) - 1 x 3,5 mm kombinacja analogowo/cyfrowa - złącze mini-jack 3.5 mm, złacze serwisowe RS-232 - wyjście subwoofera (RCA Phono) - wyjście: 1 Vrms - częstotliwość: 12 ~150 Hz |
|  | Dodatkowe funkcje: - dekodery dźwięku przestrzennego: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II DTS - możliwość zawieszenia na ścianie (uchwyt zintegrowany) - pilot |
|  | Zasilanie: - pobór mocy: maksimum 36 W - pobór mocy (standby): maksimum 0,5W |
|  | Wymiary (SxWxG): maksimum 1100 x 125 x 190 mm |
|  | Waga: maksimum 14,5 kg |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania urządzenia; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania urządzenia, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |