Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu fotograficznego dla Wydziału Artystycznego  UMCS” (PUB/61-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa naświetlacza halogenowego – 10 szt.

| Naświetlacz halogenowy – 10 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Naświetlacz halogenowy – 10 szt. |
|  | LED, 100 W |
|  | W lampie muszą być zastosowane dwie diody COB, barwy 4000K= biała o mocy 9000 lumenów |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa obiektywu

| Obiektyw | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Obiektyw szerokokątny, zmiennoogniskowy do aparatu NIKON posiadanego przez Zamawiającego |
|  | Ogniskowa: 10-24 mm |
|  | Maksymalny otwór względny: f/3,5-4,5 |
|  | Minimalny otwór względny: f/22-29 |
|  | Kąt widzenia: minimum od 109°do 61° |
|  | Minimalna odległość zdjęciowa: 0,24 m w trybie AF, 0,22 m w trybie MF |
|  | Maksymalna skala odwzorowania: 0,2x |
|  | Liczba segmentów przysłony: 7 (okrągła) |
|  | Rozmiar filtra: 77 mm |
|  | Wymiary: maksimum 85 x 90 mm |
|  | Masa: maksimum 500g |
|  | Mocowanie obiektywu kompatybilne z aparatem NIKON posiadanym przez Zamawiającego |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa aparatu fotograficznego

| Aparat fotograficzny | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Rozdzielczość: minimum 20 Mpix |
|  | Wielkość matrycy: pełna klatka |
|  | Obiektyw: EF 24-105 mm f/3.5-5.6 IS STM |
|  | Zbliżenie optyczne: 4,3x |
|  | Jasność: f/3.5-5.6 |
|  | Średnica filtra: 77 mm |
|  | Zapis na kartach pamięci: minimum SD, SDHC, SDXC |
|  | Standardy zapisu zdjęć: minimum RAW, JPEG |
|  | Nagrywanie filmów: Full HD, minimum 1920x1080 |
|  | Ręczne ustawienia ekspozycji |
|  | Preselekcja czasu TV |
|  | Preselekcja przysłony AV |
|  | Automatyka programowa |
|  | Liczba pół autofocusa: 11 |
|  | Zdjęcia seryjne: minimum 4,5 kl./s |
|  | Wizjer optyczny z pryzmatem pentagonalnym |
|  | Wielkość ekranu minimum 3" |
|  | Funkcje dodatkowe: edycja i przetwarzanie obrazów RAW w aparacie, łączenie kilku klatek w jedno zdjęcie, nagrywanie filmów Full HD 1920x1080 – minimum 30 kl./s, obudowa wykonana ze stopu magnezu, odporność na wilgoć i kurz, podgląd na żywo z autofokusem, sterowanie za pomocą smartfona, tryb zdjęć HDR, wbudowany moduł GPS, WiFi |
|  | Wyjście HDMI |
|  | Złącze USB 2.0 |
|  | Obudowa czarna |
|  | Wymiary: maksimum 150 x 120 x 80 mm |
|  | Wyposażenie: akumulator litowo-jonowy, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, karta gwarancyjna, ładowarka, oprogramowanie, osłona bagnetu, osłona obiektywu |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |