Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Laboratorium Biokrystalografii

Centrum Ecotech – Complex UMCS (PU/10-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa wytrząsarki

| Wytrząsarka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Typ ruchu - orbitalny |
|  | Zakres rotacji – 4,5 mm |
|  | Szybkość rotacji regulowana – minimum 200-3000 rpm |
|  | Zasilanie – 230V |
|  | Dopuszczalna maksymalna waga elementu badanego – maksimum 0,5 kg |
|  | Możliwość pracy z nakładką(płytka mikrotitracyjna) |
|  | Funkcje uruchamiane dotykiem |
|  | Rodzaj ochrony : IP 21 lub wyższa |
|  | Wyposażenie: Nakładka do wytrząsania probówek typu eppendorf – szt. 1 Nakładka do wytrząsania płytek krystalizacyjnych – szt.1 |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa pH-metru

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| pH-metr | Przenośne urządzenie do pomiaru pH, mV |
|  | Zakres pomiaru pH: od 0.00 do 14.00 |
|  | Zakres pomiaru potencjału redox: +/-1999,9 mV |
|  | Zakres pomiaru temperatury: minimum od 0°C do 100°C |
|  | Rozdzielczość: - 0.01 pH - 1 mV - 0,1°C |
|  | Dokładność: - +/- 0,01 pH - +/- 1 mV - +/- 0,5°C |
|  | Wyposażenie: - elektroda uniwersalna, praca w szerokim zakresie pH, możliwość sprawdzania pH w probówkach o objętości 0,2ml - kabel BNC/RCA - zestaw buforów 6 x 250 ml (zestaw buforów na 3 wartości pH – ok. 4, 6-7, 9-10) |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa wytrząsarki

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Wytrząsarka | Wytrząsarka typu vortex |
|  | Obudowa cynkowo-aluminiowa |
|  | Regulator prędkości |
|  | Czujnik podczerwieni |
|  | Uruchomienie automatyczne po zbliżeniu dłoni |
|  | Tryb pracy: chwilowy/ciągły |
|  | Ruch: orbitalny |
|  | Amplituda wytrząsania: 4,5 mm |
|  | Waga: do 2,5 kg |
|  | Klasa ochrony: IP 42 lub wyższa |
|  | System pomocniczy: antypoślizgowe podkładki |
|  | Zasilanie: 230 V |
|  | Elementy wyposażenia: - piankowa głowica do wytrząsarki na probówki - 19 x 1,5 ml (pojemność probówki) – szt.1 - piankowa głowica do wytrząsarki na probówki - 5 x 15 ml (probówki o średnicy 16 mm) – szt. 1 - piankowa głowica do wytrząsarki na probówki - 4 x 50 ml (probówki o średnicy 29 mm) – szt. 1 - piankowa przystawka na płytki mikrotitracyjne (Microtitre Plates) – szt.1 - uniwersalna gumowa przystawka średnica 50 mm – szt. 1 - miękka piankowa przystawka do samodzielnego przystosowania – szt. 1 |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |