Oznaczenie sprawy: PUB/64-2017/DOP-a			                               		                    Lublin, dn. 08.06.2017r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę tachimetru geodezyjnego z wyposażeniem dla Instytutu Archeologii UMCS, do Zamawiającego w dniu 07.06.2017r. wpłynął wniosek Wykonawcy, na który udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Wykonawca wnosi o zmianę treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie minimalnych parametrów dotyczących:

- Średnica lunety: minimum 45 mm

Wykonawca wnosi o zmianę na: Średnica lunety: minimum 40 mm

- Ogniskowanie lunety: minimum 1,3 m

Wykonawca wnosi o zmianę na: Ogniskowanie lunety: minimum 1,7 m

- Pomiar na pryzmat: minimum 5 000 m

Wykonawca wnosi o zmianę na: Pomiar na pryzmat: minimum 3 500 m

- Odporność  na wilgotność i zapylenie: zgodnie z normą IP65 lub wyższą

Wykonawca wnosi o zmianę na: Odporność  na wilgotność i zapylenie: zgodnie z normą IP55 lub wyższą

- Bezpłatny system zabezpieczenia tachimetru przed kradzieżą z wbudowanym odbiornikiem GPS pozwalającym na lokalizację instrumentu.

Wykonawca wnosi o zmianę na: Bezpłatny system zabezpieczenia tachimetru przed kradzieżą z wbudowanym odbiornikiem GPS pozwalającym na lokalizację instrumentu lub inny sposób umożliwiający ochronę sprzętu.

Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące  wniosku Wykonawcy:

- odnośnie pkt 1 Zamawiający dopuszcza średnicę lunety minimum 40 mm;

- odnośnie pkt 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Z uwagi na specyfikę badań Użytkownika tzn. pomiarów na krótkich odległościach wymagane jest ogniskowanie lunety minimum 1,3;

-  odnośnie pkt 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tachimetru z możliwością pomiaru na pryzmat minimum 3 500 m;

- odnośnie pkt 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Ze względu na specyfikę pracy i środowisko w jakim ma pracować instrument,  Zamawiający wymaga, aby odporność na wilgotność i zapylenie była zgodna z normą IP65 lub wyższą.

- odnośnie pkt 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tachimetru, który będzie chroniony w inny bezpłatny sposób pozwalający na jego lokalizację.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną treść zaproszenia do składania ofert.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.