Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wytrząsarki do Laboratorium Biokrystalografii

Centrum Ecotech – Complex UMCS (PU/14-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Wytrząsarka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Typ ruchu - orbitalny |
|  | Zakres rotacji – 4,5 mm |
|  | Szybkość rotacji regulowana – minimum 200-3000 rpm |
|  | Zasilanie – 230V |
|  | Dopuszczalna maksymalna waga elementu badanego – 0,5 kg |
|  | Możliwość pracy z nakładką (płytka mikrotitracyjna) |
|  | Funkcje uruchamiane dotykiem |
|  | Rodzaj ochrony : IP 21 lub wyższa |
|  | Wyposażenie: Nakładka do wytrząsania probówek typu eppendorf – szt. 1 Nakładka do wytrząsania płytek krystalizacyjnych – szt.1 |
|  | Waga urządzenia: 3 kg +/- 5% |
|  | Moc silnika: in /out 10/8W |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |