Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu fotograficznego dla Wydziału Artystycznego  UMCS” (PUB/68-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Sprzęt fotograficzny | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | APARAT CYFROWY |
|  | Aparat cyfrowy, lustrzanka pełnoklatkowa |
|  | Matryca minimum 22 megapikseli |
|  | Matryca światłoczuła minimum 36x24 mm |
|  | Współczynnik proporcji obrazu: 3:2 |
|  | Wbudowany system czyszczący |
|  | Mocowanie obiektywu EF z wyłączeniem obiektywów EF-S/EF-M |
|  | Tryby AF minimum: - do fotografowania nieruchomych obiektów, takich jak krajobrazy i portretowane osoby, - do fotografowania ruchomych obiektów, gdy odległość ogniskowania zmienia się; - do fotografowania obiektów, które przemieszczają się w nieprzewidziany sposób, takich jak zwierzęta, - oświetlenie wspomagające AF |
|  | Tryby pomiaru: - w przybliżeniu; - czujnik pomiarowy RGB + IR; - 150 000 pikseli; - 252-strefowy pomiar |
|  | System inteligentnej analizy obiektu |
|  | Zakres pomiaru jasności: minimum od 0 do 20 EV (przy temp. 23°C, czułości ISO 100, w przypadku pomiaru wielosegmentowego) |
|  | Kompensacja ekspozycji: +/- 5EV z przyrostem co 1/3 lub ½ stopnia(możliwość polaczenia z automatyczną sekwencją naświetlania) |
|  | Sekwencja naświetlania: +/- 3 EV z przyrostem co 1/3 lub ½ stopnia |
|  | Czułość ISO: automatycznie minimum od 100 do 32 000 (z dokładnością do 1/3 lub całego stopnia) |
|  | Sterowana elektronicznie migawka szczelinowa |
|  | Szybkość migawki: minimum od 30 do 1/8000 s |
|  | Automatyczny balans bieli przy użyciu matrycy obrazu |
|  | Balans bieli wg wzorca |
|  | Wizjer: pryzmat pentagonalny |
|  | Matówka: stała, z przezroczystą nakładką LCD prezentującą informacje |
|  | Lustro półprzepuszczalne z mechanizmem szybkiego powrotu |
|  | Monitor LCD: przekątna 8-9 cm, 3-4 cali |
|  | Rozdzielczość monitora: minimum 1,6 mln punktów |
|  | Regulacja jasności: ręczna minimum 7 poziomów regulacji |
|  | Regulacja tonu kolorów: minimum 4 ustawienia |
|  | Tryby: inteligentna scena auto, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny (zdjęcia i filmy), Bulb i wlasny (x 3) |
|  | Przestrzeń kolorów: - sRGB i Adobe RGB - wielokrotna ekspozycja |
|  | Tryby migawki: pojedyncze, seria szybkich zdjęć, wolna seria zdjęć, pojedyncze ciche zdjęcia, cicha seria zdjęć, samowyzwalacz (2 s + zdalne wyzwalanie, 10 s + zdalne wyzwalanie), |
|  | Samowyzwalacz interwałowy: tryb Live View |
|  | Wizjer elektroniczny z matrycą światloczułą |
|  | Pomiar: bieżący pomiar wielosegmentowy przy użyciu matrycy światłoczułej (minimum 300 stref) |
|  | Wbudowany mikrofon monofoniczny (minimum 48 KHz, 16-bitowy, 2 kanały) |
|  | Wyświetlacz HDMI |
|  | Panel LCD/podświetlenie |
|  | Język obsługi menu: polski |
|  | 1 karta CompactFlash typ I (zgodność z UDMA 7) |
|  | 1 karta SD/SDHC/SDXC i UHS-I |
|  | Źródło zasilania: - akumulator litowo-jonowy - wymagany w dostawie - ładowarka do akumulatora litowo-jonowego - wymagana w dostawie - ładowarka - zasilacz - adapter prądu stałego - zestaw zasilający |
|  | OBIEKTYW DO OFEROWANEGO APARATU |
|  | Ogniskowa: 50 mm |
|  | Jasność: minimum 1,4 |
|  | Przysłona: f/1,4 |
|  | Kąt widzenia 46° |
|  | Silnik regulacji ostrości z opcja pełnego sterowania ręcznego |
|  | Minimalna odległość ogniskowania: 45 cm |
|  | Element asferyczny |
|  | Rozmiar filtra: 58 mm |
|  | KARTA PAMIĘCI CF |
|  | Karta pamięci CF UDMA 7, minimum 32 GB |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy na cały zestaw |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |